PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

GMINY BESTWINA

ZLECENIODAWCA: 		GMINA BESTWINA

WYKONAWCA: 		BESKIDZKI FUNDUSZ EKOROZWOJU

ul. Legionów 57, 43-300 Bielsko-Biała,

tel. (0-33) 810-10-54, 816-41-42, fax.: (0-33) 810-10-54, w. 24

www.bfesa.com, e-mail:bfesa@bfesa.com

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS 0000182929 www.bfesa.com, 
e-mail: bfesa@bfesa.com

# Członek Polskiej Izby Ekologii

# NIP: 937-21-69-208; REGON 072132702

BIELSKO – BIAŁA, MARZEC 2004 ROK

ZESPÓŁ AUTORSKI:

| Koordynator Programu: | Ewa Strzałkowska |
| --- | --- |
| Gospodarka wodno-ściekowa: | Jerzy Jarząb |
| Gospodarka odpadami: | Zygmunt Wyroba, Paweł Jańczyk |
| Ochrona powierzchni ziemi i gleb: | Agnieszka Chylak |
| Ochrona powietrza: | Daniel Wolny |
| Ochrona przed hałasem: | Tomasz Zieliński |
| Promieniowanie niejonizujące: | Agnieszka Miler-Jańczyk |
| Edukacja ekologiczna: | Ewa Strzałkowska |

W wyniku realizacji Programu

oczekuje się

znacznej poprawy jakości środowiska naturalnego

oraz

osiągnięcia standardów międzynarodowych

w tym wymagań dyrektyw Unii Europejskiej.

Zespół autorski pragnie złożyć serdeczne podziękowanie pracownikom Urzędu Gminy Bestwina za udostępnienie niezbędnych materiałów oraz poświęcony czas

w przygotowaniu niniejszego opracowania.

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	9

1.1	Cel opracowania	9

1.2	Opis przyjętej metodyki	10

1.3	Lokalizacja Gminy Bestwina	12

1.4	Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności	12

1.5	Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz charakterystyka sektora gospodarczego	14

1.5.1	Działalność gospodarcza	15

1.6	Bezrobocie	15

1.7	Strategiczne założenia rozwoju Gminy Bestwina	16

2	Kierunki ochrony środowiska w Gminie Bestwina	17

2.1	Gospodarka wodno-ściekowa	17

2.1.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	17

2.1.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			26

2.1.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	26

2.1.2.2	Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	27

2.1.3	Cele i kierunki działań	31

2.1.4	Priorytety ekologiczne	31

2.1.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	32

2.1.6	Mechanizmy prawno-ekonomiczne	34

2.1.7	Matryca logiczna	35

2.1.8	Harmonogram realizacji Programu	36

2.1.9	Wnioski	39

2.2	Gospodarka odpadami	40

2.2.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	40

2.2.1.1	Odpady komunalne	40

2.2.1.2	Odpady inne niż niebezpieczne	42

2.2.1.3	Odpady niebezpieczne	43

2.2.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			43

2.2.2.1	Prognoza powstawanie i bilans odpadów komunalnych	43

2.2.2.2	Określenie stanu docelowego	44

2.2.2.3	Regulacje prawa wspólnotowego	45

2.2.2.4	Aktualny stan prawa polskiego	46

2.2.2.5	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy	47

2.2.3	Cele i kierunki działań	48

2.2.4	Priorytety ekologiczne	49

2.2.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	50

2.2.6	Mechanizmy prawno ekonomiczne	52

2.2.7	Matryca logiczna	53

2.2.8	Harmonogram realizacji Programu	54

2.2.9	Wnioski	57

2.3	Ochrona powierzchni ziemi i gleb	58

2.3.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	58

2.3.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			61

2.3.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	61

2.3.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	62

2.3.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie ochrony ziemi i gleb wraz ze stanem docelowym	63

2.3.3	Cele i kierunki działań	65

2.3.4	Priorytety ekologiczne	65

2.3.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	66

2.3.6	Mechanizmy prawno ekonomiczne	68

2.3.7	Matryca logiczna	69

2.3.8	Harmonogram realizacji Programu	70

2.3.9	Wnioski	73

2.4	Ochrona powietrza	74

2.4.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	74

2.4.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			77

2.4.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	78

2.4.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	78

2.4.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Bestwina w zakresie ochrony powietrza wraz ze stanem docelowym	80

2.4.3	Cele i kierunki działań	80

2.4.4	Priorytety ekologiczne	81

2.4.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	82

2.4.6	Mechanizmy prawno ekonomiczne	83

2.4.7	Matryca logiczna	85

2.4.8	Harmonogram realizacji Programu	86

2.4.9	Wnioski	87

2.5	Ochrona przed hałasem	88

2.5.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	91

2.5.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			93

2.5.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	96

2.5.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	96

2.5.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Bestwina w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze stanem docelowym	97

2.5.3	Cele i kierunki działań	98

2.5.4	Priorytety ekologiczne	98

2.5.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	99

2.5.6	Mechanizmy prawno ekonomiczne	100

2.5.7	Matryca logiczna	102

2.5.8	Harmonogram realizacji Programu	103

2.5.9	Wnioski	105

2.6	Promieniowanie niejonizujące	106

2.6.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	107

2.6.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb	107

2.6.2.1	Określenie stanu docelowego	107

2.6.2.2	Regulacje prawa wspólnotowego	108

2.6.2.3	Aktualny stan prawa polskiego	109

2.6.2.4	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy	109

2.6.3	Cele i kierunki działań	109

2.6.4	Priorytety ekologiczne	110

2.6.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	111

2.6.6	Matryca logiczna	112

2.6.7	Harmonogram realizacji Programu	113

2.6.8	Wnioski	114

2.7	Ochrona przyrody	115

2.7.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	115

2.7.1.1	Chronione i ginące elementy fauny i flory	115

2.7.1.2	Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo	116

2.7.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			123

2.7.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	123

2.7.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	123

2.7.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie ochrony przyrody wraz ze stanem docelowym	124

2.7.3	Cele i kierunki działań	125

2.7.4	Priorytety ekologiczne	126

2.7.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	127

2.7.6	Mechanizmy prawno ekonomiczne	128

2.7.7	Matryca logiczna	129

2.7.8	Harmonogram realizacji Programu	131

2.7.9	Wnioski	134

2.8	Edukacja ekologiczna	135

2.8.1	Charakterystyka i ocena aktualnego stanu	135

2.8.2	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej			137

2.8.2.1	Regulacje prawa wspólnotowego	138

2.8.2.2	Aktualny stan prawa polskiego	138

2.8.2.3	Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie edukacji ekologicznej wraz ze stanem docelowym	138

2.8.3	Cele i kierunki działań	139

2.8.4	Priorytety ekologiczne	140

2.8.5	Rejestr celów i zadań środowiskowych	141

2.8.6	Matryca logiczna	142

2.8.7	Harmonogram realizacji Programu	143

2.8.8	Wnioski	145

2.9	Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych	146

3	Uwarunkowania finansowe Gminy Bestwina	149

3.1	Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych	149

3.2	Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych	149

3.2.1	Fundusze krajowe	149

3.2.2	Fundusze Unii Europejskiej	150

3.2.2.1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	152

3.2.2.2	Fundusz Spójności	153

3.2.3	Partnerstwo publiczno-prywatne	156

3.3	Ogólna sytuacja finansowa Gminy Bestwina	157

3.4	Zdolności inwestycyjne Gminy w latach 2004-2015	160

3.5	Nakłady finansowe na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska  w odniesieniu do możliwości budżetowych Gminy Bestwina	163

3.6	Wnioski	166

4	Wdrażanie i realizacja Programu	167

4.1	Przeznaczenie REMAS	167

Rysunek 4-1  Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie	167

4.2	Model i procedury REMAS	168

Rysunek 4-3  Schemat Procedury PR1 „Zarządzanie środowiskowe”	170

Rysunek 4-4  Schemat Procedury PR2 „Ocena efektów działalności środowiskowej”	171

Rysunek 4-5  Schemat Procedury PR3 „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”	171

4.3	Narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie programu ochrony środowiska	172

4.3.1	Program REMAS	172

4.3.2	Program SOZAT	173

4.4	System kontroli i prognozowania opłat środowisko- wych stanowiących dochody funduszy ekologicznych			175

4.5	Okresowa kontrola realizacji celów i zadań zapisanych w programie ochrony środowiska	175

4.6	Podstawa opracowania rozdziału i wykorzystane materiały źródłowe	176

5	Zarządzanie Cyklem Projektu	177

6	Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych umożliwiających przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych	183

7	System oceny realizacji Programu wraz z proponowanymi wskaźnikami	185

7.1	Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju	185

7.1.1	Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej	186

7.1.2	Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa	188

7.1.3	Mierniki na poziomie województwa	189

8	Bibliografia	193

SPIS TABEL

Tabela 1-1  Ruch naturalny ludności, stan za 2001 rok	13

Tabela 2-1  Zbiorniki wód stojących na terenie Gminy Bestwina	17

Tabela 2-2  Klasyfikacja Wisły i Białej w punktach monitoringu wód powierzchniowych	19

Tabela 2-3  Ocena zasobów energii geotermicznej Gminy Bestwina	21

Tabela 2-4  Struktura zużycia wody w Gminie	22

Tabela 2-5  Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni	23

Tabela 2-6  Parametry oczyszczania OŚ  Kaniów	24

Tabela 2-7  Parametry oczyszczania OŚ Bestwinka	24

Tabela 2-8  Liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej	25

Tabela 2-9  Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Bestwina w 2002r.	40

Tabela 2-10 Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Bestwina [%]	41

Tabela 2-11  Potencjalna ilość poszczególnych frakcji w odpadach do przerobu lub odzysku [Mg]	41

Tabela 2-12  Dopuszczalny równoważny poziom hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu	89

Tabela 2-13  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych	90

Tabela 2-14  Dopuszczalna równoważna wartość progowa poziomu hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu	91

Tabela 2-15 Porównanie wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego Polski i niektórych krajów Europy.	108

Tabela 2-16  Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie Gminy Bestwina	116

Tabela 2-17  Charakterystyka planów łowieckich koła łowieckiego „Bażant” Bestwina	117

Tabela 2-18  Pomniki przyrody na terenie Gminy Bestwina	121

Tabela 2-19  Małoobszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Bestwina	121

Tabela 2-20  Proponowane małoobszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Bestwina	122

Tabela 3-1 Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające poszczególnymi programami.	152

Tabela 3-2 Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska	153

Tabela 3-3 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006	155

Tabela 3-4 Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.	156

Tabela 3-5 Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług komunalnych	157

Tabela 3-6 Sytuacja finansowa Gminy Bestwina w latach 2001-2004.	158

Tabela 3-7 Założenia do prognoz i symulacji finansowych	160

Tabela 3-8 Symulacja dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Bestwina na lata 2004-2015 (tys. zł.)	162

Tabela 3-9 Prognoza finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tys.zł)	163

Tabela 3-10 Oszacowane nakłady finansowe (zadania własne Gminy) w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska na lata 2004-2015	163

Tabela 3-11 Udział poszczególnych źródeł a finansowania zadań Programu Ochrony Środowiska	164

Tabela 4-1  Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej 	173

Tabela 5-1  Matryca Logicznej Struktury Projektu (LogFrame)	180

Tabela 6-1  Wagi przeliczeniowe i opis znaczenia poszczególnych wartości współczynnika oceny dla kolejnych kryteriów oceny inwestycji	184

Tabela 7-1  Zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego	189

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1-1  Gmina Bestwina na tle powiatu bielskiego – orientacja	12

Rysunek 1-2  Liczba ludności w Gminie Bestwina w latach 1995 – 2001, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania	13

Rysunek 1-3  Liczba ludności Gminy Bestwina na tle całego powiatu bielskiego	14

Rysunek 1-4  Struktura utrzymania i zatrudnienia	14

Rysunek 1-5  Poziom bezrobocia w powiecie bielskim	16

Rysunek 2-1  Wody powierzchniowe na terenie Gminy Bestwina	18

Rysunek 2-2  Schemat kierunków odprowadzania ścieków w Gminie Bestwina	30

Rysunek 2-3 Aktualne użytkowanie terenów w Gminie Bestwina	59

Rysunek 2-4  Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bestwina.	61

Rysunek 3-1  Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej  w Polsce	151

Rysunek 3-2 Nakłady inwestycyjne Gminy w odniesieniu do wydatków budżetowych ogółem	159

Rysunek 3-3  Poziom zadłużenia na koniec roku oraz wielkość spłaty rat kredytów, pożyczek (wraz  z odsetkami) Gminy Bestwina w porównaniu z wymaganiami Ustawy o finansach publicznych, w latach 2001-2004	160

Rysunek 3-4 Ustawowy limit długu na koniec roku (art. 114) oraz spłaty zobowiązań (art. 113) Gminy Miedźna – wariant wzrostowy dochodów budżetowych (A)	165

Rysunek 3-5 Ustawowy limit długu na koniec roku (art. 114) oraz spłaty zobowiązań (art. 113) Gminy Miedźna – wariant spadkowy dochodów budżetowych (B)	165

Rysunek 4-1  Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie	167

Rysunek 4-2  Podstawowe elementy zintegrowanego modelu systemu zarządzania środowiskowego	170

Rysunek 4-3  Schemat Procedury PR1 „Zarządzanie środowiskowe”	170

Rysunek 4-4  Schemat Procedury PR2 „Ocena efektów działalności środowiskowej”	171

Rysunek 4-5  Schemat Procedury PR3 „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”	171

Rysunek 5-1  Cykl Projektu	177

Rysunek 5-2  Zintegrowane podejście	179

# Wstęp

## Cel opracowania

Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:

- Rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości stanowią zadania własne Gminy),

- Wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów),

- Przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno-prawnych dla proponowanych działań proekologicznych,

- Wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy ze wskazaniem źródeł finansowania.

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według nowej ustawy co 2 lata).

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych z podaniem ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w tym zakresie.

Identyfikacja potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów i kierunków działań oraz wyznaczeniu priorytetów ekologicznych z podziałem na cele krótkoterminowe (do 2006 r.) 
i długoterminowe (do roku 2015).

Analizę każdego kierunku ochrony środowiska w Gminie wieńczy tzw. matryca logiczna – tabelaryczne zestawienie celów, zadań i oczekiwanych rezultatów z podaniem sprawdzalnym wyznaczników osiągnięć oraz źródeł i sposobów weryfikacji. Dla każdego kierunku działań utworzony zostanie harmonogram realizacji Programu. Harmonogram zawiera wykaz zadań Gminy z podziałem na zadania własne 
i koordynowane, określenie terminu i jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań, planowane efekty ekologiczne oraz planowane koszty przedsięwzięć z wykazaniem źródeł ich finansowania.

Omówienie kierunków działań proekologicznych zamyka zestaw wniosków, w których wyspecyfikowane zostały najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań Gminy i zakresu działań.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina zawiera omówienie uwarunkowań finansowych Gminy z podziałem, gdzie przedstawiono możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań Programu, nakreślono ogólną sytuację finansową Gminy, przeprowadzono prognozę budżetową oraz powiązano oszacowane nakłady finansowe na realizację zadań w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska z możliwościami finansowymi budżetu.

W celu optymalnego doboru pakietu inwestycji do realizacji oraz właściwego uzasadnienia decyzji 
o przyjęciu bądź też odmowie realizacji danej inwestycji, w końcowym rozdziale opracowania przedstawiono sposoby i zestaw kryteriów umożliwiających wyznaczenie priorytetów w planowaniu inwestycyjnym.

## Opis przyjętej metodyki

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:

Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programu ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.

3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.

- Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy.

2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy.”

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa treści i zakresu programu ochrony środowiska, zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on wymagania zawarte w art. 14 wynikające z polityki ekologicznej państwa:

„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa 
w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania 
w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

W opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Warszawa, grudzień 2002 r.)podkreśla się, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”. Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina opracowany został z uwzględnieniem układu strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego polityki ekologicznej państwa, którego następujące rozdziały:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska,

- narzędzia i instrumenty realizacji programu,

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,

- kontrola realizacji programu

weszły w skład treści poszczególnych rozdziałów opracowania.

Wprowadzenie zasady zrównoważonego rozwoju niesie ze sobą określone konsekwencje, m.in. takie, iż zagadnienia ochrony środowiska należy rozpatrywać systemowo, czyli w powiązaniu z działaniami społecznymi i gospodarczymi.

- POLE ŁADU SPOŁECZNEGO – SPOŁECZNA ZASADNOŚĆ, AKCEPTACJA

- POLE ŁADU EKONOMICZNEGO – EKONOMICZNA, GOSPODARCZA EFEKTYWNOŚĆ

- POLE ŁADU EKOLOGICZNEGO – EKOLOGICZNA RACJONALNOŚĆ

## Lokalizacja Gminy Bestwina

Gmina Bestwina położona jest w południowej części województwa śląskiego w powiecie bielskim. Gmina graniczy: od zachodu z gminą Czechowice-Dziedzice, od wschodu z gminą Wilamowice, od północy 
z gminą Miedźna i miastem Pszczyna oraz od południa z miastem Bielsko-Biała.

Gmina Bestwina obejmuje swym zasięgiem cztery miejscowości: Bestwinę, Bestwinkę, Janowice 
i Kaniów.

Rysunek 1-1  Gmina Bestwina na tle powiatu bielskiego – orientacja

Ponadto Gmina Bestwina leży w Kotlinie Oświęcimskiej. Jest Gminą rolniczą, posiadającą dobrze zorganizowane i prosperujące gospodarstwa, także warzywnicze i rybno-hodowlane. Prawie 100% gospodarstw podłączonych jest do sieci wodociągowej i gazowniczej.

## Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności

Gmina Bestwina obejmuje swym zasięgiem obszar o powierzchni 38 km2, co stanowi 8,3% całkowitej powierzchni powiatu bielskiego.

Z analizy poziomu liczby ludności na przestrzeni ostatnich 7 lat wynika, że Gmina Bestwina charakteryzuje się stałym wzrostem liczby ludności.

W 1995 roku Gminę Bestwina zamieszkiwało ok. 9 564 mieszkańców. Do roku 2001 liczba ludności wzrastała do 9 947, tj. zwiększyła się o ok. 4%.

Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w 2001 roku ok. 262 osoby na 1km2.

Tabela 1-1  Ruch naturalny ludności, stan za 2001 rok

| Powierzchnia [km2] | Ludność | Urodzenia | Zgony | Przyrost naturalny | Saldo migracji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [tys.] | [na 1 km2] |  | Ogółem | Niemowlęta |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 38 | 9947 | 262 | 101 | 77 | - | 24 | 38 |

Analizując ruch naturalny ludności, wg rocznika statystycznego za rok 2001, Gmina Bestwina odznaczała się dodatnim przyrostem naturalnym. Z powyższego zestawienia wynika, że jest on dodatkowo wspomagany dodatnim saldem migracji. Analizę migracji ludności oparto na obserwacji dwóch składowych tego procesu: napływu (zameldowania na pobyt stały) i odpływu (wymeldowania z pobytu stałego). Największa liczba ludności napływała z miast, tj. ok. 73% ludności napływającej ogółem (111 osób). Dla porównania odpływ do miast wynosił ok. 73% ludności, na wieś ok. 27%, za granicę ok. 7%. (Odpływ ogółem wyniósł: 70 osób)

Rysunek 1-2  Liczba ludności w Gminie Bestwina w latach 1995 – 2001, stan ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania

Rysunek 1-3  Liczba ludności Gminy Bestwina na tle całego powiatu bielskiego

## Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz charakterystyka sektora gospodarczego

Rysunek 1-4  Struktura utrzymania i zatrudnienia

### Działalność gospodarcza

W Gminie Bestwina jest 823 podmioty gospodarki narodowej (stan na koniec roku 2001) zarejestrowanych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej – regon, z czego najwięcej przypada na handel (32%), usługi przemysłowe (15%) oraz budownictwo (ok. 14%)

Przeważająca ilość firm funkcjonuje w sektorze prywatnym (ok. 98%). Głównie są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowiące ok. 84% ogółu firm sektora prywatnego.

Głównym źródłem utrzymania na obszarze Gminy Bestwina jest przemysł – około 51% ogółu zatrudnionych. Znacznie mniejszy udział w strukturze utrzymania ma edukacja - około 131 osób, co stanowi 14,6% ogółu zatrudnionych, handel i naprawy – 10%, ochrona zdrowia i opieka społeczna – ok. 8,1%, budownictwo – ok. 3%, administracja publiczna i ochrona narodowa – 3,2%, transport, gospodarka magazynowa i łączność – 1,5%, pośrednictwo finansowe – 1,4%. Ponadto niewielki odsetek ludności utrzymuje się z pracy w obsłudze nieruchomości i firm – 0,5%.

W obrębie Gminy Bestwina funkcjonuje kilka średnich i małych zakładów przemysłowych, które oddziaływują na środowisko a w szczególności:

- PPZ Nicromet (sołectwo Bestwinka),

- PUH „BUD-TOR” – żwirownia,

- PPUH „Promet” sp. j. Kazimierz Gabryś i Ewa Gabryś - Staszałek – cegielnia, skład opałowy...,

- KWK „SILESIA” – kopalnia zlokalizowana jest na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, jednakże skutki jej oddziaływania widoczne są w Gminie Bestwina,

- Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – żwirownia.

## Bezrobocie

Pod pojęciem bezrobotnego (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu 
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz późniejszymi zmianami – jednolity tekst Dz. U. Nr 6, poz. 56 z 2001 r.), należy rozumieć osobę nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie uczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy.

W końcu II kwartału 2001 roku w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego zarejestrowanych było 290,2 tys. osób bezrobotnych, tj. o 25,1% więcej niż przed rokiem i o 1,0% więcej niż w końcu 
I kwartału 2001 roku. Województwo śląskie było szóstym o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju.

W końcu II kwartału br. Stopa bezrobocia w województwie wynosiła 14,2% wobec 15,8% w kraju, co oznacza, że była o 1,6 pkt procentowego niższa niż przeciętnie w kraju.

W Gminie Bestwina zarejestrowanych było 530 bezrobotnych ogółem (stan za 31 XII 2001 rok), z czego aż 328 stanowiły kobiety (tj. ok. 62% ogółu bezrobotnych). Największą grupę zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym, najmniejszą zaś osoby z wykształceniem wyższym.

Ponadto dużą grupę stanowili bezrobotni w przedziale wiekowym do 24 lat, najmniejszą zaś osoby 
w wieku 45-54 lat oraz powyżej 55 roku życia.

Rysunek 1-5  Poziom bezrobocia w powiecie bielskim

## Strategiczne założenia rozwoju Gminy Bestwina

Strategiczne założenia rozwoju Gminy Bestwina przedstawiono w „Strategii Rozwoju Gminy Bestwina”:

„Efekt długoterminowy strategii:

Zadowolenie mieszkańców z warunków życia oraz perspektyw rozwoju Gminy Bestwina

Cel nadrzędny:

Wysoka jakość życia mieszkańców Gminy Bestwina

Cele główne:

A – Gmina o ekologicznej gospodarce opartej o wyspecjalizowaną produkcję i przetwórstwo płodów rolnych i rybactwa i nieuciążliwą dla środowiska produkcję i usługi małych firm

B – Gmina o wysoko rozwiniętej infrastrukturze

C – Gmina o wysokim poziomie usług

D – Gmina sprawnie zarządzana

# Kierunki ochrony środowiska w Gminie Bestwina

## Gospodarka wodno-ściekowa

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Wody powierzchniowe

Gmina Bestwina położona jest w zlewni Wisły, z którą graniczy od północy. Od zachodu granice biegną korytem rzeki Białej (Białki), natomiast wschodnią granicę Gminy stanowi dolny bieg potoku Łękawka, 
a południowo-wschodnią środkowy bieg Słonnicy.

Dość głębokie koryto Wisły zostało wyprostowane – odcięte zostały szyje meandrów, które tworzą obecnie w obrębie doliny liczne starorzecza. Nowe, uregulowane koryto Wisły, ma na obszarze Gminy około 5 km długości (od 23+850 km do 28+800 km biegu rzeki).

Stare koryto rzeki Białej (przed jej regulacją) uchodziło w rejonie 28+800 km biegu Wisły, stanowiąc zachodnią granicę Gminy. Z uwagi na duże zagrożenie powodziowe zabudowań KWK „Silesia", koryto tej rzeki przełożono i obecnie uchodzi ona do Wisły w rejonie 28+000 km jej biegu. Przełożony odcinek Białej ma długość około 1,5 km. Stare koryto przeznaczone jest do rekultywacji.

Stosunkowo dużym ciekiem na obszarze Gminy jest Łękawka, która wraz z Kanałem Macocha oraz potokiem Młynówka odwadnia znaczną część Gminy. Te dwa ostatnie cieki ujmowane są w Pompowni Wód Powierzchniowych KWK „Silesia" i stamtąd rurociągiem odprowadzane do Wisły.

Charakterystyczną cechą powierzchniowej sieci hydrograficznej na obszarze Gminy jest kilkadziesiąt dużych stawów hodowlanych, które zajmują 8,6% jej powierzchni. Ich sumaryczna pojemność wynosi powyżej 4 mln m3, natomiast powierzchnia to 3,23 km2. Z uwagi na znaczne osiadania terenu i zanieczyszczenia wód zlikwidowano stawy położone w północnej części Gminy. Natomiast największe ich skupisko występuje w dolinie rzeki Białej. Gospodarka rybna, która rozwinęła się na tych terenach już 
w późnym średniowieczu i istnieje do dnia dzisiejszego, bazowała prawdopodobnie na istniejących niegdyś rozlewiskach w dolinie Białki (dolina pokryta jest miąższą serią osadów zastoiskowych). Zbiorniki wód stojących na terenie Gminy mają głównie charakter antropogeniczny. Ich zestawienie na podstawie danych Urzędu Gminy Bestwina oraz kartowania terenowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-1  Zbiorniki wód stojących na terenie Gminy Bestwina

| L.P. | Nazwa zbiornika | Powierzchnia [ha] | Pojemność [mln m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stawy Komorowicko-Bestwińskie | 210,50 | 2,52 |
| 2 | Stawy rejonu Bestwina-Wilczok | 4,85 | 0,06 |
| 3 | Stawy Janowickie (zlewnie potoków Łękawka i Pasiecki) | 6,50 | 0,08 |
| 4 | Stawy rejonu Bestwina-Granice i Buczyna | 15,00 | 0,18 |
| 5 | Stawy rejonu SKR w Buczynie | 5,20 | 0,06 |
| 6 | Stawy w rejonie Bestwinki-Bestwiny | 13,00 | 0,16 |
| 7 | Ujęcie wody dla Bestwiny | 2,00 | 0,04 |
| 8 | Zalewiska w rejonie kanału Macocha | 41,15 | 0,41 |
| 9 | Zalewiska w dołach wyrobiskowych Żwirowni Kaniów II i III | 18,90 | 0,47 |
| 10 | Pozostałe zbiorniki wodne | 6,10 | 0,07 |
| Razem | 323,20 | 4,05 |

Na poniższym rysunku przedstawiono sieć hydrograficzną w Gminie.

Rysunek 2-1  Wody powierzchniowe na terenie Gminy Bestwina

Jakość wód badana jest w punktach krajowej i regionalnej sieci monitoringu wód powierzchniowych.

Najbliższy punkt monitoringu jakości wód powierzchniowych na rzece Wiśle znajduje się poza terenem Gminy w Jawiszowicach w 23,7 km.

Natomiast na rzece Białej punkt pomiarowo-kontrolny krajowego monitoringu jakości wód powierzchniowych znajduje się w 0,5 km.

W poniższej tabeli zestawiono klasyfikację wód Wisły i rzeki Białej w w/w punktach.

Tabela 2-2  Klasyfikacja Wisły i Białej w punktach monitoringu wód powierzchniowych

| Rzeka | Klasyfikacja na podstawie poszczególnych wskaźników fizykochemicznych | Klasyfikacja wg oznaczeń | Klasyfikacja ogólna |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tlen | BZT5, ChZT utlenialność | Związki biogenne | Związki mineralne | Metale ciężkie | Zawiesina | Fizykochemicznych bez związków biogennych | Fizykochemicznych | Bakteriologicznych |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wisła Jawiszowice (23,7 km) | I | III | non | non | II | non | non | non | non | non |
| Biała Ujście do Wisły (0,5 km) | I | non | non | I | II | II | non | non | non | non |

non – jakość pozaklasowa

Według oceny przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach rzeka Wisła posiada ponadnormatywne zanieczyszczenie – poniżej ujścia Iłownicy aż do ujścia Przemszy Wisła prowadziła wody pozaklasowe. Przekroczenia dotyczyły związków organicznych, biogennych oraz nadmiernej ilości zawiesiny. Przekroczenie norm czystości wystąpiło w większości grup oznaczeń fizykochemicznych, także klasyfikacja bakteriologiczna nie odbiegała od klasyfikacji ogólnej. Po przepłynięciu przez teren Czechowic-Dziedzic obserwowano wielokrotne podniesienie zawartości chlorków, substancji rozpuszczonych, azotu amonowego i azotynowego. Wskazuje to na wysoki ładunek zanieczyszczeń typu mineralnego (wody słone) oraz organicznego (ścieki komunalne) w wodach doprowadzanych do Wisły m.in. rzeką Białą, a także kolektorami KWK „Silesia” (po zrzucie wód słonych 
z KWK „Silesia" zawartość chlorków w rzece Wiśle wzrasta nawet 30-krotnie, od ok. 50 mg/l do wielkości maksymalnej ok. 1300 mg/l).

Natomiast jakość wód rzeki Białej tylko w górnym jej biegu odpowiadała III klasie czystości, natomiast na pozostałym odcinku nie odpowiadała normom. Już powyżej Bielska wystąpił wzrost zanieczyszczeń bakteriologicznych wyrażonych wartością miana Coli typu kałowego. Ponadto zanotowano zanieczyszczenia spowodowane związkami biogennymi, a konkretnie fosforanami i fosforem ogólnym oraz zawiesiną. Rzeka Biała prowadzi m.in. nie oczyszczone ścieki z Czechowic - Dziedzic oraz rejonu Bielska - Białej. W związku z tym jakość wód tej rzeki (uchodzącej do rzeki Wisły), pod względem zawartości substancji organicznych (pochodzących ze ścieków komunalnych), jest znacznie gorsza niż jakość wód rzeki Wisły powyżej ujścia Białej.

Silnie zanieczyszczone wody prowadzi Młynówka, gdyż przez ten ciek odprowadzane są do Wisły ścieki przemysłowe oraz ścieki sanitarne z łaźni KWK „Silesia", w ilości 330 m3/dobę.

Wody podziemne

Gmina Bestwina geograficznie położona jest w obrębie Doliny Górnej Wisły, Podgórza Wilamowickiego oraz Pogórza Śląskiego.

W Dolinie Wisły zwierciadło wód podziemnych ma w większości charakter swobodny, a poziom wód gruntowych jest stosunkowo wysoki. Wahania tego poziomu są dosyć znaczne: bliżej koryta woda zalega na głębokości mniejszej niż 1 m, zaś w większej odległości od niego na głębokości 1-2 m. Istnieje tu jeden zasobny poziom wodonośny, który związany jest z osadami rozległego stożka napływowego rzeki Białej. Jest to poziom porowy zasilany przez opady oraz wody płynące w okolicznych ciekach. W stropie czwartorzędu zalegają słabo przepuszczalne gliny lessowe oraz osady akumulacji wodnej, co powoduje utrudnienie tego zasilania. Istnieją ścisłe powiązania poziomu zalegania wód gruntowych z poziomem wód Wisły, gdyż przez większą część roku Wisła go drenuje, natomiast alimentacja ma miejsce jedynie 
w czasie wysokich stanów wody. W spągu opisywanego poziomu wodonośnego występują nieprzepuszczalne iły trzeciorzędowe, więc jest on izolowany od poziomów wodonośnych w utworach karbońskich.

Na Podgórzu Wilamowickim wody podziemne występują najczęściej na głębokości 5-10 m poniżej powierzchni terenu, natomiast w jego zachodniej części, na znacznym obszarze, nawet poniżej 10 m.

W dolinach Pogórza Śląskiego pierwszy poziom wodonośny występuje już na głębokości 2-5 m. Jednak najczęściej zwierciadło wód podziemnych zalega w tym rejonie na głębokości 5-10 m, a na wzniesieniach głębiej niż 10 m.

Obszar Gminy Bestwina nie jest położony w zasięgu żadnego z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, natomiast centralne rejony Gminy położone są na czwartorzędowym Użytkowym Poziomie Wód Podziemnych (QII) rejonu Małej Wisły. Poziom ten objęty jest regionalnym monitoringiem wód podziemnych, a najbliższy punkt monitoringu znajduje się w pobliskich Dankowicach - punkt nr 61. Czwartorzędowe piętro wodonośne zostało w 2001 r. ocenione ogólnie jako wody średniej jakości 
i zaliczone do klasy II. Składnikiem chemicznym, który przekroczył wartość graniczną dla danej klasy jakości było żelazo (3,0-5,0 mg/dm3; klasa III), natomiast azot azotanowy w ilości mniejszej niż 1 mg/dm3 klasyfikował wody podziemne do klasy „Ia”. Nastąpiła korzystna zmiana klasy wód w porównaniu z rokiem 2000, przy czym największy wpływ na to zjawisko miała zmiana zawartości krzemu. Pod względem hydrochemicznym w wodach tego poziomu dominuje typ wodorowęglanowo - wapniowy.

Na terenie Gminy wody tego poziomu ujmowane są studnią głębinową w Kaniowie. Ujmowana woda posiada przekroczenia żelaza i manganu oraz skażona jest bakteriologicznie.

Gmina Bestwina posiada znaczne zasoby wód geotermalnych o wstępnie oszacowanej objętości 4,07 km3, z których możliwe jest odebranie energii cieplnej równoważnej energii 23,80 mln tpu. Najzasobniejszym zbiornikiem jest zbiornik węglanowy dewonu.

Ocena zasobów energii geotermicznej Gminy Bestwina zawarta została w tabeli.

Tabela 2-3  Ocena zasobów energii geotermicznej Gminy Bestwina

| L.P. | Nazwa zbiornika | Objętość wody [km3] | Średnia temp. wody złożowej [(C] | Miąższość zbiornika [m] | Średnia porowatość [%] | Energia cieplna zawarta w wodach [mln tpu] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mioceński piaskowcowy i zlepieńcowaty | 0,84 | 37 | 150 | 15 | 2,0 |
| 2 | Karboński piaskowcowy | 0,48 | 45 | 65 | 20 | 1,7 |
| 3 | Dewoński węglanowy | 1,35 | 65 | 360 | 10 | 8,6 |
| 4 | Dewoński piaskowcowy | 0,56 | 73 | 100 | 15 | 4,2 |
| 5 | Kambryjski piaskowcowy | 0,84 | 81 | 150 | 15 | 7,3 |
| Razem: | 4,07 |  | 825 |  | 23,8 |

Zaopatrzenie w wodę

Do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 90% mieszkańców Gminy Bestwina, tj. ok. 9117 mieszkańców (2540 gospodarstw domowych). Na tym terenie przyłączonych jest również 70 podmiotów usługowo – produkcyjnych.

Sieć wodociągowa administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne „Kombest” Sp. z o.o.

Zaopatrzenie Gminy w wodę odbywa się w 80% z ujęcia wód podziemnych w Kaniowie (ul. Malinowa) oraz poprzez zakup hurtowy wody w „AQUA" S.A. z Bielska-Białej (zaopatrywana jest część sołectwa Janowice).

Ujęcie wód podziemnych w Kaniowie zlokalizowane jest w nieczynnym już zatopionym wyrobisku pożwirowym w Kaniowie. Warstwą wodonośną są utwory czwartorzędowe. Jest to ujęcie infiltracyjne - drenażowe o następujących parametrach:

- średni miesięczny pobór wody - 64800 m3,

- grubość warstwy wodonośnej - 3,8 do 13,9 m (średnio 9,3 m),

- zasoby dyspozycyjne ujęcia – 87,5 m3/h (max 100 m3/h),

- wydajność ujęcia do 2000 m3/d.

Woda surowa z tego ujęcia charakteryzuje się podwyższoną w stosunku do normy zawartością żelaza (od 0,025 do 1,0 mg/l) i manganu (0,04 do 0,85 mg/l) oraz jest skażona bakteriologicznie, dlatego wymagane jest jej uzdatnianie.

Łączne zapotrzebowanie na wodę w Gminie wynosi 437.350 m3/rok:

- podmioty usługowo - produkcyjne - 69.350 m3/rok (190 m3/d),

- odbiorcy indywidualni - 368.000 m3/rok (1008 m3/d).

Średnie jednostkowe zużycie wody wyłącznie na potrzeby mieszkańców  wynosi 110 l/Md.

Tabela 2-4  Struktura zużycia wody w Gminie

| L.P. | Wyszczególnienie | 1999r. | 2002r. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zakup wody [m3/rok] | 89.000 | 80.190 |
| 2 | Ujęcie wody własnej [m3/rok] | 725.000 | 751.140 |
| 3 | Zużycie wody ogółem [m3/rok] | 322.000 | 438.622 |
| 4 | Straty wody [m3/rok] | 492.000 | 220.000 |

Straty wody w sieci, wg danych z 2002r., kształtują się na poziomie ok. 50,2% i są mniejsze 
w porównaniu z rokiem 1999 (ok. 60,4%). Występujące straty powodowane są złym stanem sieci wodociągowej, w której przeważają rurociągi stalowe i azbestowo - cementowe, wymagające wymiany 
i renowacji aż w 80%.

Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy wynosi 167 km, w tym 59 km stanowią przyłącza wodociągowe (2194 szt.).

W zestawieniu długości sieci ujęte są również magistrale przesyłowe:

- L(( 300) = 2,71 km, Bestwina - Czechowice Płd.,

- L(( 225) = 0,91 km, ujęcie wody do Stacji Uzdatniania Wody,

- L(( 150) = 7,00 km, Bestwina - Bestwinka - Janowice,

Ochrona przed powodzią i suszą

Zasadnicze zagrożenie powodziowe dla terenów Gminy Bestwina stanowią rzeki: Wisła i Biała. W obrębie Gminy rzeki te zostały uregulowane na całej długości. Podstawowym zabezpieczeniem dla omawianych obszarów jest jednak zapora i zbiornik wodny na rzece Wiśle w Goczałkowicach. Budowla ta jest położona około 14 km w górę rzeki, biorąc za punkt odniesienia ujście do Wisły starego koryta Białej.

Uregulowano i obwałowano również ujściowy odcinek potoku Łękawka na długości około 0,5 km. Ponadto w odległości 400-650 m na południe od wału Wisły biegnie nasyp drogi kopalnianej (droga do szybu nr 6), osłaniający tereny rolnicze i zabudowania położone w zachodniej i środkowej części doliny Wisły. Należy również wspomnieć o prowadzonej regulacji potoku Słonnica, który został pogłębiony do 1,2-2,0 m poniżej poziomu terasy zalewowej, a jego brzegi umocniono narzutem kamiennym na odcinku około 0,25 km. Ponadto około 0,5 km na południe od zabudowań osady Kaniów-Młyńskie (ostatni odcinek wału przeciwpowodziowego), w obrębie doliny usytuowany jest kompleks stawów Komorowicko-Bestwińskich, których zachodnie groble spełniają częściowo rolę ochrony przeciwpowodziowej.

Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Na terenie Gminy głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki bytowo-gospodarcze z budownictwa mieszkaniowego z powodu braku kanalizacji sanitarnej na znacznym obszarze Gminy. Powstające ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są do szamb lub bezpośrednio do rowów i potoków. Nieszczelne szamba oraz dzikie wyloty kanalizacji, stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot amonowy i fosforany.

Ścieki deszczowe z dróg, placów i stacji paliw zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg.

Dodatkowym zagrożeniem dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych są  zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

Wpływ składowiska odpadów i eksploatacji górniczej na stan wód powierzchniowych i podziemnych

Na terenie Gminy Bestwina w obrębie Doliny Wisły znajduje się składowisko odpadów komunalnych. Położone jest na terenach zdegradowanych działalnością górniczą KWK „Silesia”. W jego otoczeniu znajdują się odpady z Elektrociepłowni Bielsko-Biała. Odpady komunalne były deponowane na nim od 1993 r. do końca 2002 r. W tym czasie składowisko nie było zabezpieczone technicznie przed jego negatywnym wpływem na środowisko. Obecnie cała jego powierzchnia jest przykryta materiałem mineralnym. W związku z tym nastąpiło ograniczenie infiltracji wód opadowych poprzez warstwę odpadów. Jednak w dalszym ciągu odbywa się migracja odcieków, głównie do zalewiska wód podtapiającego część składowiska. Według dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne 
w rejonie składowiska przebadane próby wody z I poziomu czwartorzędowego wykazują znaczną zawartość siarczanów oraz podwyższoną mineralizację i przewodność, a także znaczną zawartość manganu i żelaza, co dotyczy również II poziomu wodonośnego (wody pozaklasowe).

Brak monitoringu wód podziemnych oraz brak analiz odcieków nie pozwalają jednak jednoznacznie określić wpływu składowiska na jakość wód w jego otoczeniu.

W północno-zachodniej części Gminy obserwuje się znaczne wpływy eksploatacji górniczej węgla kamiennego KWK „Silesia”. Deformacje terenu spowodowały nie tylko uszkodzenie sieci wodociągowych i obwałowania rzek, ale przede wszystkim znaczne zmiany stosunków wodnych. W nieckach osiadania tworzą się zalewiska i następuje podmakanie terenu, powodujące degradację terenów rolniczych. Ponadto nastąpił wzrost zagrożenia powodziowego z powodu zmian spadków cieków (obniżenie koryt rzek i potoków). Utrudnienia spływu wód powierzchniowych powodują lokalne podtopienia terenów. Dalsza eksploatacja górnicza przyczyni się do nasilenia wyżej wymienionych zjawisk.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków sanitarnych

Na terenie Gminy Bestwina znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków komunalnych:

- Oczyszczalnia ścieków w Bestwince zlokalizowana przy ul. Św. Floriana. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna typu TMB 1440. Jej przepustowość wynosi 110 m3/d, a obciążenie 107 m3/d.

- Oczyszczalnia ścieków w Kaniowie zlokalizowana przy ul. Mirowskiej. Jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną typu Bioclere (złoża B-145, B-180). Przepustowość oczyszczalni wynosi obecnie 70 m3/d, obciążenie natomiast 30 m3/d.

Ilość dopływających ścieków komunalnych i przemysłowych do oczyszczalni zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-5  Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni

| L.P. | Wyszczególnienie | Oczyszczalnia ścieków Bestwinka | Oczyszczalnia ścieków Kaniów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1 | Gospodarstwa domowe [m3/rok] | 32.159 | 11.195 |
| 2 | Przemysł [m3/rok] | 6.944 | - |
| 3 | Łączna ilość ścieków [m3/rok] | 39.103 | 11.195 |

Osiągane parametry oczyszczania ścieków w Kaniowie i Bestwince przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-6  Parametry oczyszczania OŚ  Kaniów

| L.P. | Wskaźnik | Jednostka | Wg pozwolenia wodno-prawnego | Wymagania* wg Rozporządz Dz.U. 2002 nr 212 poz 1799 | Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | BZT5 | [mgO2/l] | <30 | <25 | 22,60 |
| 2 | ChZT | [mgO2/l] | n.n. | <125 | 78,00 |
| 3 | zawiesina ogólna | [mg/l] | <50 | <35 | 24,30 |
| 4 | azot ogólny | [mg/l] | n.n. | n.n. | 18,50 |
| 5 | azot azotanowy | [mg/l] | <30 | n.n. | b.d. |
| 6 | azot amonowy | [mg/l] | <6 | n.n. | 5,10 |
| 7 | fosfor ogólny | [mg/l] | <5 | n.n. | 3,28 |

*- wartości obowiązujące przy RLM poniżej 2000

n.n. - nie normowane

Tabela 2-7  Parametry oczyszczania OŚ Bestwinka

| L.P. | Wskaźnik | Jednostka | Wg pozwolenia wodno-prawnego | Wymagania* wg Rozporządz Dz.U. 2002 nr 212 poz 1799 | Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | BZT5 | [mgO2/l] | <30 | <25 | 30 |
| 2 | ChZT | [mgO2/l] | n.n. | <125 | 80 |
| 3 | zawiesina ogólna | [mg/l] | <50 | <35 | 48 |
| 4 | azot ogólny | [mg/l] | n.n. | n.n. | 29 |
| 5 | azot azotanowy | [mg/l] | <30 | n.n. | b.d. |
| 6 | azot amonowy | [mg/l] | <6 | n.n. | 5,9 |
| 7 | fosfor ogólny | [mg/l] | <5 | n.n. | 5,0 |

*- wartości obowiązujące przy RLM poniżej 2000

n.n. - nie normowane

Na podstawie analizy wyników badań jakości ścieków oczyszczonych wynika, że w OŚ Kaniów proces oczyszczania prowadzony jest poprawnie, a osiągane parametry spełniają wymagania nowego rozporządzenia dotyczącego jakości ścieków oczyszczonych oraz wymagania z pozwolenia wodnoprawnego.

Oczyszczalnia ścieków w Bestwince spełnia wymagania postawione w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym do 6 marca 2006r..

Po tym okresie, w stosunku do nowego rozporządzenia dotyczącego jakości oczyszczonych ścieków, będącego implementacją Dyrektywy Rady 91/271/EWG, parametry oczyszczania powinny zostać poprawione w odniesieniu do zawiesiny ogólnej i BZT5.

Pozostałe ścieki sanitarne na terenie Gminy gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych oraz odprowadzane w sposób niekontrolowany do ziemi i wód płynących.

Kanalizacja sanitarna

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami na terenie Gminy wynosi 7,0 km, 
w tym na terenie Bestwinki 3,4 km, natomiast w Kaniowie 3,6 km.

Do kanalizacji podłączonych jest ok. 6% budynków z terenu Gminy. Dokładna liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej została przedstawiona w tabeli.

Tabela 2-8  Liczba budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej

| L.P. | Wyszczególnienie | Oczyszczalnia ścieków Bestwinka | Oczyszczalnia ścieków Kaniów | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gospodarstwa domowe | 26 | 98 | 124 |
| 2 | Jednostki organizacyjne i podmioty usługowo-produkcyjne | 4 | 7 | 11 |

Liczba budynków nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 2162.

Kanalizacja deszczowa

W Gminie znajdują się odcinki kanalizacji deszczowej w ulicach na terenach gęstej zabudowy. Są to ulice:

- w Bestwinie: Krakowska, Witosa, Kościelna,

- w Bestwince: Dworkowa, Witosa,

- w Kaniowie: Batalionów Chłopskich, Krzywolaków,

- w Janowicach: Janowicka.

Orientacyjna długość kanalizacji deszczowej wynosi 6 km.

Stan techniczny jest zadowalający, lecz wymagane jest prowadzenie bieżących remontów.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach:

- Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady 79/869/EWG i 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach,

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków 
i mięczaków (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 82/176/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692 EWG),

- Dyrektywa Rady 83/513/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 84/156/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 84/491/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych wykazem 
I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (zmieniona dyrektywą Rady 88/347/EWG, 90/415/EWG i 91/692/EWG),

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych,

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych,

- Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia (IPPC),

- Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy dla polityki 
i działań Wspólnoty w dziedzinie gospodarki wodnej (zmieniona decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2455/2001/WE).

Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach, państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

#### Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują ustawy wraz z rozporządzeniami.

Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego zagadnienia:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) wraz z późniejszymi zmianami

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1453),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. (Dz. U. 2001 nr 151 poz. 1703),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. 2001 nr 140 poz. 1585),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania. (Dz. U. 2002 nr 100 poz. 920),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2002 nr 122 poz. 1055),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.(Dz. U. 2002 nr 161 poz. 1335),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu 
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1490),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. 2001 nr 146 poz. 1640),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. (Dz. U. 2002 nr 129 poz. 1108),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2003 nr 35 poz. 308),

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2003 nr 55 poz. 477),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie rodzajów instalacji, dla których prowadzący mogą ubiegać się o ustalenie programu dostosowawczego (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 731),

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229) wraz z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2003 nr 4 poz. 44),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne. (Dz. U. 2002 nr 232 poz. 1953),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód. (Dz. U. 2002 nr 196 poz. 1658),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. 2002 nr 183 poz. 1530),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002 nr 176 poz. 1455),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2002 nr 212 poz. 1799),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne. (Dz.U. 2002 nr 232 poz. 1953),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. (Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2093),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. 2003 nr 4 poz. 44),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną. (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 149),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2003 nr 35 poz. 309),

  - Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747; zm.: nr 115, poz. 1229),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. 2002 nr 26 poz. 257),

    - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 129 poz. 1108),

    - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002 nr 203 poz. 1718),

- Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 77 poz. 335) wraz z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 100 poz. 1085) wraz z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami,

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858),

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. 2003 nr 61 poz. 549),

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),

  - Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 89 poz. 991) wraz 
z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. (Dz. U. 2001 nr 60 poz. 616).

Przedstawiono stan prawny na dzień 31 maj 2003 r.

Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej, w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych rozporządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową.

Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym.

Zaopatrzenie w wodę

Z analizy stanu istniejącego wynika, że w Gminie Bestwina wymagana jest rozbudowa sieci wodociągowej, obecnie do sieci podłączonych jest ok. 90% mieszkańców.

Długość sieci wodociągowej do rozbudowy szacuje się na ok. 17 km, w tym ok. 6 km przyłączy.

Stan techniczny sieci wodociągowej jest zły, wiele odcinków sieci wykonanych jest z rur stalowych oraz azbestowo-cementowych, które wymagają wymiany.

Wymianie wymaga ok. 80% sieci oraz przyłączy, daje to długość ok. 133 km, w tym ok. 47 km przyłączy.

Długość sieci z rur azbestowo-cementowych wynosi ok. 18,3 km.

Stan techniczny ujęcia wody w Kaniowie jest dobry, w najbliższym okresie wymagane będą jedynie bieżące remonty i konserwacja.

Rozpoznania wymaga problem studni kopanych wyłączonych z eksploatacji, należy przeprowadzić ich ewidencję oraz kontrolę właściwego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem np. ściekami.

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków sanitarnych

Gmina Bestwina posiada jedynie ok. 7 km kanalizacji sanitarnej, do której podłączonych jest jedynie ok. 6% budynków.

W celu pełnej identyfikacji potrzeb z zakresie kanalizacji sanitarnej, konieczne jest opracowanie kompleksowej koncepcji odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Przyjmując, że do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie ok. 90% mieszkańców i zakładając liczbę mieszkańców w roku 2015 równą 9570 oraz przyjmując średnią jednostkową ilość ścieków na 
1 mieszkańca na poziomie 120 l/M/d, wyliczono teoretyczną ilość ścieków bytowo-gospodarczych dopływających do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ilość powstających ścieków bytowo-gospodarczych wyniesie ok. 1150 m3/d.

Powstałe na terenie Gminy ścieki zostaną odprowadzone do jednej gminnej oczyszczalni ścieków 
w Kaniowie lub oczyszczalni: w Kaniowie i Bestwince. Przed wyborem wariantu oczyszczalnia ścieków 
w Gminie należy dokonać oceny techniczno-ekonomicznej rozpatrywanych rozwiązań, biorąc pod uwagę m. in. koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.

Docelowo istniejące oczyszczalnie ścieków zostaną rozbudowane lub zlikwidowane. W programie przyjęto likwidację oczyszczalni w Bestwince oraz rozbudowę oczyszczalni w Kaniowie. 
(o przepustowości 500 m3/d).

Na terenach zabudowy rozproszonej należy założyć budowę oczyszczalni przydomowych.

Szacunkowa długość kanalizacji do wykonania wynosi ok. 160 km, w tym odpowiednio 
w poszczególnych sołectwach:

- Bestwina		L = ok. 75 km,

- Kaniów			L = ok. 55 km,

- Bestwinka		L = ok. 15 km,

- Janowice		L = ok. 15 km.

Podane długości zawierają również długość przykanalików.

Poniżej przedstawiono schemat kierunków odprowadzania ścieków w Gminie

Rysunek 2-2  Schemat kierunków odprowadzania ścieków w Gminie Bestwina

Monitoring składowisk odpadów

Zarówno w przypadku składowiska odpadów komunalnych jak również składowiska popiołów z ciepłowni Bielsko-Biała niezbędnym posunięciem w dziedzinie ochrony czystości wód podziemnych 
i powierzchniowych jest przede wszystkim identyfikacja występujących zagrożeń. Temu celowi służą lokalne monitoringi wód podziemnych i powierzchniowych utworzone wokół składowisk mogących negatywnie wpływać na środowisko.

Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek na właściciela składowiska obowiązek prowadzenia monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych wokół składowiska.

Wokół tych obiektów należy utworzyć lokalne monitoringi wód podziemnych oraz powierzchniowych.

Kanalizacja deszczowa

Brak jest rozpoznanego zakresu budowy kanalizacji deszczowej na terenie Gminy. Docelowo zakłada się rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, tak aby wszystkie ulice na terenach zurbanizowanych były w nią wyposażone. Przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym 
z odprowadzeniem ich do lokalnych cieków.

Szacuje się, że na terenie Gminy do wykonania pozostanie ok. 10 km kanalizacji.

Przy odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, parkingi, itp.) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu usunięcia zawiesiny 
i substancji ropopochodnych.

Ochrona przed powodzią i suszą

W celu szczegółowego i kompleksowego rozpoznania potrzeb związanych z ochroną przed powodzią 
i suszą należy opracować program działań w tej dziedzinie, który obejmował będzie przede wszystkim:

- Regulację rzek i potoków,

- Budowę obiektów małej retencji

Najbardziej przydatne pod obiekty małej retencji są tereny trwałych użytków zielonych, łąki, pastwiska, obniżenia terenowe, które z uwagi na pokrywę roślinną względnie dobrze zniosą krótkotrwałe okresy zalewowe. Tereny zalewowe mogą być utworzone również w rejonach pól ornych na glebach o dobrej przepuszczalności i mniejszych spadkach.

Każda lokalizacja takiego obiektu powinna być poprzedzona osobnym studium lokalizacyjnym 
i badaniami.

### Cele i kierunki działań

Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”: „utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

Cel długoterminowy do 2015r przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa śląskiego: „Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych 
i racjonalizacja ich wykorzystania”

### Priorytety ekologiczne

Priorytetem programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej jest „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych oraz pełne zaspokojenie zapotrzebowania w wodę 
o wysokiej jakości”.Priorytet ten jest zgodny z celami przyjętymi dla województwa śląskiego.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/ osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | W1C1 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej | W1C1Z1 | Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie | UG | W |
|  |  |  |  | W1C1Z2 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kaniowie | UG | W |
|  |  |  |  | W1C1Z3 | Budowa kanalizacji w Kaniowie o długości L = 55 km | UG | W |
|  |  |  |  | W1C1Z4 | Budowa kanalizacji w Bestwince o długości L = 15 km | UG |  |
|  |  |  |  | W1C1Z5 | Budowa kanalizacji w Bestwinie o długości L = 75 km | UG |  |
|  |  |  |  | W1C1Z6 | Budowa kanalizacji deszczowej, L = ok. 10 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych | UG |  |
|  |  |  |  | W1C1Z7 | Budowa kanalizacji w Janowicach o długości L = 15 km | UG |  |
|  |  | W1C2 | Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych | W1C2Z1 | Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | UG | W |
|  |  |  |  | W1C2Z2 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | Właściciele posesji | L |
|  |  | W1C3 | Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę oraz ograniczenie strat wody | W1C3Z1 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | UG | W |
|  |  |  |  | W1C3Z2 | Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej, L = ok. 17 km | UG | W |
|  |  |  |  | W1C3Z3 | Wymiana rurociągów z rur azbestowo-cementowych L = 18,3 km | Kombest Sp.z o.o. |  |
|  |  |  |  | W1C3Z4 | Wymiana rurociągów z rur stalowych L = 114,7 km | Kombest Sp.z o.o. |  |
|  |  | W1C4 | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | W1C4Z1 | Utworzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych wokół wysypiska odpadów komunalnych oraz wysypiska popiołów z ciepłowni Bielsko-Biała | UG | W |
|  |  |  |  | W1C4Z2 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | UG | W |
| W2 | Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi | W2C1 | Ochrona przeciwpowodziowa | W2C1Z1 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego | UG | W |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| W | ochrona zasobów wodnych |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne.

Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie wodami.

Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.

Ochrona wód polega w szczególności na:

- Unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

- Zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych poziomów zwierciadła wody.

Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków (art. 43 ustawy).

Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach stowarzyszeniowych Polska uzyskała 10 letni okres przejściowy (do 31.12. 2015r.) na dostosowanie do tego wymogu.

W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania (art. 42 ustawy).

Produkcję rolną należy prowadzić  w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki rolnicze, 
w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników (art. 47 ustawy).

Szczególnej ochronie podlegają zasoby wód podziemnych, ustawa nakazuje, aby wody podziemne były wykorzystywane przede wszystkim do:

- Zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,

- Na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej 
i samorządowej (art. 81).

Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

- Zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

- Racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, sterowanie przepływami wód,

- Funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 
w atmosferze oraz hydrosferze,

- Kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi (art. 80 ustawy).

Problematykę wodno-ściekową reguluje również ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona wód podziemnych oraz pełne zaspokojenie zapotrzebowania w wodę o wysokiej jakości | Poprawa stanu czystości oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych, Zapewnienie ludności oraz gospodarce potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości spełniającej wymogi sanitarne | Urząd Gminy Bestwina Główny Urząd Statystyczny Przepisy i normy Unii Europejskiej Raporty Unii Europejskiej |  |
| Cele szczegółowe Programu | Zmniejszenie strat wody w sieci wodociągowej, Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom, Poprawa jakości wód powierzchniowych przez: oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, ograniczenie spływu azotanów z terenów rolniczych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczonych wód deszczowych z dróg, Ochrona czystości wód podziemnych. | Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych, % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, Długość sieci kanalizacyjnej, Długość sieci wodociągowej, Redukcja zanieczyszczeń w ściekach | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Urząd Gminy Bestwina Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej | Pozyskanie inwestorów. Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy Bestwina Zwiększenie ruchu turystycznego Poprawa warunków życia mieszkańców | Poprawa kondycji środowiska naturalnego a w szczególności wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy | Pomiary poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych | Ogólna poprawa stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości wód podziemnych | 20 |  |  |  | X |  |
| 2 | Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 20 |  |  |  | X |  |
| 3 | Utworzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych wokół wysypiska odpadów komunalnych oraz wysypiska popiołów z ciepłowni Bielsko-Biała | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem | 50 |  |  | X | X | Ciepłownia B.-B. |
| 4 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Ochrona przed powodzią | 10 |  |  |  | X | RZGW Gliwice |
| 5 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 40 |  |  |  | X |  |
| 6 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie zużycia wody | 10 |  |  |  | X | Kom-best Sp.zoo |
| 7 | Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej, L = ok. 17 km | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Zaopatrzenie ludności w wodę do picia | 5950 |  |  |  | X | Kom-best Sp.zoo |
| 8 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kaniowie | 2005 | 2007 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 4300 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 9 | Budowa kanalizacji w Kaniowie o długości L = 55 km | 2006 | 2009 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 22000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 10 | Budowa kanalizacji w Bestwince o długości L = 15 km | 2007 | 2010 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 6000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 11 | Budowa kanalizacji w Bestwinie o długości L = 75 km | 2007 | 2012 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 30000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 12 | Budowa kanalizacji deszczowej, L = ok. 10 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych | 2008 | 2015 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych | 4000 | X | X | X | X |  |
| 13 | Budowa kanalizacji w Janowicach o długości L = 15 km | 2009 | 2012 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 6000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| SUMA | 78400 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Wymiana rurociągów z rur azbestowo-cementowych L = 18,3 km | 2003 | 2008 | Kombest Sp.z o.o. | Minimalizacja strat wody oraz poprawa jakości wody do picia | 6410 | X | X | X | X | Urząd Gminy |
| 2 | Wymiana rurociągów z rur stalowych L = 114,7 km | 2005 | 2015 | Kombest Sp.z o.o. | Minimalizacja strat wody oraz poprawa jakości wody do picia | 40150 | X | X | X | X | Urząd Gminy |
| 3 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | 2003 | 2015 | Właściciele posesji | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 1440 |  |  |  | X | Urząd Gminy Kom-best Sp.zoo włąśc. posesji |
| SUMA | 48000 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

- Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki budowie systemów kanalizacyjnych, szczególnie na terenach o dużej intensywności zabudowy,

- Zakłada się, że rozbudowa i budowa sieci kanalizacji rozdzielczej obejmie docelowo ok. 90 % obszarów zabudowy,

- Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w okresie do 2012 roku wyniesie około 160 km,

- W przypadkach indywidualnych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie nie przewiduje się budowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, należy przewidzieć budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innego sprawnego systemu unieszkodliwiania ścieków,

- Przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej zamierzenia inwestycyjne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej należy włączać w programy o charakterze regionalnym,

- Racjonalne nawożenie gruntów rolnych i właściwe stosowanie środków ochrony roślin winno przyczynić się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł powierzchniowych,

- Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód deszczowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych,

- Ważnym zadaniem jest ochrona czystości wód podziemnych przez inwentaryzację nieczynnych studni kopanych i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem,

- Istotne zmniejszenie strat w sieci wodociągowej zostanie osiągnięte po wymianie odcinków rur 
w złym stanie technicznym - rury stalowe i azbestowo-cementowe.

## Gospodarka odpadami

Przedmiotem analiz niniejszego opracowania będą odpady, w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami), wydzielone i gromadzone na terenie Gminy Bestwina. W poniższym dziale ujęta została problematyka gospodarki odpadami komunalnymi, innymi niż niebezpieczne i niebezpiecznymi.

Tematyka podjęta w opracowaniu, dotyczy odpadów i gospodarki odpadami, w stopniu podstawowym nie uwzględniając szczegółowych analiz. Dokładne opisanie scenariuszy uwzględniających bardzo dokładną analizę stanu istniejącego zostanie przeprowadzona w „Planie Gospodarki Odpadami Gminy Bestwina”. Opracowanie takie stanowi odrębny dokument uwzględniający zapisy Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu oraz wytyczne zawarte w programach wyższego szczebla (powiatowym, wojewódzkim).

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Odpady komunalne

Według definicji umieszczonej w Ustawie o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628) odpady komunalne to: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”. Do innych wytwórców odpadów zaliczamy:

- obiekty handlowo – usługowe,

- restauracje, stołówki, punkty gastronomiczne,

- instytucje i urzędy,

- ulice, place, parki i cmentarze,

- inne obiekty infrastruktury komunalnej.

Do odpadów komunalnych zaliczamy także odpady wielkogabarytowe oraz wraki samochodowe.

Ilość powstających odpadów

Podstawę do ustalenia ogólnej ilości odpadów komunalnych na analizowanym terenie stanowi jednostkowy wskaźnik nagromadzenia odpadów wyrażony w m3/M*rok i/lub w kg/M*rok.

Dane przekazane przez Urząd Gminy Bestwina oraz wartości obliczone na podstawie tych danych zostały zestawione w poniższej tabeli. Średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów wyrażone w m3/M*rok i kg/m*rok obliczone zostały w oparciu o dane przekazane przez Urząd Gminy.

Tabela 2-9  Ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Bestwina w 2002r.

| Lp. | Gmina | Liczba ludności | Średni wskaźnik nagromadzenia | Średni wskaźnik nagromadzenia | Ilość odpadów wytworzonych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m3/M*rok | kg/M*rok | m3/rok | Mg/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bestwina | 10119 | 0,7 | 233 | 7083,3 | 2357,73 |

Dla Gminy został przyjęty wskaźnik objętościowego nagromadzenia odpadów na poziomie 330 kg/m3.

Z ogólnej liczby odpadów wytwarzanych na terenie Gminy składowane jest około 1000 Mg.

Różnica pomiędzy ilością odpadów wytwarzanych i deponowanych na składowisku wynika z:

- zagospodarowania odpadów organicznych i popiołów paleniskowych na prywatnych posesjach (np. kompostowanie). Związane to jest z charakterem zabudowy Gminy,

- objęcie 70-80% mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki i wywozu odpadów.

Jakość powstających odpadów

Przedstawiony w poniższej tabeli skład morfologiczny odpadów zaczerpnięto z opracowania pt. „Raport Przeglądu Ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie – Bestwinie”, grudzień 2002. powyższy raport wykonany został przez IETU z Katowic.

Tabela 2-10 Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Bestwina [%]

| Lp. | Frakcja | Skład morfologiczny [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odpady organiczne (spożywcze roślinne i zwierzęce, pozostałe organiczne) | 36,34 |
| 2 | Papier | 25,90 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 11,81 |
| 4 | Tekstylia | 5,18 |
| 5 | Szkło | 41,80 |
| 6 | Metale | 7,91 |
| 7 | Odpady mineralne | 0,16 |
| 8 | Frakcja drobna | 0,91 |

Określenie jakości oraz ilości powstających odpadów jest punktem wyjścia do dalszych rozważań dotyczących możliwości doboru odpowiednich technologii w zakresie przerobu odpadów, odzysku surowców i unieszkodliwiania pozostałości.

W celu określenia potencjalnych strumieni poszczególnych frakcji wchodzących w skład odpadów komunalnych wydzielanych na obszarze opracowania wykonano stosowne obliczenia, których wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-11  Potencjalna ilość poszczególnych frakcji w odpadach do przerobu lub odzysku [Mg]

| Lp. | Frakcja | Ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Odpady organiczne (spożywcze roślinne i zwierzęce, pozostałe organiczne) | 149,48 |
| 2 | Papier | 610,65 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 278,45 |
| 4 | Tekstylia | 122,13 |
| 5 | Szkło | 985,53 |
| 6 | Metale | 186,50 |
| 7 | Odpady mineralne | 3,77 |
| 8 | Frakcja drobna | 21,46 |

Gromadzenie i wywóz odpadów

Według informacji przekazanych przez Urząd Gminy na terenie Gminy nie obowiązuje system segregacji odpadów. Na terenie posesji umieszczone są worki lub pojemniki, w których mieszkańcy gromadzą odpady.

Odpady komunalne odbierane są raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od podpisanej umowy. Oprócz cyklicznego odbioru odpadów od mieszkańców raz w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. W 2002 roku zebrano 28 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Na terenie Gminy następujące firmy mają zgodę na odbiór i transport odpadów komunalnych:

- Agencja Komunalna Sp. z o.o., z Brzeszcz,

- Zakład Usługowo – Handlowy „Eko-Plus”, z Czechowic – Dziedzic,

- Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „KOM-GAZ”, z Czechowic – Dziedzic,

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „REZBUD”, z Janowic,

- Adam Roj Usługi Transportowe i Komunalne, z Bestwinki,

- Zakład Budownictwa Inżynieryjno – Komunalnego s.c., z Bestwiny (jedynie wywóz odpadów powstających podczas prac na terenach publicznych).

Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów

Gmina Bestwina opiera system unieszkodliwiania odpadów przez lokowanie na składowisku. 
W zależności od firmy transportowej odpady deponowane są na składowiskach w:

- Brzeszczach ul. Graniczna,

- Jastrzębiu – Zdroju ul. Dębina,

- Oświęcimiu ul. Nadwiślańska.

Na terenie Gminy w Kaniowie – Bestwinie, na terenach przemysłowych zdegradowanych działalnością KWK „Silesia”, zlokalizowane jest nieczynne składowisko odpadów komunalnych. Wspomniane powyżej składowisko nie posiada żadnych unormowań prawnych. Oprócz odpadów komunalnych w okolicy składowiska znajdują się odpady z elektrociepłowni Bielsko-Biała. Łącznie zgromadzone jest około 3 tyś. Mg odpadów komunalnych. Nieczynne składowisko nie posiada systemu monitoringu, ujmowania odcieków oraz gazu składowiskowego.

#### Odpady inne niż niebezpieczne

Do tej grupy odpadów zaliczamy odpady powstające w wyniku działalności podmiotów gospodarczych na terenie Gminy. Odpady takie co do składu nie mogą posiadać właściwości, wymienionych w załącznikach 3 i 4 do Ustawy o odpadach, mogących zakwalifikować je do niebezpiecznych.

Szerzej problem odpadów innych niż niebezpieczne, powstających w przemyśle, ujęty zostanie w „Planie Gospodarki Odpadami Gminy Bestwina”.

Szczegółowa lista i ilość odpadów innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Gminy wynika 
z decyzji i pozwoleń, na działalność bądź wytwarzanie odpadów, jakie otrzymują podmioty gospodarcze.

Na terenie Gminy w Kaniowie – Bestwinie składowane są odpady pochodzące z kopalni „Silesia”. Zwałowisko jest już nieczynne i przygotowane do rekultywacji. Oprócz zwałowiska w Kaniowie zlokalizowany jest osadnik mułów z kopalni „Silesia”, którego eksploatacja przewidziana jest do 2010 roku. Po tym terminie ma zostać przeprowadzona rekultywacja poprzez zadrzewienie. Obecnie nie ma szczegółowego harmonogramu realizacji zadania.

Obok zwałowiska odpadów kopalnianych na terenie Kaniowa zlokalizowane jest składowisko odpadów 
z Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

Większość tego typu odpadów wytwarzanych na terenie Gminy Bestwina przekazywana jest podmiotom gospodarczym zajmującym się transportem, odzyskiem bądź unieszkodliwianiem odpadów posiadającym stosowne zezwolenia i decyzje na działalność. Ta część odpadów, która jest gospodarczo nieprzydatna jest bezpośrednio kierowana na składowisko odpadów.

#### Odpady niebezpieczne

W rozumieniu Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku odpady niebezpieczne to: „należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku 4 do ustawy lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną cechę wymienioną 
w załączniku nr 4”.

Powstawanie odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy związane jest z działalnością zakładów przemysłowych oraz jednostek handlowo-usługowych, a także z funkcjonowaniem gospodarstw domowych.

Szczegółowa lista oraz ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie Gminy wynika 
z zezwoleń i decyzji wydanych przez odpowiednie organy administracji państwowej. Wszystkie podmioty gospodarcze wytwarzające odpady niebezpieczne muszą posiadać takie pozwolenia.

Odpady niebezpieczne wymagają odpowiedniego systemu zbierania, magazynowania oraz transportu 
w celu unieszkodliwienia. Działalnością tą zajmują się specjalne podmioty gospodarcze posiadające pozwolenia na taką działalność.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Prognoza powstawanie i bilans odpadów komunalnych

Prognoza ilościowo-jakościowa powstawania odpadów w Gminie Bestwina jest podstawą do opracowania alternatywnych rozwiązań ich zagospodarowania. Bazę wyjściową do prognozy stanowią zmieniające się w czasie jednostkowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz przewidywane dane w zakresie liczby ludności w okresie perspektywicznym. W opracowaniu przyjęto, na podstawie analiz demografii 
w ostatnich kilku latach, niewielki wzrost ilości ludności. Wskaźnik ten kształtuje się na poziomie:

- Rok 2005 – 10 329 mieszkańców,

- Rok 2010 – 10 679 mieszkańców,

- Rok 2015 – 11 029 mieszkańców.

W opracowaniu przyjęto, że jednostkowy objętościowy wskaźnik nagromadzenia odpadów będzie wzrastał, jako konsekwencja rozwoju gospodarczego i wzrostu poziomu konsumpcji. Kierując się dostępnymi danymi literaturowymi założono, że średni wzrost objętościowego jednostkowego wskaźnika nagromadzenia w badanym okresie wyniesie:

- Rok 2005 – 0,76 m3/M*rok,

- Rok 2010 – 0,86 m3/M*rok,

- Rok 2015 – 0,96 m3/M*rok.

Przewiduje się, że wagowy wskaźnik nagromadzenia odpadów będzie się obniżał jako konsekwencja przewidywanej zmiany ilościowo-jakościowej składu morfologicznego odpadów komunalnych. Wartości wagowego wskaźnika nagromadzenia odpadów są przybliżone i przede wszystkim związane ze zmianą nośników energii, a także z objęciem systemem segregacji odpadów wszystkich mieszkańców Gminy. Tak więc wartości wagowego wskaźnika nagromadzenia będą kształtowały się następująco:

- 2005 r.- 296 kg/m3,

- 2010 r.- 236 kg/m3,

- 2015 r.- 176 kg/m3.

#### Określenie stanu docelowego

Rozpatrywane rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące gospodarki odpadami w Gminie powinny służyć ograniczeniu ich uciążliwości dla środowiska, poprawie wyglądu, estetyki i czystości Gminy Bestwina. Analizy przeprowadzone w ramach niniejszego opracowania służą wypracowaniu strategii funkcjonowania poszczególnych elementów gospodarki odpadami. Rozwiązania, które będą stosowane w najbliższych latach w ramach tej strategii, muszą przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkańców, być zgodne z wymogami ochrony środowiska oraz z technikami i technologiami stosowanymi w Unii Europejskiej.

Zapewnienie tych wszystkich uwarunkowań wiąże się niewątpliwie z ponoszeniem nakładów finansowych. Zgodnie z zasadą “zanieczyszczający płaci” koszty związane z funkcjonowaniem systemu unieszkodliwiania odpadów, winny być ponoszone przez mieszkańców oraz innych wytwórców odpadów.

Jest rzeczą oczywistą, że im wyższa i nowocześniejsza technologia zastosowana w gospodarce odpadami, tym wyższe są koszty. Trudno w dniu dzisiejszym stwierdzić, jaka jest maksymalna akceptowalna granica kosztów jakie może ponieść potencjalny mieszkaniec Gminy, ponieważ program będzie obowiązywać do roku 2015.

W przypadku Gminy Bestwina przyjęcie odpowiedniej strategii wymuszone jest istniejącą sytuacją 
w zakresie gospodarki odpadami. W skrótowej formie, według aktualnych wytycznych należy maksymalnie ograniczyć ilość składowanych odpadów. Wynika to z Ustawy o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz z dyrektyw Unii Europejskiej przewidującej stopniowe wprowadzenie zakazu składowania odpadów w formie nieprzetworzonej. W związku z tym rozwój technologii przerobu i unieszkodliwiania odpadów jest konieczny, ale niestety pociąga za sobą wzrost kosztów.

Program bazuje na kilku podstawowych założeniach:

- ograniczeniu powstających odpadów,

- rozwoju selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu odzysku surowców wtórnych,

- wprowadzeniu oraz rozwoju stopnia utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez technologię biologicznego ich przerobu,

- lokowaniu na składowisku odpadów, których dalsza przeróbka lub wykorzystanie jest niemożliwe.

Pojęcie odzysku surowców z odpadów powinno być rozumiane jako element gospodarki odpadami 
i traktowane na równi z innymi metodami unieszkodliwiania odpadów.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że spodziewane zyski ze sprzedaży odzyskanych surowców nie pokrywają w całości wydatków poniesionych w procesach odzysku odpadów, dotyczy to również innych procesów przerobu odpadów. Założenie, że działalność przerobu odpadów może być samofinansująca jest błędne. Oczywistym jest, że działania związane z odzyskiem odpadów będą oznaczały dodatkowe koszty: zbierania, transportu oraz sortowania zebranego materiału. Stąd też odzysk surowców powinien stanowić nierozerwalną część systemu gospodarki odpadami. Przy czym podstawą ekonomiczną dla wdrażania systemów przetwarzania odpadów jest odpowiednio wysoki poziom kosztów ich składowania, który wymusza szukanie innych rozwiązań.

Poza czysto ekonomicznym aspektem odzysku surowców, powinno się brać pod uwagę ochronę środowiska i ochronę zasobów naturalnych, do których niewątpliwie działania związane z odzyskiem surowców się przyczyniają. Obecnie odzysk surowców jest uznany jako konieczność ekologiczna.

Główne zalety wynikające z odzysku surowców można podsumować następująco:

- bezpośrednia sprzedaż uzyskanych surowców,

- oszczędzanie pojemności składowiska i jego uciążliwości dla środowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu,

- oszczędność zasobów naturalnych poprzez ponowne wykorzystanie surowców 
z odpadów, co zmniejsza zużycie surowców naturalnych w procesie produkcji.

Bezpośrednia sprzedaż uzyskanych surowców pozwala na odzyskanie części pieniędzy wydanych na program gospodarki odpadami, co ma bezpośredni wpływ na budżet Gminy.

Oszczędność zasobów naturalnych nie powinna być rozpatrywana tylko pod względem korzyści ekonomicznych. Wynikające korzyści powinny być rozpatrywane w szerszym horyzoncie czasowym.

Ważnym punktem programu gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów organicznych. Dzięki temu część odpadów organicznych może być przerobiona na kompost, co powoduje zmniejszenie ilość odpadów tego typu deponowanych na składowisku. Ma to wpływ na sposób funkcjonowania składowiska, jednocześnie zmniejszając uciążliwość składowania organicznych odpadów. Uciążliwość ta przejawia się emisją odorów, odcieków i gazów, co może powodować problemy środowiskowe. Dlatego tak ważne jest oddzielenie odpadów organicznych od strumienia odpadów deponowanych na składowisku, przez co zmniejsza się jego uciążliwość dla otoczenia. Uzyskany kompost posiadający niektóre cechy nawozów mineralnych, jest wykorzystywany do kondycjonowania gleby.

Odzysk surowców jak i proces kompostowania wymaga systemu segregacji odpadów „u źródła” oraz selektywnej zbiórki innych surowców. Program zakłada znaczne zaangażowanie ze strony mieszkańców. W trakcie trwania programu powinna zostać przeprowadzona i kontynuowana kampania kształtowania świadomości społecznej, której celem będzie osiągnięcie zakładanych wskaźników odzysku surowców 
o odpowiedniej czystości.

Program zakłada także rozwój selektywnego zbierania biomasy (odpady organiczne z domostw 
i ogródków przydomowych) do kompostowania. Segregacja „u źródła” odpadów organicznych pochodzenia domowego jest niezbędna, jeżeli przyjmujemy, że wyprodukowany kompost ma spełniać wymogi rynku.

Oprócz wymienionych powyżej założeń programu gospodarki odpadami, przewiduje się na terenie Gminy stworzyć punkt odbioru odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, przepracowane oleje, itp.) oraz miejsce tymczasowego magazynowania do czasu przewozu tych odpadów do miejsca utylizacji bądź odzysku. Spowoduje to zmniejszenie negatywnego wpływu odpadów niebezpiecznych na środowisko poprzez wyeliminowanie niekontrolowanego pozbywania się tych odpadów.

W związku z wejściem w życie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, należy się spodziewać wzrostu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy. Fakt ten jest ważnym argumentem dla stworzenia miejsca odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

W opisywanym programie gospodarki odpadami w Gminie Bestwina głównym celem jest dostosowanie przyszłych rozwiązań do standardów Unii Europejskiej. Wymagania europejskie dotyczące gospodarki odpadami zostały zawarte w odpowiednich dyrektywach. Aktualnie obowiązująca ustawa o odpadach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi w pełni odzwierciedla wymogi Unii Europejskiej.

Poziom rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w Polsce nadal odbiega od standardów europejski, pomimo iż w ostatnich latach nastąpił znaczący postęp w tej dziedzinie, wyrażający się przede wszystkim uporządkowaniem spraw dotyczących składowisk odpadów.

Niestety w naszym kraju nadal głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest ich składowanie. Deponowanych jest aż 97 % odpadów (!). Aktualnie obowiązujące polskie prawo oraz dyrektywy unijne nakazują konieczność ograniczenia składowania odpadów poprzez wzrost ich przerobu 
i unieszkodliwiania oraz większy odzysk surowców.

Prawo Unii Europejskiej zobowiązuje państwa członkowskie do stworzenia zintegrowanej sieci zakładów przetwarzających, unieszkodliwiających i odzyskujących odpady, zalecając jednocześnie by stosować 
w tych zakładach najlepsze dostępne techniki przy zachowaniu zasady nie ponoszenia nadmiernych kosztów.

W rozwiązaniach gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniających wymagania Unii Europejskiej szczególną uwagę należy zwrócić na Dyrektywę Rady Unii Europejskiej nr 99/31 z 26 kwietnia 1999r. 
w sprawie składowania odpadów, w tym zwłaszcza na artykuł 5 pkt. 1 i 2. Punkt 1 ww. artykułu zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania strategii redukcji odpadów biodegradowalnych przeznaczonych do składowania. Według artykułu 5 pkt. 2 strategia ta powinna zagwarantować redukcję odpadów biodegradowalnych. Ma to nastąpić w trzech etapach:

- do 2006 roku do 75% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- do 2009 roku do 50% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r.,

- do 2016 roku do 35% masy takich odpadów wytworzonych w 1995 r.,

Zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach powinno być osiągane poprzez stosowanie metod recyklingu, kompostowania, produkcji biogazu oraz wprowadzania innych działań, które zmierzają do odzysku materiałów i energii. Artykuł 6 w/w. Dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, że na składowisko będą przyjmowane tylko odpady po wcześniejszej obróbce (nie dotyczy to odpadów tzw. obojętnych).

W nowej polskiej ustawie o odpadach, która zaczęła obowiązywać z dniem 1 października 2001 roku, nie precyzuje się wprawdzie okresów, w których miałyby być osiągnięte odpowiednie poziomy redukcji odpadów biodegradowalnych, nie mniej ustawa nakazuje by: „odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów były poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego i biologicznego oraz segregacji w celu zmniejszenia zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska bądź zmniejszenia ilości lub objętości składowanych odpadów”.

Wymagania Unii Europejskiej wynikające z Dyrektywy 99/31 w stosunku do Polski będą przesunięte 
w czasie o 3 lata, krajowa strategia dotycząca redukcji odpadów biodegradowalnych powinna gwarantować uzyskiwanie następujących poziomów:

- do 75% wagowo w 2010 roku,

- do 50% wagowo w 2013 roku,

- do 35% wagowo w 2020 roku.

Należy zaznaczyć, że poza redukcją odpadów biodegradowalnych postępować winien proces redukcji tzw. surowców wtórnych z odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych także z innych źródeł poza gospodarstwami domowymi (w tym odpady ze szkła, plastików, metali i innych).

#### Aktualny stan prawa polskiego

W Polsce prawo dotyczące gospodarki odpadami, stan na 31 marca 2003 roku, realizowane jest na podstawie:

Ustawy:

- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62 poz. 627 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami) – tzw. Ustawa wprowadzająca,

- Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku (Dz.U. Nr 63 poz. 638 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. nr 63 poz. 639 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 
o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63 poz. 639 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o utrzymaniu porządku w gminach, z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. nr 132 poz. 622 roku z późniejszymi zmianami),

- Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, z dnia 19 czerwca 1997 roku (Dz. U. nr 101 poz. 628 z późniejszymi zmianami) – w zakresie odpadów zawierających azbest.

Rozporządzenia:

Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie – Prawo ochrony środowiska:

- Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, z dnia 20 listopada 2001 roku (Dz. U. Nr 140 poz. 1585),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku, z dnia 1 października 2002 roku (Dz. U. nr 176 poz. 1453),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z dnia 14 listopada 2002 roku (Dz. U. nr 197 poz. 1667).

Rozporządzenia i uchwały wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie o odpadach:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, z dnia 27 września 2001 (Dz. U. nr 112 poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń, z dnia 11 grudnia 2001 roku (Dz. U. nr 152 poz. 1734),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów, z dnia 11 grudnia 2001 roku (Dz. U. nr 152 poz. 1735),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, z dnia 11 grudnia 2001 roku (Dz. U. nr 152 poz. 1740),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, z dnia 11 grudnia 2001 roku (Dz.U. nr 152, poz. 1737),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzaju odpadów inne niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie, z dnia 29 stycznia 2002 roku (Dz. U. nr 18 poz. 176),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, z dnia 21  marca 2002 roku (Dz. U. nr 37 poz. 339),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, z dnia 28 maja 2002 roku (Dz. U. nr 74 poz. 686),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, z dnia 1 sierpnia 2002 roku (Dz. U. 134 poz. 1140 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie, z dnia 21 października 2002 roku (Dz. U. nr 180 poz. 1513),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów, z dnia 28 października 2002 roku (Dz. U. nr 188 poz. 1575),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny, z dnia 30 października 2002 roku (Dz. U. nr 191 poz. 1595).

Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w tzw. Ustawie o opłacie produktowej

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych  i pouzytkowych, z dnia 30 czerwca 2001 roku (Dz. U. nr 69 poz. 719).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy

W oparciu o przeprowadzone szczegółowe analizy dotychczasowego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bestwina, a także prognozy zmian ilościowych odpadów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie ich unieszkodliwiania i utylizacji. Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska oraz standardy sanitarne wymuszają konieczność podjęcia odpowiednich działań porządkujących gospodarkę odpadami komunalnymi w okresie perspektywicznym.

Ustalono, że w dziedzinie gromadzenia i transportu odpadów należy:

- wprowadzić i doskonalić system selektywnej zbiórki i wywozu odpadów celem wtórnego wykorzystania,

- wspierać działania w zakresie wydzielania odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, zużyte oleje, itp.) ze strumienia odpadów komunalnych,

- systematycznie podwyższać standardy w zakresie zbierania i wywozu odpadów.

W zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów należy:

- wprowadzić technologię utylizacji umożliwiającą zmniejszenie ilości składowanych odpadów,

- rozwijać i wspierać system indywidualnych form utylizacji odpadów pochodzenia organicznego,

- z powodu braku systemu kompostowania w Gminie, przekazać selektywnie zbieraną frakcję organiczną z odpadów komunalnych oraz odpady pochodzące z pielęgnacji zieleni miejskiej do wspólnego kompostowania poza terenem Gminy lub podmiotom gospodarczym zajmującym się przetwórstwem takich odpadów (np. produkcja biopaliw).

### Cele i kierunki działań

Cel dotyczący kompleksowego problemu gospodarki odpadami w Gminie zgodny jest ze strategią województwa śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa):

W strategii województwa śląskiego zapisano:

„Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

Cel strategiczny C2: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami

Kierunki działań:

- FC2K1 – uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków dla ich bezpiecznego unieszkodliwiania,

- FC2K2 – stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów,

- FC2K3 – usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód,

- FC2K4 – utworzenie systemu ponadgminnych wysypisk komunalnych z pełnym wyposażeniem 
w instalacje segregacji odpadów,

- FC2K5 – wzmocnienie i rozbudowa regionalnego monitoringu wytwarzania (przewozu 
i składowania) materiałów niebezpiecznych, wytwarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- FC2K6 – likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych i stworzenie systemu ich bieżącej utylizacji,

- FC2K7 – stworzenie regionalnego systemu stacji przeładunkowych odpadów i technologicznych instalacji utylizacji odpadów”.

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano:

„Priorytet: Gospodarka Odpadami (O)

Cel długoterminowy do 2015 r.: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.

Cele krótkoterminowe:

- O.0.1. stworzenie bazy danych dotyczących wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów 
i gospodarki tymi odpadami

- O.0.2. opracowanie planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowych i gminnych)

Kierunki działań:

Odpady komunalne:

- O1. Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi,

- O2. Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie 115% w stosunku do roku 1999 i recykling na poziomie 10% odpadów wytworzonych,

- O3. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów niebezpiecznych.

Odpady inne niż niebezpieczne:

- O4. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami innymi niż niebezpieczne,

- O5. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów.

Odpady niebezpieczne:

- O6. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi”

### Priorytety ekologiczne

Jednym z podstawowych wymogów realizujących program ochrony środowiska na terenie Gminy Bestwina jest uporządkowanie gospodarki odpadowej. Powinna ona być prowadzona zgodnie 
z założeniami polityki ekologicznej państwa w zakresie zbierania, gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów.

Biorąc pod uwagę oczekiwania społeczne oraz uwarunkowania lokalizacyjno-przyrodnicze, jako podstawowy priorytet gospodarki odpadami w Gminie do roku 2015 przyjęto – ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka /osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym ich wykorzystaniu gospodarczym | O1C1 | Usystematyzowanie gospodarki odpadami | O1C1Z1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | UG | G |
|  |  |  |  | O1C1Z2 | Rekultywacja terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | UG | P |
|  |  |  |  | O1C1Z3 | Stworzenie systemu monitoringu rekultywowanego tereny nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | UG | L |
|  |  |  |  | O1C1Z4 | Rekultywacja składowiska skały płonej w Kaniowie | KWK „Silesia” | L |
|  |  |  |  | O1C1Z5 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | UG | G |
|  |  | O1C2 | Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów | O1C2Z1 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | UG | G |
|  |  |  |  | O1C2Z2 | Budowa stacji segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki wyposażonej w instalację do „rozbiórki” odpadów wielkogabarytowych | UG | P |
|  |  | O1C3 | Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska | O1C3Z1 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z2 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z3 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | UG | G |
| LD | określa następujące elementy środowiska |
| O | gospodarki odpadami |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

Program gospodarki odpadami w Gminie podlega mechanizmom prawnym obowiązującym w Polsce. Oznacza to, że musi być zgodna z założeniami ustawy uchwalonej przez Sejm 27 kwietnia 2001 – Ustawa Prawo o Ochronie Środowiska oraz Ustawa o odpadach. Oprócz tego program gminny uchwalony przez Radę Gminy musi spełniać założenia programów szczebla wyższego (powiatowy, wojewódzki).

System odzysku surowców oraz kompostowania odpadów organicznych obowiązuje zawsze 
w odniesieniu do odpadów komunalnych. W tej sprawie Gmina została zmuszona do selektywnej zbiórki odpadów z wydzieleniem odpadów biodegradowalnych, zapisem w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 oraz Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.

Należy też podjąć działania w celu rozpropagowania i wspierania systemu kompostowania odpadów organicznych na terenie własnych posesji. Docelowym rozwiązaniem jest przekazywanie odpadów biodegradowalnych do kompostowni poza terenem Gminy lub przekazanie tego typu odpadów innym jednostkom zajmującym się odzyskiem lub unieszkodliwianiem takich odpadów

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko | Ilość odpadów nie segregowanych wywożonych z terenu Gminy na składowisko | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowaną zbiórką odpadów użytkowych, Organizacja i rozwijanie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów komunalnych, Budowa indywidualnych systemów utylizacji odpadów organicznych i systemu zbiórki biomasy, Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie. | Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego, Oszczędzanie pojemności składowiska przez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów, Poprawa jakości środowiska i walorów estetyczno-krajobrazowych terenu oraz wzrost areału gruntów przydatnych do przyrodniczego zagospodarowania. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy. | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów indywidualnych |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy Bestwina, a tym samym podnoszenie standardu życia mieszkańców | Zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przez odpady | Liczba mieszkańców Gminy Bestwina objętych zorganizowanym wywozem i selektywną zbiórką odpadów | Ogólna poprawa jakości środowiska w Gminie |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Uregulowanie gospodarki odpadami w Gminie | 20 |  |  | X | X |  |
| 2 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawa jakości środowiska w Gminie | 100 |  |  | X | X | Firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów |
| 3 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2003 | 2007 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie uciążliwości odpadów niebezpiecznych dla środowiska, uregulowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 200 |  | X | X | X | Prywatni inwestorzy |
| 4 | Rekultywacja terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | 2003 | 2010 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości środowiska na terenie Gminy | 500 |  |  | X | X |  |
| 5 | Stworzenie systemu monitoringu rekultywowanego tereny nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości środowiska | 30 |  |  | X | X |  |
| 6 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości środowiska w Gminie | 200 |  | X | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 7 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie niskiej emisji | 700 |  |  | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 8 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007 | 2015 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 100 |  |  | X | X |  |
| 9 | Budowa stacji segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki wyposażonej w instalację do „rozbiórki” odpadów wielkogabarytowych | 2007 | 2012 | Gmina Bestwina | Wzrost stopnia odzysku odpadów | 3000 | X | X | X | X | Powiat bielski Gminy powiatu bielskiego |
| SUMA | 4850 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Rekultywacja składowiska skały płonej w Kaniowie | 2003 | 2010 | KWK „SILESIA” | Poprawa jakości środowiska w okolicy składowiska | 100 |  |  | X | X | Urząd Gminy |
| SUMA | 100 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Najważniejsze zadania Programu w zakresie gospodarki odpadami to:

- Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy i objęcie systemem wszystkich mieszkańców,

- Rozwijanie działań w kierunku wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, oraz wydzielenie miejsca odbioru tych odpadów,

- Systematyczne podwyższanie standardów usług w zakresie zbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów,

- Rozwój technologii ograniczających ilości składowanych odpadów, w szczególności selektywnej zbiórki odpadów w celu uzyskania lepszych wyników odzysku surowców, oraz kompostowania odpadów organicznych,

- Rekultywacja terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie - Bestwinie,

- Wdrożenie programu usuwania azbestu.

Kompleks działań przedstawionych w Programie powinien w najbliższym czasie poprawić system gospodarki odpadami w Gminie, a także zapewnić osiągnięcie standardów wymaganych zarówno prawem polskim jak i wspólnotowym.

## Ochrona powierzchni ziemi i gleb

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Powierzchnia terenu Gminy urzeźbiona jest od południa przez górski Beskid Mały i Śląski, wyżynno pagórkowate Pogórze Śląskie z licznymi szerokimi i płaskimi garbami. Północna część Gminy 
z Pogórzem Wilamowickim staje się łagodna przechodząc stopniowo w rzeźbę płaskorówninną Doliny Wisły, charakteryzującą się występowaniem licznych meandrów i starorzeczy. Ważnym elementem korzystnie wpływającym na warunki agroklimatyczne w Gminie są doliny rzek Wisły i Białej.

Występujące na terenie Gminy wzniesienia Pogórza Śląskiego zbudowane są z mało odpornych łupków 
z wkładkami twardszych piaskowców i wapieni. Są to osady z okresów kredy i trzeciorzędu, w podłożu występują także iły, mułowce, piaski i żwiry. Na powierzchni powszechnie występują lessy. Natomiast 
w podłożu Pogórza Wilamowickiego występują osady morskiego miocenu iły i piaski. Na osadach miocenu zalegają żwiry, a na powierzchni tak jak na Pogórzu Śląskim zalegają lessy osadzone podczas zlodowacenia północnopolskiego.

Bestwina należy do nielicznych już na terenie Województwa śląskiego Gmin na terenie, których zachowały się duże obszary terenów rolnych z enklawami zbiorowisk leśnych.

Z uwagi na podmiejskie położenie Gminy i jej charakter rolniczy 15% mieszkańców utrzymuje się 
z rolnictwa.

Najkorzystniejszymi warunkami dla rozwoju i prowadzenia intensywnej gospodarki polowej, upraw zielonych, sadownictwa i hodowli ryb jest rejon środkowy Gminy- sołectwa Bestwina i Bestwinka. Północna część Gminy zawierająca się w okolicach wsi Kaniów ze względu na występowanie surowców naturalnych została zaliczona do korzystnych dla rozwoju przemysłu wydobywczego, nie mniej jednak tereny te przeznaczone są dla upraw zbóż. Południowa część Gminy natomiast obejmująca sołectwo Jankowice ze względu na atrakcyjne użytkowanie i warunki agroekologiczne zalicza się do korzystnych rejonów do prowadzenia upraw ogrodniczo – sadowniczych.

Na terenie Gminy szczególnie cenne, bo rozwijające się już od szesnastego wieku są gospodarstwa rybne, które stanowią szczególne wartości gospodarcze i krajobrazowe decydujące w dużej mierze 
o charakterze Gminy. Tutaj została wyselekcjonowana odmiana karpia zwana karpiem polskim. Stawy zajmują powierzchnię 224 ha, prowadzi się w hodowlę karpia. W posiadaniu rolników indywidualnych są 94 gospodarstwa, reszta stawów jest własnością Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej „Przełom” 
w Kaniowie i AQUA S.A. Stawy zlokalizowane są wzdłuż cieków, potoków oraz rowów melioracyjnych. Większość hodowców wspólnie utrzymuje magazyny rybne, w których przechowuje się ryby po odłowieniu i przed sprzedażą.

Beskid Śląski, Beskid Mały i Pogórze Wilamowickie charakteryzuje się występowaniem stoków 
o nachyleniu 5-10 stopni i dlatego w okresach roztopów i ulewnych deszczy dochodzi tu do powierzchniowej erozji gleb, co staje się przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Zmyw powierzchniowy doprowadza do trwałego ubytku związków pokarmowych z gleby a w konsekwencji do obniżenia plonów.

Obszar Doliny Wisły jest także narażony na okresowe zalewanie podczas powodzi, powoduje to okresowe wyłączenie łąk i pastwisk z użytkowania.

Na terenie Gminy Bestwina ochronie podlegają oprócz obszarów chronionych tereny gruntów rolnych oraz lasy ochronne o wysokich klasach bonitacyjnych i korzystnym uwarunkowaniu przyrodniczym.

Degradacja gleb na terenie Gminy przejawia się również w postaci zakwaszenia, które powstaje głównie w wyniku zanieczyszczeń powietrza napływających ze strony Bielska – Białej.

Rysunek 2-3 Aktualne użytkowanie terenów w Gminie Bestwina

| L.p. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Udział procentowy w całości Gminy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ogólna powierzchnia Gminy Bestwina | 3755 | 100 |
| 2 | Użytki rolne w tym | 2386 | 63,54 |
| 3 | Grunty orne | 1805 | 48,06 |
| 4 | Łąki | 229 | 6,09 |
| 5 | Pastwiska | 240 | 6,39 |
| 6 | Sady | 112 | 2,98 |
| 7 | Lasy i grunty leśne | 430 | 11,45 |
| 8 | Grunty pod wodami | 224 | 5,96 |
| 9 | Grunty zdewastowane | 116 | 3,08 |
| 10 | Pozostałe grunty | 599 | 2,66 |

ŹRÓDŁO: Rocznik Statystyczny 2002 (dane z 2001 roku), uzupełnione danymi z Gminy Bestwina

Gleby występujące na terenie Gminy to pseudobielice i gleby brunatne kwaśne wykształcone z glin i iłów wietrzeniowych oraz utworów lessowych. Dolinę Soły i Białej wypełniają mady pyłowe i gliniaste, występują również gleby brunatne wyługowane z utworów lessowych z fragmentami czarnych ziem.

Gleby zalegające na terenie Gminy Bestwina w południowej jej części należą do klasy III i IV. Zgodnie 
z trójstopniową klasyfikacją przydatności gleb do produkcji żywności gleby te większości zaliczane są do klasy „A” czyli dopuszczalne są uprawy wszystkich warzyw i roślin jadalnych i paszowych. Jedynie północne krańce Gminy leżące na terenach kopalnianych w sołectwie Kaniów zaliczone zostały do lokalizacji „B” gdzie ograniczenia upraw dotyczą żywności dla niemowląt.

Od lat dziewięćdziesiątych na terenie Gminy Bestwina wystąpiła zmiana struktury użytkowania gruntów, odłoguje się grunty trudne w uprawie lub położone na terenie oddziaływania KWK „Silesia”. Zmianom podlega również wielkość dużych gospodarstw, których właściciele dzierżawią działki od właścicieli małych gospodarstw.

Zagospodarowanie terenu wynika z ukształtowania powierzchni oraz uwarunkowań geograficznych wyróżniającym się występowaniem pól uprawnych stawów, zalesień i kopalnych surowców naturalnych. Funkcja przemysłowa Gminy Bestwina wynika z występowania i prowadzonej przez Kopalnię Węgla kamiennego „Silesia” eksploatacji w jej północnej części węgla kamiennego.

Tereny położone na północy Gminy obejmujące sołectwo Kaniów położone są na terenach KWK „Silesia”. Budowa geologiczna pokładu sprawia, że teren będący pod wpływem eksploatacji górniczej osiada łagodnie bez występowania deformacji nieciągłych. Pod wpływem występowanie szkód kategorii III zostały uszkodzone budynki i infrastruktura techniczna a także zmieniły się stosunki wodne co spowodowało utworzenie zalewisk i terenów podmokłych powodujących degradację gruntów zagospodarowanych rolniczo.

Odpady górnicze wytwarzane w wyniku działalności produkcyjnej kopalni były składowane na terenie Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów na składowisku skały płonnej, powierzchnia tego składowiska wynosi ponad 13 ha. Obecnie to składowisko jest nieczynne, do roku 1995 zostały zrekultywowane tylko 4 ha.

Na terenie Gminy Bestwina zostały przeprowadzone badania mające na celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania złóż surowców energetycznych, podczas badań nie brano jednak pod uwagę ciepła geotermalnego jako możliwego do wykorzystania. W oparciu o opracowanie pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Powiatu Bielskiego” oraz „Wstępną analizę opłacalności uruchomienia Zakładu Geotermalnego w Bestwinie” wykonanego przez Beskidzką Agencję Poszanowania Energii w Bielsku-Białej można stwierdzić, że na terenie Gminy Bestwina możliwe jest wykorzystanie ciepła niskotemperaturowego (30-40oC) na cele podgrzewania basenów, hodowli ryb, ogrzewania szklarni, podgrzewania boisk i terenów sportowych oraz podgrzewania podłogowego większych obiektów.

Pilotażowa instalacja geotermalna zlokalizowana na Podhalu dowodzi wysokiej zasadności i opłacalności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej tego rodzaju inwestycji.

Na terenie Gminy Bestwina funkcjonuje 39 gospodarstw rolnych prowadzących rolną produkcję specjalną. Są to:

- 10 kurników,

- wylęgarnie drobiu,

- pieczarkarnie,

- gospodarstwa ogrodnicze prowadzące uprawy pod osłonami ogrzewanymi,

- szkółki drzew i krzewów owocowych i ozdobnych,

- kilkanaście gospodarstw prowadzi polowe uprawy warzyw gruntowych.

W kilkunastu gospodarstwach na terenie, których prowadzona jest uprawa truskawek w ostatnich latach zawiązała się inicjatywa utworzenia grupy producentów prowadzących ekologiczne metody uprawy.

Głównymi roślinami uprawianymi na terenie Gminy w gospodarstwach indywidualnych są:

- pszenica ozima – 274 ha,

- jęczmień jary – 206 ha,

- mieszanki zbożowe jare – 209 ha,

- ziemniaki – 112 ha.

Na terenie Gminy Bestwina w ostatnich latach nastąpił spadek pogłowia bydła i innych zwierząt gospodarskich szczególnie w małych gospodarstwach, lepiej jednak radzą sobie większe gospodarstwa w południowych sołectwach Gminy zajmujące się głownie produkcja warzyw i hodowlą ryb. Z uwagi na zaprzestanie hodowli bydła i koszenia łąk w Kaniowie powstało, co jest niekorzystnym zjawiskiem około 300 ha nieużytków.

Dominują gospodarstwa małe o powierzchni 0-5 hektarów, nie mniej jednak gospodarstw powyżej 15 hektarów jest aż 13.

Rysunek 2-4  Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych na terenie Gminy Bestwina.

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Bestwina

Na terenie Gminy Bestwina w sołectwie Kaniów do końca stycznia 2002 roku eksploatowane było składowisko odpadów komunalnych. Zlokalizowane jest ono w dolinie rzeki Wisły i jej dopływu rzeki Białej, na terenach przemysłowych i nieużytków zdegradowanych działalności górniczą. W wyniku oddziaływania składowiska zostały zdegradowane i zanieczyszczone gleby, jednak nie zostały wykonane żadne badania dotyczące tego oddziaływania. Nie mniej jednak ocenę przydatności gleb w tym rejonie oparto na „Wskazówkach metodycznych do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji”. Zgodnie z tą oceną obszar ten został zakwalifikowany do obszaru sozologiczno – urbanistycznego typu „C”, który obejmuje również miejsca składowania odpadów.

Skażenia gleb odnotowuje się jedynie w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska, powierzchnia ziemi jest zanieczyszczona nieznacznie związkami chemicznymi i bakteriami. Zasięg i koncentracja tych zanieczyszczeń zależy od warunków meteorologicznych i miejsca składowania odpadów.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych,

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony środowiska 
a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie,

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie utylizacji miejskich ścieków,

- Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza 
z dużych obiektów energetycznego spalania paliw,

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku,

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska,

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie standaryzacji i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska,

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody, oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415,

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych,

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin 
z silników Diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

#### Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001.62.627 wraz 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995.16.78 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Z 1989r. Nr 58, poz. 349 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 12 lipca 1995 roku. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. 1999r. Nr 58, poz. 349 
z kolejnymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz.U.2001.38),

- Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 1991.114.492 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 – Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. 2001 Nr 73 poz. 764),

- Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 roku (Dz. U. 2000 nr 89 poz. 991),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo Geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. nr 27, poz. 96 
z kolejnymi zmianami),

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polski,

- Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dnia 23 sierpnia 2000 roku,

- Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002 nr 165 poz. 1358 i 1359),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.(Dz. U 2002 nr 241 poz. 2093),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2001 nr 60 poz. 615),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. 2001 Nr 60 poz. 616),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie stawek za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobach uiszczania opłat,

- Rozporządzenie Ministra Środowiska a dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 03.4.44.z dnia 15.01.2003),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 02.241.2093 
z dnia 31.12 2002),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr. 148poz 1660).

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w myśl ustawy polega na:

- Rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,

- Zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych,

- Przywracaniu i poprawianiu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, a także na zapobieganiu obniżania produktywności gruntów leśnych,

- Zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom 
w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach powstającym wskutek działalności nierolniczej lub nieleśnej,

- Ograniczeniu ich przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne.

Polityka Ekologiczna państwa wymusza na władzach terytorialnych obowiązki wynikające również 
z Ustawy Prawo ochrony środowiska, dlatego w zakresie ochrony ziemi i gleb realizowane są działania zmierzające w kilku kierunkach:

- Ochrona ziemi i gleb przed degradacją powodowaną działalnością człowieka,

- Ochrona zasobów glebowych przed zanieczyszczeniem powodowanym działalnością antropogeniczną i naturalną,

- Zapobieganie wyczerpywaniu się składników odżywczych, degradacji gleby, denudacji, zmęczeniu chemicznemu o raz zanieczyszczeniu chemicznemu gleby,

- Rekultywacji gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych,

- Ochrony zasobów glebowych przed przeznaczaniem ich na cele nierolnicze.

Wytyczne Unii Europejskiej wskazują na konieczność ograniczania ilości stosowania nawozów mineralnych na korzyść zwiększenia dawek nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstw rolnych. Ważnym jest również, aby kontrolować ilości dostarczanych ilości nawozów sztucznych oraz innych zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie ochrony ziemi i gleb wraz ze stanem docelowym

Powierzchnia ziemi na terenie Gminy Bestwina nie jest zanieczyszczona w dużym stopniu ani metalami ciężkimi, ani związkami chemicznymi pochodzenia górniczego. Nieznaczne zanieczyszczenia występują ze względu na brak badań gleb potencjalnie w bliskiej odległości od ciągów dróg gminnych, a także na terenach objętych oddziaływaniem Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”. Na terenach w bliskiej odległości od dróg możliwe jest się zanieczyszczenie gleb związkami pochodzącymi ze spalania materiałów pędnych, a na obszarze kopalnianym występują obniżenia terenu, zanieczyszczenia metalami ciężkimi oraz słonymi wodami dołowymi. Niedaleko od KWK „Silesia” na obszarze sołectwa Kaniów zlokalizowany jest osadnik mułów popłuczkowych, który według danych z Urzędu Gminy planuje się do zamiany na zbiornik dołowych wód słonych.

Na terenie Gminy Bestwina zlokalizowana jest Cegielnia, należąca do PPUH „Promet”, która zajmuje się pozyskaniem gliny i wyrobem z niej cegły budowlanej. Wynikiem czego są gliniane wyrobiska poeksploatacyjne, nadające się do rekultywacji.

Wyrobiska powstają również w wyniku działalności dwóch żwirowni, zlokalizowanych na terenie Gminy Bestwina. Zajmują się one pozyskaniem żwiru i kamieni na cele budowlane. Nieczynna niewielka część żwirowiska jest poddana rekultywacji, jednak w północnej części Gminy są tereny od dawna nie eksploatowane i nie poddawane rekultywacji. Dlatego koniecznym do zrealizowania zadaniem na tym terenie jest wyrównanie go i jego rekultywacja. W wyniku rekultywacji przedmiotowego wyrobiska pożwirowego przez Wodzsławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego istnieje możliwość zagospodarowania jego części na rozbudowę istniejącego ujęcia wody pitnej w Kaniowie.

Gmina Bestwina ze względu na swój charakter przyrodniczy ma w swoim obszarze wiele gospodarstw rolniczych głównie na południowych obszarach Gminy. Dlatego ważna jest kontynuacja tradycyjnych metod gospodarowania, stosowanie naturalnych nawozów organicznych i dobre stosunki i korzystną dla obu stron współpracę z innymi właścicielami gospodarstw, pozwoli to na zachowanie specyfiki krajobrazu wsi polskiej, co w konsekwencji wszystkim przyniesie zwiększenie konkurencyjności i dochodowości rolników.

Większość gospodarstw w Gminie to małe chłopo - robotnicze gospodarstwa, w których głównym źródłem utrzymania nie jest praca w gospodarstwie. W chwili obecnej takie gospodarstwa są dzierżawione przez właścicieli dużych gospodarstw, przynosi to korzyść dla obu stron. Ważnym zadaniem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest scalanie małych działek w większe i niedopuszczenie do większego rozdrabniania gospodarstw.

Ochrona gruntów jest równoważna ochronie powierzchni ziemi, oba te pojęcia znajdują się w Polskim prawodawstwie ekologicznym. Żadna z obowiązujących lub projektowanych ustaw ekologicznych nie ujmuje w miarę całościowo zagadnień ochrony gruntów, dlatego dla prowadzenia właściwej gospodarki rolnej należałoby wyznaczyć dokładniejsze granice obszarów zanieczyszczonych i przeprowadzić ich klasyfikację na szczeblu lokalnym.

Za względu na rodzaj gleb występujących na terenie Gminy Bestwina w czasie ulewnych deszczy 
i wiosennych roztopów ulegają one erozji wodnej, co powoduje wymywanie cząstek spławialnych 
i ważnych składników mineralnych powodując obniżenie plonów. Dlatego na terenach szczególnie narażonych na ten rodzaj erozji ciekawym rozwiązaniem może być przestawienie produkcji z żywności na przemysłową. Dla ograniczenia procesów stosuje się nasadzenia i drzew i krzewów. Ostatnio jednak dobrym sposobem, wykorzystującym tereny nie użytkowane rolniczo lub odłogowane są plantacje Malwy Pensylwańskiej i Wierzby wiciowej. Są to rośliny energetyczne, które korzenią się głęboko, ograniczając osiadanie terenu, korzyścią jest również produkcja ekologicznego paliwa.

Ważnym zadaniem, które ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, inwestorów, a także dla rolników jest okresowe badanie zawartości metali ciężkich, zanieczyszczeń oraz odczynu pH w glebie. Biorąc pod uwagę stan degradacji gleb oraz stosunkowo małe zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy należałoby wykonać dokładne badania zwłaszcza wzdłuż tras komunikacyjnych uciążliwych dla środowiska i w okolicach gospodarstw rolnych, aby wykluczyć zanieczyszczenie metalami ciężkimi 
i środkami ochrony roślin.

Zadaniami do zrealizowania w najbliższych dwóch latach jest między innymi stworzenie map bonitacyjnych gleb, co pomogłoby rolnikom w ustalaniu dawek nawozowych oraz ilości wapnowania, 
a także właściwego układania płodozmianów i stosowania nawozów mineralnych w dawkach dostosowanych do jakości i właściwości gleb. Przez to producenci żywności korzystaliby racjonalnie 
z zasobów przyrody i dóbr natury.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego, powinny prowadzić akcję dotyczącą nt. Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, przyjętego w 2001 roku programu działań, który zawiera cykl szkoleń i działań edukacyjnych dla rolników i producentów żywności obejmujących również praktyki.

Na południowych terenach Gminy istnieją warunki do przekwalifikowania produkcji żywności na ekologiczną. Gospodarstwa ekologiczne zakłada się w środowisku, które pozwala maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenia, których źródłem jest przemysł lub drogi szybkiego ruchu. Gmina Bestwina posiada takie enklawy spokoju i ciszy gdzie rolnicy dbają zachowanie klimatu polskiej wsi, 
o różnorodność biologiczną, zadrzewienia śródpolne i naturalne oczka wodne. W gospodarstwie ekologicznym powinna być zachowana równowaga produkcji roślinnej i zwierzęcej, tak, aby osiągnąć równowagę paszowo – nawozową. Dopuszczalne nawozy to kompost, obornik, gnojówka, mielone skały 
i nawozy zielone.

W początkowym okresie wiąże się to z kosztami w postaci obniżenia wydajności z hektara oraz zmniejszenia plonów nawet o około 30% Jednak zarówno w czasie przekształcenia i po zakończeniu tego procesu rolnicy mogą liczyć na dofinansowania, których wartość zależy od rodzaju upraw i wielkości gospodarstwa.

Rolnicy, którzy nie mogą pozwolić sobie na takie przekształcenia w gospodarstwach, a mają możliwości najmu pokoi dla wczasowiczów zarówno w okresie letnim, jaki i zimowym z uwagi ma bliskość gór mogą w ten sposób zwiększyć swoje dochody. Gospodarstwa agroturystyczne zwłaszcza w tym rejonie województwa są mile widziane zimą przez szukających bazy wypadowej do Szczyrku i Wisły jak 
i spragnionych wiejskiego odpoczynku mieszczuchów w lecie.

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony ziemi i gleb jest również zintegrowanie produkcji rolniczej, wprowadzenie obowiązku atestacji sprzętu ochrony roślin oraz coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin. Realizacja tych zadań przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia 
i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego w Gminie Bestwina, co zapewni zrównoważenie rozwoju rolnictwa.

### Cele i kierunki działań

Cele zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina dotyczące ochrony ziemi i gleb jest zgodny ze Strategią Rozwoju ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego.

W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” zapisano:

Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Cel strategiczny C8: Kształtowanie ośrodków wiejskich

Kierunki działań:

FC8K3: rozwijanie rynku usług na terenach wiejskich,

FC8K4: promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich,

Cel strategiczny C4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych

Kierunki działań:

FC4K2: rekultywacja terenów zdegradowanych

W programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego” podano:

Priorytet: Gleby użytkowane rolniczo (GL)

Cel krótkoterminowy do roku 2004:

GL. 1. Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb,

GL.2. Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi.

Kierunki działań:

GL.1.1. Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleb w obrębie funkcjonujących aktualnie 
i w przeszłości uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych oraz wokół składowisk odpadów przemysłowych czynnych i wyłączonych z użytkowania,

GL. 2.1. Zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych, co będzie podstawą do wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją,

GL.2.2. Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego.

### Priorytety ekologiczne

Nadrzędnym celem ekologicznym Gminy Bestwina jest:

„Eliminacja zagrożeń, zachowanie istniejących wartości przyrodniczych i racjonalna gospodarka poszczególnymi komponentami środowiska.”

Podstawowymi zadaniami Gminy Bestwina z zakresu ochrony terenu są:

Cel strategiczny C45: Właściwe kształtowanie istniejących walorów środowiskowych.

Zadanie1: Utrzymanie gleb w uprawie

Zadanie2: Objęcie ochroną prawną obszarów o dużym nagromadzeniu wartości środowiskowych

Zadanie3: Utrzymanie gospodarki rybackiej i odnowienie jej tradycyjnej formy jako atrakcji turystycznej

Cel strategiczny C46: Przywrócenie środowiska do stanu właściwego

Zadanie1: Zalesianie nieużytków

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GL1 | Poprawa jakości środowiska pod względem ziemi i gleb, w tym zwiększenie atrakcyjności gminy | GL1C1 | Ochrona gleb użytkowanych rolniczo, zapobieganie zanieczyszczeniom gleb | GL1C1Z1 | Opracowanie map glebowych pozwalających rolnikom na dostosowanie upraw do warunków glebowych gospodarstwa | Województwo | W |
|  |  |  |  | GL1C1Z2 | Przeprowadzenie badań gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH w celu stworzenia map zanieczyszczeń glebowych | UG | P |
|  |  | GL1C2 | Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny | GL1C2Z1 | Stworzenie Zakładu Geotermalnego | UG, właściciele terenów | W |
|  |  |  |  | GL1C2Z2 | Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | UG | P |
|  |  |  |  | GL1C2Z3 | Atestacja sprzętu ochrony roślin | Właściciele gospodarstw | L |
| TP ZK1 | Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych | TPZK1C1 | Rekultywacja terenów zdegradowanych i rewitalizacja terenów poprzemysłowych | TPZK1C1Z1 | Rekultywacja terenów objętych szkodami górniczymi | KWK „Silesia’ | P |
|  |  |  |  | TPZK1C1Z2 | Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego gliny na cele produkcji cegły | PPUH „Promet” - Cegielnia | L |
|  |  |  |  | TPZK1C1Z3 | Przeciwdziałanie procesom erozji poprzez zakładanie plantacji energetycznych | Właściciele gospodarstw | G |
|  |  |  |  | TPZK1C1Z4 | Rekultywacja terenów żwirowiska | Żwirownie | G |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| GL | ochrona gleb rolniczych |
| TP | tereny poprzemysłowe i zdegradowane |
| ZK | zasoby kopalin |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

Dziedzina ochrony środowiska, i również dział ochrona ziemi i gleb podlega własnym rozporządzeniom 
i normom prawnym zapisanym w obowiązujących aktach prawnych.

Wszystkie dziedziny zarówno ochrona powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, jak i też ochrona ziemi i gleb podlegają i musza być zgodne z uchwaloną przez Sejm II Polityką Ekologiczną. Jednocześnie niniejszy Program Ochrony Środowiska musi być zgodny z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku i wszystkimi zmianami tej ustawy. Program ten został opracowany przy współpracy, konsultacjach i doradztwie Rady Gminy, musi być spójny z Programem wyższego szczebla, czyli w tym wypadku z Powiatowym Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Bielskiego.

Realizowane w ramach II Polityki ekologicznej Państwa działania w zakresie ochrony gleb zmierzają 
w dwóch kierunkach:

ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich przeznaczeniem na inne cele, ochrony przed ich degradacją i zanieczyszczeniem powodowanym oddziaływaniem czynników antropogenicznych i naturalnych, rekultywacji gleb zdegradowanych.

Równie ważnym zadaniem do zrealizowania w zakresie ochrony ziemi i gleb jest okresowa kontrola zanieczyszczenia oraz kwasowości gleb, co jest opisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby i jakości ziemi.

Kolejnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony powierzchni ziemi jest racjonalizacja nawożenia mineralnego w gospodarstwach rolniczych. Dane dotyczące dopuszczonych do stosowania nawozów oraz zasady ich stosowania określone zostały w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 roku. Szczegółowe zasady stosowania dopuszczalnych ilości nawozów azotowych również zostały określone w dyrektywie Unii Europejskiej o dopuszczalnej ilości azotanów w glebie pochodzenia rolniczego oraz w dyrektywie o zastosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.

Grunty odłogowane, długo nie użytkowane rolniczo lub silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi według Ustawy z 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia należy rekultywować poprzez nasadzenia i zalesienia.

Innym zadaniem, które należy realizować na terenie Gminy Bestwina jest ochrona gruntów przed erozją, na którą gleby występujące na terenie Gminy są znacznie narażone, reguluje to Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1995.16.78).

Zadanie ochrony gruntów przed erozją realizowanie jest również poprzez uprawę roślin energetycznych, które głęboko się korzeniąc ograniczają ten proces. Działania takie reguluje przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 23 sierpnia 2000 roku rzędowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 
w Polsce”.

Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 roku opisuje obowiązki i prawa wynikające 
z produkcji ekologicznej żywności, która jest możliwa na terenie Gminy Bestwina. Opisane obowiązki muszą być spełnione przez rolników zanim przystąpią do fazy produkcji właściwej. Ustawa precyzuje również istotę produkcji żywności ekologicznej zakładanie i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, co zapisane jest w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Bestwina jako jedna z propozycji zadań do realizacji.

Zadanie polegające na rekultywacji gruntów zdegradowanych jest jednym z najważniejszych działań związanych z racjonalnym użytkowaniem ziemi i jej ochroną zapisanym jako jeden z priorytetów w II Polityce Ekologicznej Państwa. Zadanie to jest o tyle ważne, że 10 kwietnia 2003 roku Rada Ministrów przyjęła „Założenia programu rządowego dla terenów poprzemysłowych” oznacza to, że kraje członkowskie przy współpracy z krajami kandydującymi zobowiązują się do przygotowania w ciągu dwóch lat szeregu regulacji prawnych i instrumentów ekonomicznych ograniczających zanieczyszczenie gleb. Oznacza to, że również Polska musi podjąć działania w zakresie uporządkowania i wzmocnienia ochrony prawnej gleb oraz opracować strategię ich ochrony.

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Poprawa jakości środowiska pod względem ochrony ziemi i gleb w tym zwiększenie atrakcyjności Gminy | Ograniczenie zanieczyszczenia gleby Zmniejszenie powierzchni terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych | Dane ze: Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach Urzędu Gminy Bestwina |  |
| Cele szczegółowe Programu | Atestacja sprzętu ochrony roślin, Stworzenie map glebowych, Zapobieganie procesom erozji na terenach szczególnie zagrożonych poprzez zalesianie, zadarnianie, nasadzenia śródpolne, Przeprowadzenie badań gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH, Stworzenie plantacji roślin dynamicznych, Rekultywacja terenów cegielni, żwirowni, i kopalni Silesia, Scalanie gospodarstw i zapobieganie dalszemu rozdrobnieniu gospodarstw. | Zmniejszenie erozji gleb, Ograniczanie zanieczyszczeń gleby, Dostosowanie dawek nawozowych do specyfiki i rodzaju gleb, Zwiększenie powierzchni upraw dynamicznych wprowadzenie do produkcji upraw energetycznych, Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przez przemysł wydobywczy (cegielnianych, żwirowych i węglowych). | Dane z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Dane ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Bestwina, Urzędu Skarbowego. | Pozyskanie inwestorów, Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności Gminy, zwiększenie ilości turystów przebywających na terenie Gminy, Stworzenie Gminy przyjaznej środowisku zarówno pod względem ziemi, powietrza i wody. | Ograniczenie erozji, a przez to stworzenie lepszych warunków do produkcji żywności, Poprzez zastosowanie ekologicznych paliw uprawianych na polach zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza. | Pomiary zanieczyszczenia. gleb Obserwacje roślin Roczne zestawienie ilości turystów odwiedzających Gminę. | Ogólna poprawa stanu jakości środowiska na terenie Gminy |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | 2003 | 2006 | Gmina Bestwina | Wytwarzanie żywności czystej ekologicznie, zwiększenie dochodów rolników | 50 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, WFOŚiGW |
| 2 | Przeprowadzenie badań gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH w celu stworzenia map zanieczyszczeń glebowych | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | Dostosowanie upraw i dawek nawozów do specyfiki i warunków glebowych gospodarstwa | 100 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, WFOŚiGW ODR, |
| 3 | Stworzenie Zakładu Geotermalnego | 2005 | 2015 | Gmina Bestwina, właściciele terenów | Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii | 17320 | x | x | x | x | Wojewoda Śląski |
| SUMA | 17470 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Atestacja sprzętu ochrony roślin | 2003 | 2006 | Właściciele gospodarstw | Właściwa uprawa i nawożenie dostosowanie do potrzeb gleb | 50 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, PPP |
| 2 | Opracowanie map glebowych pozwalających rolnikom na dostosowanie upraw do warunków glebowych gospodarstwa | 2003 | 2006 | Województwo | Właściwe dawki środków ochrony roślin niepowodujące szkód dla zdrowia zwierząt i ludzi | 60 | x |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, ODR, PPP |
| 3 | Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego gliny na cele produkcji cegły | 2004 | 2015 | PPUH „Promet” - Cegielnia | wyrównanie terenów, przywrócenie rolnictwu lub zalesienie | 130 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, |
| 4 | Przeciwdziałanie procesom erozji poprzez zakładanie plantacji energetycznych | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw | Zmniejszenie powierzchni ziemi zagrożonej erozją i osiadaniem terenu | 90 | x |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, Śląska Izba Rolnicza, |
| 5 | Rekultywacja terenów żwirowiska | 2006 | 2015 | Żwirownie | Doprowadzenie terenów powyrobiskowych do użyteczności rolniczej | 100 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, PPP |
| 6 | Rekultywacja terenów objętych szkodami górniczymi | 2003 | 2006 | KWK „Silesia” | Zmniejszenie powierzchni ziemi zagrożonej erozją i osiadaniem terenu | 120 |  |  | x | x | Gmina Bestwina, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej |
| SUMA | 550 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia ziemi i gleb należy prowadzić w następujących kierunkach:

- Dla zwiększenie opłacalności rolnictwa należy w miarę możliwości dążyć do scalania gospodarstw i ścisłej współpracy rolników między sobą, do tworzenia grup producenckich, które będą bardziej konkurencyjne w stosunku do gospodarstw większych i produkujących masowo żywności nie ekologicznymi sposobami,

- Celem wykorzystania źródeł energii geotermalnej jest stworzenie Zakładu Geoteremalnego 
w Gminie co przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne, ekologiczne i gospodarcze a także po uruchomieniu basenu z ciepłymi wodami inwestycja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy, a także rozwoju społecznego i gospodarczego,

- Ważnym zadaniem jest okresowe przeprowadzenie badań gleb na zawartość metali ciężkich, odczyn ph oraz inne zanieczyszczenia, a także stworzenie map glebowych określających rodzaje i typy gleb na całym obszarze Gminy co pozwoli rolnikom dostosować rodzaje upraw, dawki wapnowania i nawożenia do cech gleb,

- Istotnym zagadnieniem jest rekultywacja gruntów zdegradowanych, do takich terenów należą grunty szkód górniczych KWK „Silesia”, Żwirowni oraz Cegielni

- Jako działanie wspomagające badania i mapy glebowo rolnicze należy informować, dokształcać 
i szkolić producentów rolnych i hodowców o możliwościach i szansach rozwoju przedsiębiorstwa rolnego w obecnie jak i w warunkach gospodarki rynkowej Unii Europejskiej,

- W zakresie ochrony gleb przed erozją Urząd Gminy powinien zadbać o zadrzewienia, zakrzaczenia i zalesienia na terenach, które są najbardziej narażone na te procesy,

- Dodatkowym działaniem zapobiegającym procesom erozji, ale również pomagającym chronić środowiska naturalne poprzez zwiększenie użycia ekologicznych paliw są działania, które będą realizowane w gospodarstwach rolników bez wsparcia finansowego Gminy, są to plantacje roślin energetycznych,

- Na wyznaczonych terenach nie powinno się dopuszczać do lokalizacji działalności uciążliwych oraz nie pozwalać na przekwalifikowania dobrych kompleksów rolniczych na działalność nierolniczą,

- Lekcje w szkołach dla dzieci i młodzieży spowodują, że rosnące społeczeństwo będzie może większą wagę przywiązywać do otaczającego nas środowiska i zwracać uwagę na jego degradację,

- Wprowadzanie w życie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych w formie spotkań informacyjnych, seminariów i szkoleń będzie kontynuacją działań rozpoczętych we wcześniejszych latach poprzez stworzenie map glebowo rolniczych.

## Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub, co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Czynnikiem w znacznym stopniu oddziaływującym na poziom życia jest stan czystości powietrza. 
W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem występują dwa główne problemy o różnym stopniu trudności i różnych barierach utrudniających lub ograniczających ich rozwiązywanie.

Pierwszym jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami pyłowymi, powstającymi w wyniku spalania paliw i stosowania różnych technologii przemysłowych. Drugi problem to zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi.

Zanieczyszczenia to substancje, które ze względu na swoje właściwości zmieniają średni skład atmosfery. Substancje te są usuwane z atmosfery poprzez procesy fizyczne lub dzięki procesom biologicznym albo poprzez reakcje chemiczne, w których powstają inne związki będące często również zanieczyszczeniami tzw. zanieczyszczenia wtórne.

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się:

- Emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania budynków mieszkalnych),

- Emisję niezorganizowaną tj. Emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. Spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp.,

- Emisję niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi).

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Gmina Bestwina położona jest w północnej części powiatu bielskiego. Obejmuje powierzchnię 38 km2 
i liczy około 10,2 tys. mieszkańców. W skład Gminy Bestwina wchodzą cztery sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów.

Administracyjnie Gmina graniczy od północy z miastem Pszczyna i gminą Miedźna, od wschodu z gminą Wilamowice, od południa z miastem Bielsko-Biała, a od zachodu z miastem i gminą Czechowice-Dziedzice.

W Gminie Bestwina na około 10,2 tyś mieszkańców zarejestrowanych jest około 1200 małych i średnich podmiotów gospodarczych Wśród nich przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, firmy usługowe, budowlane, branży spożywczej i naprawcze.

Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących 
z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Przyczynami tego są przede wszystkim przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony środowiska, jak też spalanie niskiej jakości paliw.

Praktycznie wszystkie składniki spalin, z wyjątkiem pary wodnej są zanieczyszczeniami powietrza. Część z nich należy do składników mniej toksycznych, choć wywołujących dalekosiężne skutki klimatyczne, ale pozostała większość to bardzo szkodliwe związki bezpośrednio zagrażające człowiekowi, zwierzętom 
i roślinności.

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla 
i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy. Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i benzo(()piren, który uznawany jest za jedną 
z bardziej znaczących substancji kancerogennych, co przy występujących stężenia stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców. Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.

Oprócz szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, emisje zanieczyszczeń do powietrza powodują straty gospodarcze. Stopień oddziaływania na środowisko zależy od wielu czynników oraz od odporności organizmów na zanieczyszczenia. Również nie do pominięcia są czynniki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza czy prędkość wiatru. Żadne 
z zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, w formie wyizolowanej i rzadko które nie podlega 
w powietrzu dalszym przemianom. Poza tym w działaniu zanieczyszczeń na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt większy, niżby to wynikało z sumy efektów poszczególnych składników.

Do obiektów produkcyjnych, z których emitowane są substancje do powietrza z procesów grzewczych 
i technologicznych na terenie Gminy Bestwina należy zaliczyć:

- Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu NICROMET z Bestwinki,

- PPHU DREWPOL S.C. z Bestwinki,

- Prywatny Zakład Przetwórstwa Drewna TARTAK z Bestwiny,

- Cegielnia PPUH „Promet” z Bestwiny,

- Zakład Przemysłowo-Usługowo-Handlowy „BUD-TOR” S.C. z Kaniowa.

Ze źródeł emisji poza przemysłowych coraz istotniejszą rolę odgrywają źródła emisji niskiej związanej 
z eksploatacją w okresie zimowym niskosprawnych palenisk węglowych z kotłowni wbudowanych 
w domach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii, wobec czego szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesie ich spalania, a więc na kierunki modernizacji samych źródeł ciepła, substytucję paliw, wprowadzenie nowych technik i technologii spalania, a także sprawdzone metody oczyszczania spalin i utylizacji odpadów paleniskowych.

Należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania czystych źródeł energii oraz źródeł odnawialnych.

Na terenie Gminy Bestwina stopień rozpoznania budowy geologicznej pozwala z dużym prawdopodobieństwem prognozować występowanie wód geotermalnych. Wody te posiadają temperatury od 37(C (zbiornik mioceński piaskowcowy i zlepieńcowy o objętości wody 0,84km2 i miąższości zbiornika 150m), zbiornik karboński piaskowcowy o objętości wody 0,48km2, miąższości zbiornika 65m 
i temperaturze wody 45(C, zbiornik dewoński węglanowy o objętości wody 1,35km2, miąższości zbiornika 360m i temperaturze wody 65(C, zbiornik dewoński piaskowcowy o objętości wody 0,56km2, miąższości zbiornika 100m i temperaturze wody 73(C, do 81(C (zbiornik kambryjski piaskowcowy o objętości wody 0,84km2, miąższości zbiornika 150m). Wody geotermalne stanowią odnawialne źródło energii. Warunkiem przydatności wód geotermalnych jest odpowiednia temperatura i ich mineralizacja. Ilość energii cieplnej możliwej do uzyskania ze złoża geotermalnego zależna jest od temperatury w złożu i od przepuszczalności skał zbiornikowych. Potencjalnym zastosowaniem energii gotermicznej przy przewidywanym potencjale znajdującym się w podłożu Gminy jest wykorzystanie jej do celów grzewczych za pośrednictwem stworzonych sieci lokalnych. Rozważając możliwość wykorzystania energii geotermicznej w systemach ciepłowniczych nie można pominąć kroczącej zmiany cen nośników energii oraz efektów ekologicznych. Należy jednak zaznaczyć, że koszt wykonania głębokiego odwiertu, osiągającego złoża wysokotemperaturowe może wynosić od kilku do kilkunastu milionów złotych.

Do źródeł energetycznych o charakterze odnawialnym należy biomasa roślinna. Źródłem biomasy wykorzystywanej dla celów energetycznych mogą być odpady tartaczne oraz drewno odpadowe z wyrębu i czyszczenia lasów, słoma czy malwa amerykańska. Perspektywicznie dodatkowym źródłem biomasy mogą być uprawy energetyczne prowadzone na nieużytkach i terenach niezagospodarowanych, wilgotnych czy zalewowych.

Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła jest najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony środowiska w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa.

Teren Gminy Bestwina jest w większości zgazyfikowany, lecz tylko część z gospodarstw domowych 
z przyczyn ekonomicznych korzysta z gazu do celów grzewczych. Pozostałe budynki korzystają 
z domowych kotłowni węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem. Zanieczyszczenia emitowane są niskimi emitorami, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy.

Drugim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wykorzystanie paliw płynnych do napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach rolniczych, budowlanych, w kolejnictwie gdzie podczas spalania paliw emitowanych jest wiele zanieczyszczeń. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Na skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory. Na terenie Gminy Bestwina istnieją dwie stacje benzynowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.12.2002r. zmieniającym Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, problem redukcji emisji węglowodorów winien być rozwiązany (pełna hermetyzacja przeładunku paliw i ich obrót) do 31.12.2005r.

Emisja substancji ze źródeł powierzchniowych to np. emisja z terenu parkingów czy emisja gazu 
z wysypisk.

Źródłami zanieczyszczenia powietrza w trakcie eksploatacji wysypisk są procesy emisji biogazu ze składowiska. Na terenie Gminy Bestwina istnieje składowisko pyłów i żużli elektrociepłowni EC-I i EC-II 
z Bielska-Białej. Nie stanowi ono źródła emisji biogazu. Natomiast obok w/w wysypiska znajduje się nielegalne wysypisko gminne odpadów komunalnych, z którego emisja surowego gazu składowiskowego stanowił dodatkowe źródło zanieczyszczenia powietrza.

Uciążliwość składowisk odpadów komunalnych związana jest zachodzącymi wewnątrz wysypiska procesami fermentacyjnymi i gnilnymi substancji organicznej znajdującej się w odpadach. W wyniku skomplikowanych reakcji biodegradacji materii organicznej wewnątrz wysypiska powstaje biogaz. Produkty gazowe migrują przez warstwy odpadów zgromadzonych na wysypisku i przedostają się do atmosfery.

Skład gazu wysypiskowego jest różny, uzależniony od składu morfologicznego odpadów deponowanych na składowisku. Podstawowymi składnikami są zawsze dwutlenek węgla około 34% obj. (powstający 
w wyniku fermentacji tlenowej) i metan około 58% obj. (powstający w wyniku fermentacji beztlenowej). 
W skład surowego biogazu wysypiskowego wchodzi ponadto około 400 substancji, pierwiastków oraz związków organicznych i nieorganicznych w tym między innymi azot (około 6% obj.), woda (około 1,5% obj.), siarkowodór (około 0,01% obj.) merkaptany (około 0,012% obj.), amoniak (około 0,01% obj.) oraz kwasy organiczne, chlorowcopochodne węglowodorów lotne kwasy tłuszczowe oraz aminy.

Dodatkową uciążliwością podczas emisji gazu wyspiskowego jest obecność skażeń mikrobiologicznych, w tym bakterii z grupy coli.

Intensywność wydzielania się biogazu w czasie jest różna i ściśle zależy od czasu eksploatacji składowiska. Początkowo jest ona niewielka, a następnie zaczyna się dość gwałtowny wzrost by po okresie około 5 lat od chwili rozpoczęcia eksploatacji osiągnąć maksimum i powoli zacząć zmniejszać się aż do zaniku emisji biogazu po około 40 latach.

Surowy gaz wysypiskowy stanowi uciążliwość dla środowiska. Z jednej strony z uwagi na dużą zawartość metanu, amoniaku oraz węglowodorów aromatycznych stwarza on zagrożenie wybuchowe. Z drugiej strony ze względu na obecność złowonnych gazów jak siarkowodór czy merkaptany (szczególnie merkaptan etylowy) znaczną uciążliwość dla środowiska.

Jednym ze sposobów zmniejszenia uciążliwości składowiska odpadów komunalnych jest odgazowywanie składowiska poprzez studnie ujęcia gazu i spalanie biogazu w pochodniach.

Zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Bestwina spowodowane jest głównie przez następujące czynniki:

- emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych (jak emitory technologiczne i grzewcze zakładów jak i emitory palenisk domowych),

- emisję ze źródeł liniowych (jak ciągi komunikacyjne – drogi, linia kolejowa),

- emisję niezorganizowaną (jak wypalanie traw, emisja ze składowiska),

- emisję transgraniczną (spoza terenu Gminy, głównie z Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic).

Na terenie Gminy Bestwina występują trzy typy klimatyczne. Południowo-wschodnia część Gminy położona jest na terenach bardzo korzystnych pod względem klimatycznym. Mezoklimat stoków 
i grzbietów na wysokościach od 40÷80m do 200÷300m nad dnami dolin (odpowiednik tzw. „ciepłej strefy na stoku”) o wyższych o 2÷3 (C średnich minimalnych temperaturach roku i dłuższym o około dwa miesiące okresie bezprzymrozkowym w stosunku do den dolin, pozostających najczęściej poza zasięgiem mgieł radiacyjnych o łagodnych dobowych wahaniach temperatury 
i wilgotności powietrza, dobrej lub bardzo dobrej naturalnej wentylacji i dobrych lub bardzo dobrych warunkach areosanitarnych. Tereny Gminy położone wzdłuż Wisły, Białej i Łękawki leżą na terenach niekorzystnych pod względem klimatycznym. Występuje tam mezoklimat den dolinnych, o krótkim okresie bezprzymrozkowym, 
o dużych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza w czasie doby (w dzień silnie przegrzanych 
i wysuszonych, w nocy bardzo wilgotnych i wychłodzonych), położonych w zasięgu inwersji temperatury 
i wilgotności powietrza stanowiących przeważnie zastoiska chłodnego powietrza ze względu na słabą wentylację. Warunki aerosanitarne są bardzo niekorzystne. Pozostała część Gminy leży na terenach, na których warunki aerosanitarne są dobre. Występuje tam mezoklimat wyższych teras rzecznych, 
o dłuższym o około 20 dni okresie bezprzymrozkowym i wyższych o około 1(C średnich rocznych temperaturach minimalnych niż w dnach dolinnych. Wentylacja naturalna jest umiarkowana.

Na terenie Gminy Bestwina brak jest stacji badań zanieczyszczeń atmosfery.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Podejmowane działania stwarzające warunki umożliwiające realizację zadań w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Bestwina powinny być realizowane poprzez:

1.	Podnoszenie społecznej świadomości proekologicznej w zakresie ochrony powietrza.

2.	Oddziaływania na lokalne społeczności poprzez przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery.

3.	Wdrożenie przynajmniej kilku lekcji rocznie w każdej klasie w podległych szkołach, omawiających skutki i wpływ na środowisko i zdrowie ludzkie produktów niskiej emisji, a przede wszystkim wypalania traw.

4.	Likwidacja niskiej emisji obszarowej poprzez promowanie odpowiednich kotłów ekologicznych np. węglowych posiadających atest, czy opalanych drewnem.

5.	Finansowe wsparcie właścicieli posesji użytkujących paliwa ekologiczne, takie jak: olej opałowy, koks, drewno, poprzez zwolnienie ich z części lub całości podatku od nieruchomości, pobieranych przez Gminę.

6.	Zorganizowanie punktu informacji, gdzie zainteresowani mogliby uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. 
z Banku Ochrony Środowiska SA - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni 
i palenisk domowych.

7.	Przeznaczenie terenów dla lokalizacji obiektów mogących niekorzystnie wpływać na stan powietrza.

8.	Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację dróg, na terenie Gminy.

9.	Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska, zmniejszających energochłonność na terenie Gminy poprzez:

  - promowanie przedsięwzięć związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania energii cieplnej poprzez termorenowację i termomodernizację budynków użyteczności publicznej jak i budynków mieszkalnych,

  - promowanie nowoczesnych niskoemisyjnych kotłów węglowych instalowanych 
w budynkach mieszkalnych,

  - promowanie działań polegających na przechodzeniu przez indywidualne gospodarstwa domowe na czystsze rodzaje paliwa, paliwa ze źródeł odnawialnych czy energię elektryczną,

  - stosowanie energooszczędnych źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej, przy oświetlaniu ulic itp.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej spowoduje konieczność dostosowania krajowych systemów prawa do obowiązującego prawa UE we wszystkich dziedzinach. W zakresie jakości powietrza w UE obowiązują:

„Dyrektywa ramowa w sprawie jakości powietrza D 96/62/WE”. Dyrektywa ta ma na celu określenie głównych zasad wspólnej strategii. Strategia ta:

- definiuje i wytycza cele jakości powietrza dla obszaru UE w celu uniknięcia, zapobieżenia lub ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska,

- dokonuje oceny jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych przyjętych metod i kryteriów,

- przewiduje opracowanie odpowiednich materiałów informacyjnych i zapewnienie dostępu do nich obywatelom,

- zakłada utrzymanie jakości powietrza, jeżeli jest ona dobra i poprawienie jej w innych przypadkach.

Obowiązujące normy jakości powietrza, będą zastępowane przez dyrektywy „córki” na podstawie dyrektywy masowej:

- Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne wartości dla CO i nie spalonych emisji węglowodorów z silników pojazdów samochodowych.

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin 
z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie.

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek zawieszonych w powietrzu.

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu atmosferycznym.

- Dyrektywa 85/203/EWG – ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku azotu.

- Dyrektywa 88/77/EWG – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne CO, węglowodorów, NOx dla samochodów ciężarowych.

- Dyrektywa 85/210/EWG – w sprawie zawartości ołowiu w benzynie.

- Dyrektywa 92/72/EWG – ustanawia wartości progowe ozonu.

- Dyrektywa 93/12/EWG – w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych.

- Dyrektywa 94/63/WE – ma na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny.

Dostosowywanie się do prawa UE spowoduje konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do powietrza. Związane jest to z wieloma inwestycjami i modernizacjami istniejących źródeł ciepła oraz dociepleniem budynków. Działania takie spowodują zmniejszenie zużycia energii centralnego ogrzewania w konsekwencji obniży ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.

#### Aktualny stan prawa polskiego

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony powietrza polegające na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości oraz obowiązki organów administracji w sprawie utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub, co najmniej na tych poziomach, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w oparciu o następujące przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 z dnia 27.06.2001r. poz.1085 wraz 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami) zwana dalej POŚ;

- Ustawa z dnia 20.07.1991r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 
Nr 112 z dnia 20.07.2002r. poz.982 tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 197 z dnia 27.11.2002r. poz.1667);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179 z dnia 29.10.2002r. poz.1490);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155 z dnia 23.09.2002r. poz.1298);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87 z dnia 27.06.2002r. poz.796);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87 z dnia 27.06.2002r. poz.798);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.07.2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U. Nr 115 z dnia 24.07.2002r. poz.1003);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.11.2002r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. Nr 204 z dnia 09.12.2002r. poz.1727);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.02.2003r w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji (Dz.U. Nr 59 z dnia 08.04.2003r. poz.529);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 140, z dnia 11.12.2001r. poz.1585).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 35 z dnia 28.01.2003r. poz. 308);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.01.2003r. w sprawie rodzajów pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 18 z dnia 06.02.2003r. poz. 164);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1, z dnia 08.01.2003r. poz. 12);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30.07.2001r. w sprawie wprowadzenia do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. nr 87, poz. 957 z dnia 24 sierpnia 2001r.);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 17.09.1987r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz.U. nr 14, poz. 87).

Te akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza.

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa się:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania 
w perspektywie obejmują kolejne 4 lata (POŚ; art. 14 ust.2).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Bestwina w zakresie ochrony powietrza wraz ze stanem docelowym

Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Bestwina w zakresie ochrony powietrza należy przyjąć:

1.	Działania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji,

2.	Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem minimalizowania emisji zanieczyszczeń związanych z ruchem komunikacyjnym.

### Cele i kierunki działań

Według dokumentu, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego” jednym z priorytetów strategii rozwoju jest:

- „poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu”.

Stąd jednym z celów strategicznych jest:

- „polepszenie jakości powietrza”,

Osiągnąć to można poprzez następujące kierunki działań:

- „redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx + SOx), ograniczenie strat energetycznych”,

- „zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania energii”.

- „promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii”.

Drugim ważnym dokumentu jest „Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono „polepszenie jakości powietrza atmosferycznego”.

Według w/w dokumentu do celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono między innymi opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do określonych poziomów, rozpoczęcie procesu wdrażania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących poprawy jakości powietrza, ograniczenie emisji z procesów spalania paliw, utrzymania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza na poziomie emisji z 1999r.

W dokumencie, jakim jest „Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015r.” jednym z celów strategicznych jest:

- „ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego poprzez między innymi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochronę wód i powietrza” a wśród nich „zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza”.

W dokumencie, którym jest „Program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska powiatu bielskiego do 2015r.”, do priorytetów w zakresie ochrony powietrza zaliczono:

- „działania w zakresie eliminacji zorganizowanej emisji do powietrza atmosferycznego oraz działania w zakresie eliminacji niskiej emisji obszarowej z lokalnych źródeł ciepła”, co jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na ochronę środowiska.

Również w dokumencie, jakim jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Bestwiny” jednymi z celów strategicznych odnoszących się do ochrony powietrza są:

  - „zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska”,

  - „oszczędność energii”,

  - „uporządkowanie gospodarki przestrzennej”,

  - „sprawna i bezpieczna komunikacja”,

  - „racjonalizacja ochrony środowiska”,

  - „zwiększenie społecznego uczestnictwa w ochronie środowiska”.

### Priorytety ekologiczne

Gmina Bestwina posiada dokument, jakim jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Bestwiny”. Przedsięwzięcia składające się na strategię w zakresie poprawy stanu środowiska, w tym poprawy stanu klimatu akustycznego powinny być:

1.	Współpraca z agencjami poszanowania energii w celu opracowania i wdrożenia programu rozwoju energooszczędnych technik i technologii w Gminie.

2.	Zastępowanie palenisk na węgiel i starych kotłów węglowych urządzeniami wykorzystującymi nośniki czystej energii.

3.	Inwentaryzacja źródeł i wielkości zanieczyszczeń oddziaływujących na Gminę.

4.	Opracowanie wytycznych określających gminne standardy jakości środowiska, warunki dopuszczenia inwestycji uciążliwych oraz rodzaje inwestycji nieakceptowane na terenie gminy.

5.	Uruchomienie terenów na cele rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług.

6.	Opracowanie koncepcji systemu transportu lokalnego z wnioskami dla układu komunikacyjnego oraz dróg tranzytowych.

7.	Opracowanie i wdrożenie programów nauczania odzwierciedlających specyfikę problemów Bestwiny w zakresie ochrony środowiska.

8.	Informowanie społeczeństwa o problemach związanych z ochroną środowiska w Bestwinie.

9.	Organizowanie w gminie konkursów w zakresie wiedzy o środowisku i jego ochronie.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw | P1C1 | Ograniczenie niskiej emisji i zapotrzebowania na energię cieplną. Ograniczenie zanieczyszczeń: gazowych o ok.5%, pyłowych o ok. 4%. | P1C1Z1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. Edukacja ekologiczna w środkach masowego przekazu (lokalna prasa). Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców. Edukacja ekologiczna w szkołach | UG | G |
|  |  |  |  | P1C1Z2 | Opracowanie koncepcji, projektu, uzyskanie koncesji dla przygotowania inwestycji pod zakład geotermalny | UG | G |
|  |  |  |  | P1C1Z3 | Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zmiana systemów grzejnych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzejnych | UG | L |
|  |  |  |  | P1C1Z4 | Modernizacja istniejących dróg gminnych | UG | W |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| P | ochrona powietrza |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

Mechanizmy prawne służące realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, a nakładające na organy administracji samorządowej określone zadania wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo energetyczne czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według ustawy Prawo ochrony środowiska każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

- Rada gminy

  - uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.18 ust.1).

- Gmina (wójt)

- sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.17 ust.1),

- sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów który przedstawia radzie gminy,

- nakazuje osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie decyzji na podstawie POŚ; art.363),

- wstrzymuje użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska 
(w formie decyzji na POŚ; art.368 ust.1),

- wyraża zgodę na pojęcie wstrzymanej działalności gdy dokonano czynności zabezpieczających środowisko (POŚ; art.372),

- sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska poprzez występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art.379 ust. 1, 4 i 5),

- wydaje decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

- opracowuje i wdraża planów zaopatrzenia w energię (ustawa Prawo Energetyczne).

Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony powietrza określają dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu w odniesieniu do jednostek organizacyjnych. Na jednostki te nałożono obowiązek stosowania metod, technologii, środków technicznych chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem. Jednostka organizacyjna wprowadzająca do powietrza substancje zanieczyszczające jest zobowiązana posiadać decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. Decyzję taką wydaje starosta powiatu.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami) z obowiązku tego są zwolnione jednostki organizacyjne:

- z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,

- wentylacji grawitacyjnych,

- energetycznych:

  - opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,

  - opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej mocy do 10 MWt,

  - opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

- innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,

- do przetaczania paliw płynnych,

- do suszenia zboża,

- w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów 
o wysokiej zawartości cząstek stałych,

- stosowanych w gastronomii,

- w oczyszczalniach ścieków,

- w zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,

- w przechowalniach owoców i warzyw.

- stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę,

- stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy (POŚ),

- do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę,

- stosowanych w młynach spożywczych,

- do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej niż 10 ton na dobę.

Najbardziej uciążliwa dla środowiska emisja pochodząca z zabudowy mieszkaniowej nie jest objęta regulacjami prawnymi. W przypadku, gdy na określonym obszarze nastąpiło przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających na mocy art. 96 ustawy POŚ – wojewoda jest upoważniony do wydawania rozporządzenia, w którym może określić dla danego terenu jakość albo rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez wymienione jednostki administracyjne oraz przez osoby fizyczne, a także sposób realizacji i kontroli obowiązku. Rozporządzenie to może wydać tylko 
w celu ograniczenia dla zdrowia i życia ludzi i zapobieżenia zniszczenia środowiska.

Ochrona powietrza związana jest z zainwestowaniem dużych kwot na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Istnieje możliwość pozyskania przez Gminę środków na realizację tych inwestycji 
z innych źródeł niż korzystanie z kredytów bankowych banków komercyjnych czy nawet nisko oprocentowanych kredytów Banku Ochrony Środowiska. Do takich źródeł należą:

- fundusze pomocowe (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko-Fundusz),

- emisja obligacji komunalnych,

- partnerstwo publiczno prywatne.

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

- opłata za korzystanie ze środowiska,

- administracyjna kara pieniężna,

- zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w emitowania gazów lub pyłów do środowiska.

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Eliminacja zagrożeń, zachowanie istniejących wartości przyrodniczych i racjonalna gospodarka poszczególnymi komponentami środowiska | Obniżenie wielkości emisji substancji do powietrza | Pomiary imisji zanieczyszczeń w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania węgla w niskosprawnych urządzeniach grzewczych, Ograniczenie niskiej emisji niezorganizowanej, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych poprzez wprowadzenie zmian w układzie komunikacji. | Wzrost zużycia gazu, drewna i jego odpadów kosztem zmniejszenia zużycia węgla, Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi, Unowocześnienie układu komunikacyjnego. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej, Urząd Gminy Bestwina, WIOŚ Delegatura w Bielsku-Białej. | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności Gminy i dostępności terenów rekreacyjnych przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza | Porównawcze pomiary imisji na wybranych obszarach Gminy, Poprawa kondycji lasów. | Ankiety Pomiary imisji zanieczyszczeń Obserwacje drzewostanów | Ogólna poprawa stanu aerosanitarnego na terenie Gminy |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. Edukacja ekologiczna w środkach masowego przekazu (lokalna prasa). Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców. Edukacja ekologiczna w szkołach. | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Podniesienie świadomości społeczności lokalnych o zagrożeniach związanych z ochroną powietrza | 90 |  |  |  | X | Współpraca ze szkołami organizacjami społecznymi |
| 2 | Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zmiana systemów grzejnych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzejnych | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza | 500 |  |  | X | X |  |
| 3 | Modernizacja istniejących dróg gminnych | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie emisji ze źródeł liniowych | 800 |  |  | X | X |  |
| 4 | Opracowanie koncepcji, projektu, uzyskanie koncesji dla przygotowania inwestycji pod zakład geotermalny | 2004 | 20015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych | 700 |  | X | X | X |  |
| SUMA | 2090 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

### Wnioski

Działania zmierzające do ograniczenia emisji substancji szkodliwych do powietrza należy prowadzić w następujących kierunkach:

- Dla obniżenia niskiej emisji obszarowej z lokalnych źródeł ciepła, jako najbardziej uciążliwej dla środowiska, należy modernizować lokalne paleniska domowe.

- W paleniskach domowych winna być wykorzystywana biomasa roślinna, a głównie drewno i jego odpady z uwagi na jej dostępność.

- W zakresie edukacji ekologicznej należy ukierunkować się na poprawę sposobu komunikowania się ze społeczeństwem, co zmierza do uzyskania większej akceptacji zmiany systemów zaopatrzenia w ciepło.

- Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez podporządkowanie struktury przestrzennej Gminy.

- W planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów (mogących być potencjalnymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza).

- Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło emisji zanieczyszczeń powietrza.

- W zakresie ograniczenia emisji ze środków transportu należy modernizować układ komunikacyjny Gminy.

## Ochrona przed hałasem

Hałas uważany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na organizm ludzki.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.

Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym.

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem jak:

- emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje,

- hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

- poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A, jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa wartości średniej kwadratowej ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie. Równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku podano w załącznikach do rozporządzenia MOŚZNiL (Dz.U. Nr 66 z 01.06.1998r. poz. 436), które obowiązują nie dłużej niż do 30.06.2004r. (ustawa z dnia 19.12.2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz.U. Nr 7 z dnia 23.01.2003r. poz.78).

Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach nie wyszczególnionych 
w załączniku do rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch lub więcej rodzajów terenów wyszczególnionych 
w załączniku do rozporządzenia określa się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów dźwięku odpowiadające najniższym dopuszczalnym poziomom dźwięku dla tych terenów. Określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe (wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym) jak i poziomy hałasu 
w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych.

Tabela 2-12  Dopuszczalny równoważny poziom hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe* | Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |
|  |  | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a. | Obszary A ochrony uzdrowiskowej | 50 | 40 | 40 | 35 |
|  | b. | Tereny szpitali poza miastem |  |  |  |  |
| 2 | a. | Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem | 55 | 45 | 45 | 40 |
|  | b. | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej |  |  |  |  |
|  | c. | Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży |  |  |  |  |
|  | d. | Tereny domów opieki społecznej |  |  |  |  |
|  | e. | Tereny szpitali w miastach |  |  |  |  |
| 3 | a. | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego | 60 | 50 | 50 | 40 |
|  | b. | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi |  |  |  |  |
|  | c. | Tereny zabudowy zagrodowej |  |  |  |  |
| 4 | a. | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych | 65 | 55 | 55 | 45 |

*Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych określa się wartością długotrwałego, średniego poziomu dźwięku A, określonego dla długotrwałego przedziału czasu trwającego sześć kolejnych miesięcy najmniej korzystnych pod względem akustycznym. Długotrwały, średni poziom dźwięku A, jest to wartość średnia w długotrwałym przedziale czasu 
z równoważnych poziomów dźwięku A, występujących w kolejnych przedziałach czasu odniesienia zawartych w długotrwałym przedziale czasu. Długotrwały średni poziom dźwięku A określa się 
w decybelach [dB].

Dla pojedynczej operacji lotniczej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla startów, lądowań 
i przelotów statków powietrznych określa się wartością ekspozycyjnego poziomu dźwięku A.

Ekspozycyjny poziom dźwięku A jest to poziom dźwięku pojedynczego zdarzenia akustycznego. Ekspozycyjny poziom dźwięku A jest określony w [dB].

Tabela 2-13  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony długotrwałym, średnim poziomem dźwięku A w dB, ekspozycyjnym poziomem dźwięku A w dB i równoważnym poziomem dźwięku A w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | starty, lądowania i przeloty statków powietrznych | linie elektroenergetyczne |
|  |  | długotrwały, średni poziom dźwięku A w dB | ekspozycyjny poziom dźwięku A w dB | równoważny poziom dźwięku A w dB |
|  |  | pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | pora nocy | pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | a. Obszary A ochrony uzdrowiskowej b Tereny szpitali, domów opieki, zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży | 55 | 45 | 83 | 45 | 40 |
| 2 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej b. Tereny wypoczynkowo rekreacyjne poza miastem | 60 | 50 | 83 | 50 | 45 |

Na podstawie ustawy art. 118 ust.7 ustawy Prawo ochrony środowiska zostało wydane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 
z 31.01.2002r. poz. 81). Rozporządzenie to określa wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Oznacza to, że dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wojewoda lub rada powiatu (w zależności od kompetencji) tworzy program działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Tabela 2-14  Dopuszczalna równoważna wartość progowa poziomu hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A w dB |
| --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe* | Pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu |
|  |  | Pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom) | Pora nocy (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom) | Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia | Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy jednej najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Obszary A ochrony uzdrowiskowej | 60 | 50 | 50 | 45 |
| 2 | Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem | 60 | 50 | - | - |
| 3 | 1) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej | 65 | 60 | 60 | 50 |
| 4 | Tereny zabudowy mieszkaniowej | 75 | 67 | 67 | 57 |

*Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:

- mała uciążliwość	LAeq < 52dB

- średnia uciążliwość	52dB < LAeq < 62dB

- duża uciążliwość	63dB < LAeq < 70dB

- bardzo duża uciążliwość	LAeq > 70dB

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Gmina Bestwina położona jest w północnej części powiatu bielskiego. Obejmuje powierzchnię 38 km2 
i liczy około 10,2 tys. mieszkańców. W skład Gminy Bestwina wchodzą cztery sołectwa: Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów.

Administracyjnie Gmina graniczy od północy z miastem Pszczyna i gminą Miedźna, od wschodu z gminą Wilamowice, od południa z miastem Bielsko-Biała, a od zachodu z miastem i gminą Czechowice-Dziedzice.

W Gminie Bestwina na około 10,2 tyś mieszkańców zarejestrowanych jest około 1200 małych i średnich podmiotów gospodarczych Wśród nich przeważają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, firmy usługowe, budowlane, branży spożywczej i naprawcze.

Hałas przemysłowy

Na terenie Gminy funkcjonują firmy, warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym w tym jednostki handlu detalicznego, osoby fizyczne. Do większych zakładów produkcyjnych prowadzących działalność na terenie Gminy należą Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu NICROMET z Bestwinki, PPHU DREWPOL S.C. z Bestwinki, Prywatny Zakład Przetwórstwa Drewna TARTAK z Bestwiny, Cegielnia PPUH „Promet” z Bestwiny, Zakład Przemysłowo-Usługowo-Handlowy „BUD-TOR” S.C. z Kaniowa.

Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy stanowią dodatkowe źródło hałasu.

Hałas drogowy

Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Przez teren Gminy Bestwina nie przebiega żadna droga krajowa ani wojewódzka. Układ komunikacyjny Gminy kształtują drogi powiatowe i gminne. Układ drogowy Gminy Bestwina powiązany jest z ośrodkami o randze lokalnej (Czechowice-Dziedzice), regionalnej (miasto powiatowe Bielsko-Biała i Pszczyna) oraz z ośrodkami 
o znaczeniu wojewódzkim (Katowice).

Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich w Gminie. Gmina Bestwina ma zabezpieczoną komunikację autobusową.

Część dróg cechują niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni.

Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:

- stały wzrost natężenia ruchu,

- rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do 2200 włącznie,

- powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,

- wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach,

- wzrost uciążliwości hałasu na terenach wypoczynkowych.

Hałas kolejowy

Przez Północną część Gminy Bestwina przebiega zelektryfikowana linia kolejowa PKP relacji Czechowice-Dziedzice – Trzebinia. Na terenie Gminy Bestwina znajduje się przystanek kolejowy 
w Kaniowie.

Generalnie w całej Polsce hałas kolejowy kształtuje się na jednakowym poziomie. W porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekraczać dopuszczalną wartość 50dB w odległości do około 80m od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany ze względu na, stan infrastruktury (torowiska), prędkości przejazdu, rodzaju taboru kolejowego, stanu taboru kolejowego, położenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski).

Hałas lotniczy

Samoloty, śmigłowce, motolotnie charakteryzują się bardzo wysokim poziomem emitowanego dźwięku. Droga rozprzestrzeniania się fali dźwiękowej uniemożliwia zastosowanie skutecznych zabezpieczeń przed hałasem, stąd też emisja hałasu obejmuje stosunkowo duże powierzchnie terenu. Jednakże hałas lotniczy ma przede wszystkim znaczenie lokalne. Z uwagi na brak lotniska na terenie Gminy Bestwina, nie występują tu problemy związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku. Istnienie lotniska sportowego na terenie miasta Bielsko-Biała oraz lądowisk sanitarnych nie ma praktycznie żadnego wpływu na emisję hałasu lotniczego na terenie Gminy. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na terenie Gminy.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Na terenie Gminy Bestwina mamy do czynienia z obszarami, w których hałas przenikający do środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka. Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego Gminy z jej podstawowymi funkcjami winna być prowadzona i ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.

Problemy związane ze stanem środowiska, w tym z kształtowaniem klimatu akustycznego na terenie Gminy, spowodowane są wieloma czynnikami m.in. wieloletnimi zaniedbaniami, stopniem urbanizacji, gęstością sieci drogowej. Dla poszczególnych grup hałasu kształtujących klimat środowiska istnieją formy prawne wynikające przede wszystkim z Prawa ochrony środowiska, które należy stosować celem poprawy klimatu akustycznego.

Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy Bestwina możliwa jest poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń wynikających z emisji hałasu do środowiska jak i poprzez podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów.

Ochrona przed hałasem przemysłowym

Pojedynczy zakład, warsztat czy przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą, kształtują klimat akustyczny w bezpośrednim swoim otoczeniu.

Z badań kontrolnych hałasu obiektów przemysłowych wynika, iż procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania na środowisko, system kontroli i egzekucji daje możliwość oddziaływania na jednostki organizacyjne nie spełniające wymagań ochrony środowiska przed hałasem. W drodze decyzji administracyjnej ustalany jest dopuszczalny poziom hałasu emitowany z terenu danej jednostki organizacyjnej do środowiska.

Dopuszczalną emisję hałasu dla obiektów usytuowanych na terenie Gminy Bestwina ustala Starosta Bielski w drodze indywidualnej decyzji (o ile taka decyzja jest wymagana), w oparciu o charakter, przeznaczenie i sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu jak i obowiązujące standardy dla obszarów otaczających obiekt. Daje to możliwość przeprowadzenia badań kontrolnych WIOŚ. W chwili obecnej dla żadnego obiektu emitującego hałas, a zlokalizowanego na terenie Gminy Bestwina decyzja administracyjna określająca dopuszczalną emisję hałasu do środowiska nie została wydana.

Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą.

Nie przestrzeganie ustaleń decyzji administracyjnej skutkuje sankcjami finansowymi w postaci kar. Pozwala to na skuteczną ochronę środowiska przed hałasem.

Ochrona przed hałasem drogowym

Ochronę przed hałasem powstającym w związku z eksploatacją dróg, zapewnia się przez stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w szczególności zabezpieczeń akustycznych oraz właściwą organizację ruchu.

Teren Gminy Bestwina ma dobrze wykształconą sieć dróg lokalnych, które wykorzystywane są nie tylko przez samochody osobowe, czy też samochody dostawczych zaopatrujących placówki usługowe, lecz także przez ciężkie samochody dostawcze. Stan dróg jest bardzo zróżnicowany: od dobrych po bardzo zniszczone.

Przez południowo-wschodni teren Gminy ma przebiegać droga ekspresowa S1. Wpłynie to na pogorszenie klimatu akustycznego w tym rejonie Gminy. Ruch samochodowy powoduje, iż hałas komunikacyjny jest znaczący. Dla najbliższej zabudowy usytuowanej przy drodze ekspresowej S1, mogą nastąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku w środowisku. Tak na etapie udzielania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu jak i na etapie wydawania pozwolenia na budowę 
w żadnym przypadku nie należy wyznaczać stref ograniczonego użytkowania wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S1. Na etapie uzgadniania projektów, inwestycja winna być wyposażona w takie zabezpieczenia akustyczne (ekrany), które ograniczą jej uciążliwość.

Eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Hałas, powstający w związku z eksploatacją drogi nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny. Jeżeli w związku 
z eksploatacją drogi utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.

Na emitowanie hałasu do środowiska, w związku z eksploatacją dróg, nie jest wymagane pozwolenie.

Zarządzający drogą jest obowiązany do okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku wprowadzanych w związku z jej eksploatacją. W razie eksploatacji obiektów o określonych cechach lub kategoriach wskazujących na możliwość wprowadzania do środowiska hałasu w znacznych ilościach zarządzający drogą jest obowiązany do ciągłych pomiarów ich poziomów hałasu w środowisku.

Ponadto organ ochrony środowiska (Starosta Bielski), w drodze decyzji może nałożyć na zarządzającego drogą obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów hałasu w środowisku w związku z eksploatacją drogi, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów hałasu w środowisku, który jest emitowany w związku z jej eksploatacją dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska.

Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze rozporządzenia, wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku (Dz.U. Nr 35 z dnia 28.02.2003r. poz.308). W rozporządzeniu zostały ustalone przypadki, w których w związku z eksploatacją dróg wymagane są:

- ciągłe pomiary poziomów wskazanych energii w środowisku,

- okresowe pomiary poziomów energii w środowisku,

- referencyjne metodyki wykonywania pomiarów,

- kryteria lokalizacji punktów pomiarowych,

- sposoby ewidencjonowania przeprowadzonych pomiarów.

Wyniki pomiarów, zarządzający drogą przedkłada Staroście Bielskiemu, o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów.

Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, które ze względu na szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska, wynikających z eksploatacji tych obiektów, powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposób ich prezentacji (Dz.U. Nr 18 z dnia 06.02.2003r. poz. 164).

Starosta może, w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego drogą obowiązek prowadzenia 
w określonym czasie pomiarów poziomów hałasu w środowisku, w związku z eksploatacją drogi, wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 lub określone w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1, art. 95 ust. 1 lub art. 107 ust. 1, POŚ, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów hałasu 
w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją drogi, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska.

Zarządzający drogą, zaliczoną do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporządza, co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku.

Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego na najbardziej obciążonych skrzyżowaniach np. poprzez zastosowanie ronda, remonty i modernizacja dróg, wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych.

Przy modernizacji dróg należy zwrócić szczególną, uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla rzeczywistej prędkości pojazdów. Asfalty porowate zmniejszają emisję hałasu dopiero przy prędkościach, znacznie większych od 70 km/h, zaś tzw. „ciche asfalty” (nawierzchnia, która obniża emisję hałasu 
o około 5 dB przy małej prędkości pojazdów, v < 70 km/h) mogą być stosowana w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w tych punktach, 
w których poziom dźwięku przed zastosowaniem działań ochronnych jest większy niż 65 dB w porze dziennej i 55 dB w porze nocnej. Jedyną dostępną metodą redukcji hałasu pozostaje wymiana okien na dźwiękoizolacyjne, które zapewnią, warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Wymagania dotyczące izolacyjności okien według wymagań normy zależą od poziomu dźwięku hałasu samochodowego określonego dla szesnastu godzin pory dziennej oraz ośmiu godziny nocy.

Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organy administracji w przypadkach udzielania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości od istniejących i planowanych dróg. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem 
i wibracjami), a w przypadku, gdy ich lokalizacja znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania muszą zostać zastosowane środki techniczne zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego w przepisach ochrony środowiska.

Ochrona przed hałasem kolejowym

Przebiegająca przez północną część Gminy Bestwina zelektryfikowana linia kolejowa PKP relacji Czechowice-Dziedzice – Trzebinia powoduje, że wzdłuż linii kolejowej występuje hałas od przejeżdżających pociągów towarowych i pasażerskich. Występująca zabudowa mieszkalna usytuowana wzdłuż tej linii kolejowej jest narażona na hałas pochodzący od przejeżdżających składów.

Eksploatacja linii kolejowych nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska 
w zakresie emisji hałasu do środowiska, a tym samym nie może, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający linią kolejową ma tytuł prawny.

Jeżeli w związku z eksploatacją linii kolejowej utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.

Jeżeli jednak eksploatacja linii kolejowych powoduje, że wzdłuż niej występuje hałas pochodzący od przejeżdżających składów to właściciel linii kolejowej zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań ograniczających hałas.

Zarządzający linią kolejową jest obowiązany do okresowych pomiarów poziomów hałasu w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją linii kolejowej. Także w przypadku przebudowy linii kolejowej mieniającej w istotny sposób warunki jej eksploatacji, zarządzający jest obowiązany do przeprowadzenia pomiarów poziomów hałasu w środowisku. Nie jest wymagane pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska, gdy hałas powstaje w związku z eksploatacją linii kolejowych.

Wyniki pomiarów, zarządzający linią kolejową przedkłada staroście, o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji linii kolejowej. Minister właściwy do spraw środowiska określił, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją linii kolejowych, które ze względu na szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska, wynikających z eksploatacji linii kolejowych, powinny być przekazywane staroście, oraz terminy i sposób ich prezentacji (Dz.U. Nr 18 
z dnia 06.02.2003r. poz. 164).

Starosta może w drodze decyzji, nałożyć na zarządzającego linią kolejową obowiązki prowadzenia 
w określonym czasie pomiarów poziomów hałasu w środowisku w związku z jej eksploatacją, wykraczające poza obowiązki, o których mowa w art. 175 ust. 1-3 lub określone w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1, art. 95 ust. 1 lub art. 107 ust. 1 POŚ, jeżeli przeprowadzone kontrole poziomów hałasu w środowisku, które są emitowane w związku z eksploatacją linii kolejowych, dowodzą przekraczania standardów jakości środowiska.

Ponadto zarządzający linią kolejową, której eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach sporządza, co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W nowych planach zagospodarowania należy przewidzieć wydzielenie terenów zieleni izolacyjnej 
w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej od strony linii kolejowych.

Zagrożenie hałasem lotniczym

Z uwagi na brak lotniska na terenie Gminy Bestwina, problemy związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku są marginalne. Oddziaływanie hałasu lotniczego ma charakter przypadkowy 
i związane jest z przelotem samolotów sportowych, jak i komunikacji lotniczej „small buisnesu” mogących korzystać z lotniska w Bielsku-Białej. Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na terenie Gminy.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy winna być oparta na polskich aktach prawnych uwzględniając jednakże istniejące standardy Unii Europejskiej.

Polski system ochrony przed hałasem bazuje na systemie standardów imisyjnych (dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku) jak i procedur imisyjnych (ustalanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów w drodze decyzji). Polityka Unii Europejskiej i jej dyrektywy w tym zakresie polegają na tworzeniu aktów prawnych ustanawiających wymagania akustyczne dla maszyn i urządzeń. Są to działania oparte na standardach emisyjnych.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno standardy emisyjne (obowiązujące w UE, do których Polska musi się dostosować) jak i imisyjne (które UE ma zamiar wprowadzić) mają służyć poprawie klimatu akustycznego.

Obecnie państwa Unii obowiązują następujące akty prawne związane z ochroną przed hałasem:

- DYREKTYWA RADY z dnia 01.12.1986r. w sprawie hałasu emitowanego przez zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego (numer aktu prawnego 86/594/EWG; miejsce opublikowania OJ 334, 06.12.1986),

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 08.05.2000r. w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących hałasu emitowanego przez urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń (numer aktu prawnego 2000/14/WE; miejsce opublikowania OJ L 162, 03.07.2000),

- WSPÓLNE STANOWISKO RADY z dnia 07.06.2001r. w sprawie przyjęcia dyrektywy 2001/..../WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...) dotyczącej oceny i zarządzania hałasem 
w środowisku (numer aktu prawnego CP (EC) No 25/2001).

#### Aktualny stan prawa polskiego

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadza ogólne zasady ochrony środowiska przed hałasem oraz obowiązki podmiotów gospodarczych i organów administracji w sprawie ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady.

Ochrona środowiska zewnętrznego przed hałasem i wibracjami realizowana jest w oparciu o następujące przepisy prawne:

Ustawy:

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami) zwana dalej POŚ,

- Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 z dnia 27.06.2001r. poz.1085 wraz 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 05.12.1996r. zmieniającą ustawę o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz miejskich strefach usług publicznych (Dz.U. Nr 156 poz. 773 wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20.07.1991r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 112 z dnia 20.07.2002r. poz. 982 tekst jednolity),

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13.05.1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66 z dnia 01.06.1998r. poz. 436),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.01.2002r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 z dnia 31.01.2002r. poz. 81),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.01.2003r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. Nr 35 z dnia 28.02.2003r. poz. 308),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.01.2003r. w sprawie rodzajów pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 18 z dnia 06.02.2003r. poz. 164),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999r. poz. 429),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20.05.2000r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywanie robót ziemnych, budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych (Dz.U. Nr 52/2000),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.02.2002r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 60 z dnia 21.05.2002 poz. 546),

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28.10.2002r. w sprawie jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu na rok 2003 (M.P. Nr 54 z dnia 15.11.2002 poz. 743).

Te akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz właściwego kształtowania klimatu akustycznego środowiska.

Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu zagospodarowania:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego 
i Budownictwa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy z dnia 10.11.2000r - Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. Nr 106, z 2000r. poz.1126 wraz z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z dnia 10.05.2003r. poz. 717).

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa się:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym, że przewidziane w niej działania 
w perspektywie obejmują kolejne 4 lata (POŚ; art. 14 ust.2).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Bestwina w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze stanem docelowym

Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Bestwina w zakresie ochrony przed hałasem należy przyjąć:

1.	Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności ruchu komunikacyjnego w szczególności związanego z koniecznością przejazdu przez centrum miejscowości, co wpłynie na obniżenie emisji hałasu do środowiska,

2.	W planach zagospodarowania przestrzennego wydzielić tereny z zakazem realizacji działalności inwestycyjnej, w tym także zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska).

### Cele i kierunki działań

W dokumencie, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego”, zagadnienia związane z ochroną przed hałasem nie zostało wyartykułowane w żadnym z celów strategicznych.

Drugim ważnym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono „zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców 
i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów”.

Według w/w dokumentu do celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono między innymi:

1.	Inwentaryzację stanu zagrożenia hałasem.

2.	Eliminację zagrożenia hałasem.

W dokumencie, jakim jest „Strategia Rozwoju Powiatu Bielskiego do 2015r.” jednym z celów strategicznych jest „Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego poprzez między innymi uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochronę wód i powietrza” a wśród nich „ochrona przed hałasem”.

W dokumencie, którym jest „Program zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska powiatu bielskiego do 2015r.”, do priorytetów średniookresowych do 2005 roku zaliczono „poprawę klimatu akustycznego na terenie powiatu bielskiego poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń wynikających 
z emisji hałasu do środowiska jak i podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów”, co jest istotnym czynnikiem mającym wpływ na ochronę środowiska.

Również w dokumencie, jakim jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Bestwiny” jednymi z celów strategicznych są:

- „uporządkowanie gospodarki przestrzennej”,

- „sprawna i bezpieczna komunikacja”,

- „racjonalizacja ochrony środowiska”,

- „zwiększenie społecznego uczestnictwa w ochronie środowiska”.

### Priorytety ekologiczne

Gmina Bestwina posiada dokument, jakim jest „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Bestwiny”. Przedsięwzięcia składające się na strategię w zakresie poprawy stanu środowiska, w tym poprawy stanu klimatu akustycznego powinny być:

1.	Uruchomienie terenów na cele rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług.

2.	Opracowanie koncepcji systemu transportu lokalnego z wnioskami dla układu komunikacyjnego oraz dróg tranzytowych.

3.	Opracowanie wytycznych określających gminne standardy jakości środowiska, warunki dopuszczenia inwestycji uciążliwych oraz rodzaje inwestycji nieakceptowane na terenie Gminy.

4.	Opracowanie i wdrożenie programów nauczania odzwierciedlających specyfikę problemów Bestwiny w zakresie ochrony środowiska.

5.	Informowanie społeczeństwa o problemach związanych z ochroną środowiska w Bestwinie.

6.	Organizowanie w Gminie konkursów w zakresie wiedzy o środowisku i jego ochronie.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska | H1C1 | Ograniczenie hałasu komunikacyjnego | H1C1Z1 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie mogą wystąpić przekroczenia standardów akustycznych | Zarząd Dróg Powiatowych Właściciele linii kolejowych | W |
|  |  |  |  | H1C1Z2 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | UG | G |
|  |  |  |  | H1C1Z3 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | Zarząd Dróg Powiatowych Właściciele linii kolejowych | P |
|  |  | H1C2 | Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją | H1C2Z1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | UG | G |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| H | ochrona przed hałasem |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

Mechanizmy prawne służące realizacji programów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, nakładają na organy administracji samorządowej określone zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska czy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według ustawy Prawo ochrony środowiska, każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest przez organy administracji państwowej 
i samorządowej. Każdy z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

- Rada gminy

  - uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.18 ust.1).

- Gmina (wójt)

- sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.17 ust.1).

- sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów, który przedstawia radzie gminy (POŚ; art.18 ust.2).

- nakazuje osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie decyzji na podstawie POŚ; art.363),

- wstrzymuje użytkowanie instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska 
(w formie decyzji na POŚ; art.368 ust.1),

- wydaje zgodę na pojęcie wstrzymanej działalności gdy dokonano czynności zabezpieczających środowisko np. ze względu na ponadnormatywną emisję hałasu do środowiska (POŚ; art.372),

- sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska 
(w tym oddziaływania hałasu przenikającego do środowiska) poprzez występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art.379 ust. 1, 4 i 5),

- wydaje decyzje ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym warunków ochrony środowiska przed hałasem).

Procedury administracyjne prowadzone w zakresie ochrony środowiska przed hałasem polegają z jednej strony na prowadzeniu kontroli stanu środowiska, a z drugiej strony na tworzeniu miejscowego prawa ustalającego standardy imisyjne.

Do prowadzenia kontroli klimatu akustycznego powołane są różne organy administracji jak:

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący kontrolę klimatu akustycznego związanego 
z emisją hałasu do środowiska.

Organ nadzoru budowlanego posiadający uprawnienia kontrolne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem w odniesieniu do obiektów budowlanych, których stan techniczny może spowodować zagrożenie środowiska lub użytkowany jest w sposób zagrażający środowisku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadząca badanie klimatu akustycznego środowiska pracy w zakresie zagrożenia życia i zdrowia ludzi.

W ramach procedur administracyjnych istnieją warunki do tworzenia miejscowego prawa ustalającego standardy imisyjne.

Procedury dotyczące ustaleń zagospodarowania przestrzennego pozwalają na uwzględnienie ochrony środowiska przed hałasem. Przy tworzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnienie wymagań ochrony środowiska przed hałasem powinno zawierać studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w opisie oraz załącznikach mapowych). Kolosalne znaczenie ma tutaj przepis wymagający dołączenie prognozy skutków ustaleń planu miejscowego na środowisko, w tym na klimat akustyczny.

Procedury dotyczące lokalizacji obiektów budowlanych.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinna zawierać warunki wynikające 
z potrzeb ochrony środowiska przed hałasem. Decyzję taką wydaje organ gminy.

Pozwolenie na budowę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie wniosku, do którego dołączona jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany z uzgodnieniami w zakresie ochrony środowiska.

Pozwolenie na użytkowanie wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej. W przypadku obiektów przemysłowych inwestor zobowiązany jest przed przystąpieniem do użytkowania powiadomić PIOŚ, który może wstrzymać oddanie obiektu do eksploatacji, jeśli nie spełnia on wymogów ochrony środowiska przed hałasem.

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

- opłata za korzystanie ze środowiska,

- administracyjna kara pieniężna,

- zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w emitowania hałasu do środowiska.

Ochrona przed hałasem związana jest z zainwestowaniem dużych kwot na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, zaś zadania w tym zakresie w nieznacznym zakresie realizowane są bezpośrednio przez Gminę. Inwestorami są instytucje oraz przedsiębiorcy z terenu Gminy. Gmina dla realizacji celów, związanych z ochroną przed hałasem może stwarzać inwestorom odpowiednie warunki np. przez określenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących standardów akustycznych.

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Eliminacja zagrożeń, zachowanie istniejących wartości przyrodniczych i racjonalna gospodarka poszczególnymi komponentami środowiska | Obniżenie poziomu hałasu przenikającego do środowiska | Pomiary imisji hałasu w środowisku |  |
| Cele szczegółowe Programu | Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją, Ograniczenie hałasu poprzez dbałość o stan techniczny dróg. | Wydzielenie terenów z zakazem realizacji jakiejkolwiek zorganizowanej działalności inwestycyjnej, także zakładów rzemieślniczych mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska; Modernizacja dróg poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”); Modernizacja ciągów komunikacyjnych poprzez stworzenie płynności ruchu (na newralgicznych skrzyżowaniach budowa małych rond). | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej Urząd Gminy w Bestwinie WIOŚ Delegatura w Bielsku-Białej | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych Pozyskanie inwestorów |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności Gminy poprzez obniżenie poziomu dźwięku w środowisku | Porównawcze pomiary imisji hałasu na wybranych obszarach Gminy | Ankiety Pomiary imisji hałasu | Ogólna poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Podniesienie świadomości społeczności lokalnych o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem, jakim jest hałas | 24 |  |  |  | X | Współpraca ze szkołami organizacjami społecznymi |
| 2 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Kontrola stanu środowiska, eliminacja lokalnych konfliktów | 40 |  |  |  | X |  |
| SUMA | 64 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych Właściciele linii kolejowych | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy | 20 |  |  | X | X |  |
| 2 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie mogą wystąpić przekroczenia standardów akustycznych | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych Właściciele linii kolejowych | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy | 200 |  |  | X | X |  |
| SUMA | 220 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Realizując działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie ochrony środowiska przed hałasem należy dążyć by:

- Działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem skoncentrować na obniżeniu uciążliwości powodowanych przez komunikację.

- Działaniami zapobiegawczymi objąć trasy komunikacyjne podejmując inwestycje drogowe 
w dziedzinie infrastruktury.

- Ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego w drodze przedsięwzięć technicznych (zadrzewienia, wymiana okien).

- Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez podporządkowanie struktury przestrzennej Gminy.

- Ustalić, iż w planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi źródłami hałasu do środowiska.

- Przyjąć, iż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione będzie kształtowanie klimatu akustycznego.

- Na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło hałasu.

## Promieniowanie niejonizujące

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka), nie powoduje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie niejonizujące jest ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego i pola magnetycznego (pole elektromagnetyczne). Powyższe pola charakteryzowane są poprzez natężenie pola elektrycznego lub gęstość strumienia energii.

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pola elektromagnetycznego, występuje głównie podczas eksploatacji źródeł (urządzeń) wytwarzających energię elektromagnetyczną. Promieniowanie niejonizujące może występować wszędzie, w domu, w pracy, a nawet w miejscu wypoczynku. Według ustawy o Ochronie Środowiska elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące stanowi uciążliwość dla środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627).

Źródłami lub urządzeniami, które wytwarzają elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące, według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku, są urządzenia:

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe,

- wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne (stacje i linie wysokiego napięcia),

- wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1kHz do 300000 MHz, są to: urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, CB radio, radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne (radary).

Powyższe rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska, zawiera również:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, jakie może występować w otoczeniu,

- wymagania dotyczące wykonywania pomiarów kontrolnych promieniowania niejonizującego wykonywanych dla celów ochrony środowiska.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej, a także na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz, ustalona tym rozporządzeniem wynosi 1kV/m, natomiast składowa magnetyczna nie powinna przekroczyć poziomu 80 A/m.

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego 
i przepisami sanitarnymi.

Ogólne zasady ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem niejonizującym mówią, że źródła emisji promieniowania mogą być używane wyłącznie pod warunkiem zapewnienia całkowitej ochrony przed ich niekorzystnym oddziaływaniem przede wszystkim na ludzi i środowisko.

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Z informacji uzyskanych przekazanych przez Urząd Gminy Bestwina wiadomo, że na terenie Gminy zlokalizowane są anteny stacji bazowych telefonii:

- Antena Bazowej Stacji Nadawczo-Odbiorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. położona 
w Bestwince, ul. Gandora,

- Antena Bazowej Stacji Nadawczo-Odbiorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. położona 
w Kaniowie, ul. Batalionów Chłopskich,

- Antena Bazowej Stacji Nadawczo-Odbiorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. położona 
w Janowicach, ul. Janowicka.

Z przekazanych przez Urząd Gminy wyników pomiarów wykonanych w okolicy nadajników wynika, że nie występuje przekroczenie dopuszczalnych norm promieniowania niejonizującego.

Linie 110kV przechodzą przez teren Gminy w części zachodniej i południowo – wschodniej. Są to:

- Linia Komorowice – Jawiszowice,

- Linia Komorowice - Czechowice – Dziedzice Rafineria,

- Linia Komorowice – Czechowice – Dziedzice Miedź.

Pozostałe linie energetyczne przebiegające przez teren Gminy to linie średniego napięcia o wartości 30 kV.

Gmina Bestwina zasilana jest z krajowego systemu energetycznego przez następujące punkty:

- GPZ 110/15 kV Czechowice – Dziedzice Walcownia,

- GPZ 110/15 kV Czechowice – Dziedzice Rafineria,

- GPZ 110/15 kV Komorowice.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

#### Określenie stanu docelowego

Osiągnięcie stanu docelowego, będzie polegało przede wszystkim na ograniczeniu uciążliwości oddziaływania pól elektromagnetycznych (promieniowania niejonizującego) dla środowiska Gminy Bestwina.

Ochrona przed niekorzystnym działaniem pola elektromagnetycznego polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez:

- utrzymanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

- zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do dopuszczalnego, wówczas gdy nie jest ono dotrzymane.

W przypadku Gminy Bestwina ochrona przed promieniowaniem niejonizującym będzie polegała głównie na przestrzeganiu przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 roku dotyczących głównie dopuszczalnych poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Szczególną uwagę należy tutaj zwrócić, że na terenach zabudowy mieszkaniowej, na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, wartość graniczna natężenia pola elektrycznego ustalona tym rozporządzeniem, nie powinna przekroczyć wartości 1kV/m. Natomiast natężenie pola magnetycznego na tym terenie, nie powinno przekraczać wartości 80 A/m. Powyższe warunki muszą zostać uwzględnione podczas aktualizowania planów zagospodarowania przestrzennego Gminy. Utrzymanie promieniowania niejonizującego poniżej lub na poziomie dopuszczalnym, w wyżej wymienionych przypadkach, jest niezmiernie ważna i należy ich przestrzegać dla dobra zdrowia ludzi 
i ochrony środowiska Gminy.

Aby możliwe było przestrzeganie powyższych przepisów, program przewiduje wprowadzenie systemu monitoringu środowiska, pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych.

Okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Gminy, będą prowadzone na zlecenie Wojewody. Wojewoda będzie również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, który zawiera informacje o terenach z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pól elektromagnetycznych w środowisku. Niniejszy rejestr Wojewoda powinien aktualizować co roku (Prawo Ochrony Środowiska, Dz. U. Nr 62 z dnia 27 kwietnia 2001).

Przewiduje się kontrolowanie poziomu promieniowania szczególnie na obszarach  zabudowy mieszkalnej lub innej zabudowy „specjalnej troski” (przedszkola, szkoły, internaty, itp.) na terenie Gminy Bestwina. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości, lokalizacji domów mieszkalnych i innych, wyżej wymienionych budynków, na terenie, gdzie promieniowanie niejonizujące przekracza poziom dopuszczalny -1kV/m 
i może zagrażać zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Unia nie sformułowała jeszcze odpowiednich dyrektyw dotyczących ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.

W poniżej tabeli przedstawiono porównanie obowiązujących w Polsce dopuszczalnych natężeń pola elektrycznego z wartościami granicznymi obowiązującymi w innych krajach Europy. Analizując poniższe dane, można stwierdzić, że polskie przepisy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektrycznego należą do najbardziej rygorystycznych w Europie.

Tabela 2-15 Porównanie wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego Polski i niektórych krajów Europy.

| Kraj lub organizacja międzynarodowa | Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego E [kV/m] | Komentarz |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Austria | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Belgia | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Niemcy | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu do 2 godzin dziennie |
| Polska | 1,0 | W miejscach lokalizacji budynków mieszkalnych i innych „specjalnej troski” (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, itp.) |
|  | 10,0 | W pozostałych miejscach dostępnych dla ludzi |
| Wielka Brytania | 12,3 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
| Włochy | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |
|  | 10,0 | Przebywanie w polu krótkotrwałe |
| Propozycja dla krajów Unii Europejskiej | 5,0 | Przebywanie w polu bez ograniczeń czasowych |

#### Aktualny stan prawa polskiego

Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w Polsce realizowana jest w oparciu o takie akty prawne, jak:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi 
i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 107, poz. 676 z 20 sierpnia 1998r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz .690).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 140 poz. 906).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy

W oparciu o przeprowadzone analizy stanu ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym na terenie Gminy Bestwina, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie dostosowania stanu teraźniejszego do przepisów określających dopuszczalne wartości promieniowania niejonizującego.

Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska, zobowiązują do podjęcia odpowiednich działań mających na celu ochronę przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na otoczenie.

Ustalono, że w zakresie ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych należy:

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast  poziom składowej  magnetycznej – 80 A/m),

- systematycznie kontrolować poziom promieniowania szczególnie na obszarach  zabudowy mieszkalnej i innej zabudowy „specjalnej troski”.

### Cele i kierunki działań

Cel dotyczący ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego) na obszarze Gminy Bestwina, zgodny jest ze strategią Województwa Śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa).

W strategii rozwoju Województwa Śląskiego zapisano:

„Priorytet rozwoju Województwa Śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

Cel strategiczny C3: Polepszenie jakości powietrza

Kierunki działań:

- FC3K1 – redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx+SOx), ograniczenie strat energetycznych,

- FC3K2 –  zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania energii,

- FC3K3 – promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej.

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano:

„Priorytet: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR)

Cel długoterminowy do 2015 roku: Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.

Cele krótkoterminowe:

- PR 1. Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym,

- PR 2. Ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.

Kierunki działań:

- PR 1.1. Przeprowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym,

- PR 2.1. Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,

- PR 2.2. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym”.

### Priorytety ekologiczne

Jednym z wymogów realizujących program ochrony środowiska na terenie Gminy Betswina, jest ochrona środowiska i ludności przed negatywnym oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego.

Powinna ona być prowadzona zgodnie z założeniami polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PN | Obniżenie poziomów szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku. | PNC1 | Kontrola i ograniczenie emisji elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego do środowiska. | PNC1Z1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego | UW | W |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| PN | ochrona przed promieniowaniem niejonizującym |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska | Obniżenie poziomów szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku | Pomiary poziomów promieniowania niejonizującego |  |
| Cele szczegółowe Programu | Rozeznanie stanu zagrożenia oddziaływania pól elektromagnetycznych, Ograniczenie emisji elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego do środowiska. | Przeprowadzenie badań środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące, Określenie terenów na których zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania, Przeprowadzanie okresowych pomiarów potwierdzających poziom promieniowania niejonizującego. | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy. | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców Gminy przed niekorzystnym promieniowaniem niejonizującym | Porównawcze pomiary promieniowania na wybranych terenach Gminy, Poprawa samopoczucia mieszkańców. | Pomiary promieniowania | Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące | 2003 | 2015 | Urząd Wojewódzki | Wyznaczenie terenów o przekroczonej wartości dopuszczalnego poziomu promieniowania niejonizującego | 100 |  | X | X |  |  |
| SUMA | 100 |  |  |  |  |  |

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne

### Wnioski

Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych, polega na ograniczeniu promieniowania niejonizującego do wartości niższych lub równych poziomom dopuszczalnym, które określone zostały  polskimi przepisami prawnymi.

Niezwykle ważne jest, aby w miejscach zabudowy mieszkalnej oraz na terenach gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola i szkoły, wartości składowej elektrycznej nie przekraczały 1kV/m, natomiast składowej magnetycznej – 80 A/m.

Zapewnianie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska można uzyskać poprzez:

- Utrzymywanie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. – poziom promieniowania na tym terenie nie może przekroczyć wartości 1kv/m.,

- Systematyczne kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego szczególnie na obszarach  zabudowy mieszkalnej jak i tam gdzie zlokalizowane są żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, itp.

W celu kontrolowania i ograniczenia  niekorzystnego oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, należy:

- Stworzyć system monitoringu środowiska Gminy ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

- Przeprowadzać okresowe badania, w celu rozeznania aktualnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko,

- Zwracać szczególną uwagę na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali, itp. - na terenie lokalizacji powyższych budynków, poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego nie może być przekroczony,

- Przyszłe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy, opracowywać ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym,

- Preferować mało konfliktowe lokalizacje źródeł promieniowania niejonizującego.

## Ochrona przyrody

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

#### Chronione i ginące elementy fauny i flory

Szata roślinna obszaru Gminy Bestwina jest zróżnicowana i wskutek  wieloletniej działalności człowieka w znacznej części zatraciła naturalny charakter. O charakterze krajobrazu decydują przede wszystkim rozległe tereny rolnicze wraz z licznymi stawami rybnymi. Bardzo dobry jest stan rozpoznania walorów przyrodniczych Gminy. Niedawno przeprowadzono szczegółową waloryzacje przyrodniczą Gminy. Pomimo antropogenicznego charakteru Gminy rozpoznano na jej terenie szereg obiektów przyrodniczo cennych, o walorach których decydują liczne chronione i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Według obecnego stanu wiedzy na terenie Gminy Bestwina występuje 11 chronionych gatunków roślin. Ich stanowiska mieszczą się głównie w obrębie pozostałości naturalnych lasów, bądź w ich bezpośrednim otoczeniu. Są to spośród gatunków objętych w Polsce ochroną ścisłą:

- Barwinek pospolity (Vinca minor) — proponowany użytek ekologiczny „Jar Buczyna”,

- Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”, proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grabina”

- Kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsi) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”

- Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis) — obszar chronionego krajobrazu „Podkępie”

- Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”, proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grabina”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Buczyna”,

- Bluszcz pospolity (Hedera helix) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”, proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grabina”, proponowany użytek ekologiczny „Jar pod Magówką”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Gołębnik”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Buczyna”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Chuda Strona”

- Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare) — proponowany użytek ekologiczny „Jar Buczyna”,

- Spośród gatunków roślin objętych ochroną częściową występują:

- Kalina koralowa (Viburnum opulus) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”, proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grabina”, obszar chronionego krajobrazu „Podkępie”, proponowany użytek ekologiczny „Jar pod Magówką”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Gołębnik”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Chuda Strona”

- Kruszyna pospolita (Frangula alnus) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”, proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grabina”, obszar chronionego krajobrazu „Podkępie”, proponowany użytek ekologiczny „Jar pod Magówką”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Gołębnik”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Buczyna”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Chuda Strona”

- Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) — proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grygierzec”, proponowany rezerwat przyrody „Uroczysko Grabina”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Gołębnik”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Buczyna”, proponowany użytek ekologiczny „Jar Chuda Strona”

- Konwalia majowa (Convallaria majalis) — proponowany użytek ekologiczny „Jar Gołębnik”

Waloryzacja przyrodnicza Gminy wykazała wielkie bogactwo cennych, w tym chronionych elementów fauny. Ze względu na dużą ilość zbiorników wód stojących bardzo bogato reprezentowana jest fauna płazów. Do najcenniejszych, rzadkich już  gatunków należą grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 
i kumak nizinny (Bombina bombina), spotykane w Dolinie Wisły, obydwa objęte ochroną ścisłą. Awifauna jest bardzo bogata, co jest zjawiskiem typowym dla dolin dużych rzek o charakterze naturalnym i zbliżonym do naturalnego. Dodatkowy wpływ na taki stan rzeczy ma duża ilość stawów. W Polsce większość gatunków ptaków objętych jest ochroną gatunkową. Zjawiskiem godnym uwagi jest gniazdowanie bociana czarnego (Ciconia nigra) w kompleksie leśnym w Janowicach.

Powyżej zamieszczono najistotniejsze informacje na temat chronionych elementów fauny i flory. Szczegółową inwentaryzację zawiera „Waloryzacja przyrodnicza”.

#### Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo

Jedną z podstawowych przyczyn zmian ilościowych w faunie Gminy jest odłów (pozyskanie) ssaków 
i ptaków stanowiących zwierzynę łowną. Na terenie Gminy Bestwina działają 2 koła łowieckie, które gospodarują na obszarach leśnych i polnych o łącznej powierzchni 3755 ha, gdzie lasy zajmują ok. 390 ha (tabela 1-1). Zgodnie z obowiązującą od 03.10.2001 r. nową numeracją obwodów łowieckich, tereny łowieckie w Bestwinie wchodzą w obręb obwodów łowieckich polnych (udział lasów <40% ogólnej powierzchni) Nr: 177, 187

Tabela 2-16  Struktura powierzchniowa obwodów łowieckich na terenie Gminy Bestwina

| L. P. | Nr obwodu Koło łowieckie | Pow. ogólna obwodu (ha) | Pow. obwodu w granicach administracyjnych Gminy (ha) | Lasy (ha) | Powierzchnia wyłączona, grunty inne (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 177 „Bażant” Bestwina | 5986 | 3578 | 377 | 478 |
| 2 | 187 „Ryś” Bielsko-Biała | 4110 | 177 | 13 | 14 |
| OGÓŁEM | 3755 | 390 | 492 |

W gospodarce łowieckiej na terenie Gminy Bestwina można zauważyć następujące tendencje:

- Ścisła regulacja struktury wiekowej i płciowej w populacji sarny,

- Duży odstrzał lisa, spowodowany jego ekspansją w łowisku i niszczeniem drobnej zwierzyny,

- Występowanie dzika, jako gatunku przechodniego,

- Intensywny odstrzał ptactwa wodnego, związany z bogactwem stawów hodowlanych.

W kategorii gruntów wyłączonych z gospodarki łowieckiej przeważają tereny zurbanizowane Gminy (266 ha).

Tabela 2-17  Charakterystyka planów łowieckich koła łowieckiego „Bażant” Bestwina

| L.P. | Gatunek | Sezon 2001/2002 | Sezon 2002/2003 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan | Wykonanie | Plan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sarna | 35 | 33 | 25 |
| 2 | Zając | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Bażant | 85 | 80 | 100 |
| 4 | Lis | 20 | 30 | 40 |
| 5 | Dzika kaczka | 300 | 270 | 400 |

Każde z kół łowieckich corocznie przygotowuje plany łowieckie, obejmujące pozyskanie zwierzyny, stan populacji na podstawie corocznej inwentaryzacji oraz zagospodarowanie i szkody łowieckie. Najcenniejsze tereny łowieckie w skali Gminy to Las Janowicki, małe fragmenty lasów, a także „strefa ekotonowa” na styku biocenoz leśnych i agrocenoz w północnej części Gminy.

Gospodarka wędkarska ma istotne znaczenie – wprawdzie w oficjalnych rejestrach Polskiego Związku Wędkarskiego brak jest informacji o wodach powierzchniowych uznanych za łowiska wędkarskie, działa jednak łowisko komercyjne w Janowicach.

Obszary leśne

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy Bestwina jest niewielka i wynosi 341 ha co stanowi ok. 12% jej powierzchni (28 km2). Prawie 70% tej powierzchni leśnej (260 ha) należy do administracji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Bielsko, Obręb Wapienica. Lasy niepaństwowe zajmują ok. 81 ha.

Jedyny zwarty kompleks leśny rozciaga się od granicy z miastem Bielsko-Biała i obejmuje fragment Janowic wraz z ul. Janowicką. Rozproszone enklawy lasów niepaństwowych skupione są głównie 
w sąsiedztwie kompleksów Lasów Państwowych, albo niewielkich pozostałości naturalnych lasów 
w postaci zalesionych jarów, czy remiz śródpolnych. Co do kilku z nich postuluje się wprowadzenie formy ochrony — użytku ekologicznego.

Racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi

Aktualny operat urządzeniowy dla lasów Nadleśnictwa Bielsko, obręb Wapienica określa strukturę typów siedliskowych oraz ich zgodność ze składem gatunkowym drzewostanów. Powierzchniowo dominują:

- las mieszany górski – 39,4% ogólnej powierzchni obrębu,

- las mieszany wilgotny – 23,6%,

- las wyżynny – 17,5%.

Udział procentowy, powierzchniowy poszczególnych gatunków w strukturze drzewostanów nadleśnictwa kształtuje się następująco:

- świerk – 40%,

- buk – 26,6%,

- sosna zwyczajna – 9,7%,

- brzoza – 8,9%.

Lasy obrębu Wapienica charakteryzuje znaczna zgodność składów gatunkowych drzewostanów 
z siedliskiem (ok. 87% ogólnej powierzchni), a dodatkowo przyrodnicze i ekonomiczne walory lasów obrębu potwierdza 39% - owy udział lasów 4- i więcej gatunkowych oraz 23% - owy udział lasów w III klasie wieku (60 – 80 lat).

Na mocy Zarządzenia Nr 30 Dyrektora Generalnego  Lasów Państwowych z dnia 19.12.1994 r. całość nadleśnictwa Bielsko weszła w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego”, którego cele obejmują m. in. trwałe zachowanie lub odtwarzanie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej, opartej na:

- zachowaniu całej naturalnej zmienności przyrody leśnej i funkcji ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do natury,

- restytucji metod hodowli i odnowy lasu w celu szybszego tempa przywracania zgodności biocenozy z biotopem,

- ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej.

Podstawowe zalecenia, dotyczące wdrażania w/w racjonalnej gospodarki obejmują:

- pełne realizowanie typów gospodarczych drzewostanów i orientacyjnych składów gatunkowych nowozakładanych upraw,

- ochronę rzadkich  typów siedliskowych lasów,

- wykorzystanie w maksymalnym stopniu odnowień naturalnych,

- zastosowanie rębni częściowych i stopniowych w celu uzyskania zróżnicowanej struktury gatunkowej, wiekowej i pionowej drzewostanów,

- dążenie do kształtowania struktury przestrzennej drzewostanów, charakteryzującej się istnieniem „biogrup drzew”,

- tworzenie we wszystkich rodzajach cięć na obrzeżach lasów, wzdłuż cieków i szerokich dróg – stref ekotonowych,

- utrzymywanie i ochronę enklaw gruntów nieleśnych wśród lasów.

Biorąc pod uwagę specyfikę lokalizacji kompleksów leśnych w granicach parku krajobrazowego i jego otuliny, dla ochrony i kształtowania wysokich walorów krajobrazowych przyjęto w operacie urządzeniowym dodatkowe ustalenia, tj.:

- dążenie do podnoszenia estetyki i malowniczości terenów rekreacyjnych (lasy nadleśnictwa w obrębie Gminy Jaworze zaliczono do kategorii lasów o bardzo dużej przydatności rekreacyjnej),

- utrzymywanie zwarcia pionowego i składu gatunkowego drzewostanów,

- preferowanie rębni złożonych oraz użytkowania lasu i zrywki w okresach zmniejszonego nasilenia ruchu turystycznego.

Analiza gospodarki leśnej w zakresie pozyskania drewna w obrębie Wapienica w latach 1988 – 1997 skłania do następujących wniosków:

- wysokie pozyskanie drewna z cięć przygodnych (wiatrołomy, śniegołomy, sanitarne – posusz czynny), zarówno w użytkowaniu przedrębnym, jak i w rębnym (35000 – 50000 m3),

- duży udział powierzchniowy i masowy trzebieży w użytkowaniu przedrębnym,

- udział użytków przygodnych na poziomie 25 – 30% użytków rębnych oraz 50% przedrębnych.

W lasach niepaństwowych, dla których zostały sporządzone operaty urządzeniowe, zakres niezbędnych prac dotyczy głównie założenia upraw leśnych na powierzchniach zrębowych oraz zadań z zakresu ochrony lasu, pielęgnacji upraw i drzewostanów.

Stan degradacji lasów

Lasy nadleśnictwa Bielsko, obręb Wapienica zostały uznane za ochronne zarządzeniem Nr 240 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19.05.1995 r. – głównie wodochronne oraz glebochronne, pozostające w II strefie uszkodzeń od imisji przemysłowych (ok. 4360 ha ), a także położone w odległości do 50 km od granic miasta – masowego wypoczynku (ok. 650 ha) oraz uzdrowiskowo – klimatyczne (ok. 350 ha).

Spośród biotycznych czynników środowiska oddziaływujących na istniejące drzewostany, sukcesywne gradacje szkodników pierwotnych (zasnuja świerkowa, brudnica mniszka, wskaźnica modrzewianeczka) oraz kornika drukarza w ostatnich 20 latach były jednym z istotnych czynników wymuszających przebudowę drzewostanów (monokultur) świerkowych, w celu dostosowania do warunków siedliskowych, natomiast uaktywniły się choroby grzybowe w uprawach, młodnikach i drzewostanach starszych (głównie – huba korzeni i opieńkowa zgnilizna korzeni).

Spośród biotycznych czynników środowiska, powodujących ogólne osłabienie części istniejących drzewostanów, istotne znaczenie posiadają szkody ze strony zwierzyny płowej (jeleniowate) w uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach liściastych (jesion, jawor, buk) – ok. 277 ha uszkodzonych (21 – 80% powierzchni danej uprawy) na terenie nadleśnictwa. Ochrona upraw to głównie grodzenia, palikowanie sadzonek oraz chemiczne zabezpieczanie repelentami.

W obrębie Wapienica, spośród czynników abiotycznych istotne znaczenie dla kondycji lasów posiadają ekstremalne warunki klimatyczne (silne wiatry, opady śniegu, itp.), wpływające na wielkość pozyskania drewna z cięć przygodnych.

Bardzo duża przydatność lasów nadleśnictwa do celów rekreacyjnych wiąże się  również z dużą antropopresją, wpływającą na dewastację przyrodniczą (zaśmiecanie, szkodnictwo leśne – kłusownictwo, kradzież drewna, rajdy terenowe pojazdów silnikowych, niszczenie tablic informacyjnych, wchodzenie 
z zabudową w tereny bezpośrednio przylegające do lasów.

Zalesienia i zadrzewienia w Gminie

Lesistość Gminy (ok. 12%), jest wyraźnie niższa od wskaźnika lesistości, zarówno dla powiatu bielskiego, województwa śląskiego oraz całej Polski.

Na podstawie prognoz potencjalnych możliwości podaży gruntów do zalesienia oraz waloryzacji przestrzeni produkcyjnej Gminy, w perspektywie czasowej do 2020 r. wyznaczono 30 ha gruntów rolnych.

Główne kryteria wyboru obszarów przewidzianych do zalesień to: odłogowanie i zagrożenie erozyjne gruntów, położenie w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i na wododziałach oraz wzdłuż cieków wodnych. Propozycja nowych zalesień wpłynie na ochronę gruntów przed erozją oraz kształtowanie sieci powiązań przyrodniczych na obszarze całej Gminy. Wg informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym (ziemskim) w Bielsku – Białej w latach 1999 – 2003 nowe zalesienia na terenie Gminy przeprowadzono na powierzchni zaledwie około 2 ha. W chwili obecnej brak jest ustalonej granicy rolno-leśnej na terenie Gminy.

W zakresie tworzenia nowych układów zieleni nieurządzonej proponuje się „obudowę biologiczną” cieków wodnych (zieleń łęgowa) nowe zadrzewienia (w północnej, rolniczej części Gminy), tworzące „ściany” przesłaniające nieatrakcyjne formy w odbiorze panoram widokowych oraz pełniące rolę zadrzewień śródpolnych – w układzie „pasmowym” lub „wyspowym”, zwiększające pulę różnorodności przyrodniczej na terenie Gminy.

Zieleń urządzona

Zieleń urządzona, w tym parki, zieleńce oraz zieleń towarzysząca zabudowie mieszkaniowej, usługowej 
i przemysłowej, oraz głównym ciągom komunikacyjnym, stanowią ważny składnik Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy, a dodatkowo – w trybie art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy 
o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. – konieczne jest zachowanie przed zabudową terenów zadrzewionych, łąk, ogrodów, cennych dla prawidłowej gospodarki zasobami przyrody w skali lokalnej.

Szczególną rolę w strukturze zieleni spełniają obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy ustawy 
z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie zabytków i muzeach, tj.:

- zespół pałacowo – parkowy w Bestwinie (XIX w.),

- pozostałości założeń dworskich i folwarcznych w Kaniowie i Bestwince.

Dodatkowym ważnym elementem zieleni urządzonej są aleje drzew rozciągające się wzdłuż grobli od założeń dworskich w Kaniowie do Dankowic (głównie dęby szypułkowe, olsze czarne i lipy drobnolistne) oraz aleje do nich prostopadłe.

„Studium uwarunkowań …” Gminy Bestwina wprowadza zalecenia, dotyczące ochrony istniejących zabytkowych założeń zieleni, zachowania głównych ekspozycji i panoram widokowych krajobrazu naturalnego i kulturowego. Do najważniejszych z tych ostatnich należą:

- punkt przy ulicy Wydrzyniec z widokiem na Stawy Bestwińskie oraz Bielsko i Czechowice,

- punkt przy ulicy Witosa z widokiem na Dolinę Wisły, całość Gminy, Bielsko i Beskidy,

- ul. Hallera — trasa widokowa w obrębie Gminy (potoki, stawy, zagrody wiejskie, itp.),

- ul. Buczyny — widok na Beskidy oraz na Bestwinkę i Dankowice,

- ul. Krakowska — widok na Beskidy.

Aktualnie w ramach programu rewaloryzacji prowadzono wszystkie niezbędne prace pielęgnacyjno-konserwacyjne w najcenniejszym elemencie zieleni urządzonej Gminy — zespole pałacowo-parkowym 
w Bestwinie.

Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych zachowały się jedynie nieliczne fragmenty rozproszonych zadrzewień przydrożnych głównie topolowych, które nie spełniają swej podstawowej funkcji: osłony zieleni izolacyjnej dla przyległych terenów mieszkaniowych i usługowo – przemysłowych.

Analiza istniejących opracowań planistycznych Gminy wskazuje na pilną konieczność wyprowadzenia zapisów dotyczących różnych funkcji zieleni urządzonej w poszczególnych jednostkach planistycznych, tj.:

- Tereny zabudowy mieszkaniowej – min. 60% powierzchni działki (w tym – enklawy ogrodów 
i sadów),

- Tereny komunikacyjne – „ciągi zieleni” w formie szpalerów lub skupisk z udziałem naturalnych krzewów z pozostawieniem luk umożliwiających „otwarcie widokowe”,

- Tereny poeksploatacyjne (rekultywacja biologiczna terenu obrzeży nieczynnych żwirowni 
w kierunku użytków zielonych – pod katem docelowych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych),

- Tereny usługowe, przemysłowe (wprowadzenie zieleni izolacyjno – osłonowej o funkcjach estetycznych, utrzymanie wartościowych zespołów zieleni wysokiej).

Formy ochrony przyrody na terenie Gminy wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych

Ustawa o ochronie przyrody w aktualnej wersji wymienia kilka form indywidualnej ochrony przyrody ożywionej. Biorąc pod uwagę specyfikę Gminy, ich lista zamyka się w następujących punktach:

- pomniki przyrody,

- obszary chronionego krajobrazu,

- rezerwaty przyrody,

- użytki ekologiczne,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Do chwili obecnej powołano szereg pomników przyrody (tabela 1-3), jeden użytek ekologiczny i jeden obszar chronionego krajobrazu (tabela 1-4). Rozpoznano ponadto kolejne obiekty predestynujące do objęcia odpowiednimi formami ochrony przyrody, w tym szereg cennych ekosystemów, bądź ich kompleksów wytypowanych wstępnie do objęcia ochroną obszarową (tabela 1-6).

Listę istniejących pomników przyrody proponuje się w najbliższym czasie poszerzyć o kolejne sędziwe drzewa, o których wspomina się w „waloryzacji przyrodniczej”, w tym:

- dęby szypułkowe (Quercus robur) (11 sztuk),

- lipy drobnolistne (Tilia cordata) (2 sztuki),

- buk zwyczajny (Fagus sylvatica) (1 sztuka),

- wierzba biała (Salix alba) (1 sztuka).

Tabela 2-18  Pomniki przyrody na terenie Gminy Bestwina

| L.p. | Nr Rejestru WKP | Lokalizacja obiektu | Nazwa gatunku drzewa / obiektu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 111* | Bestwina, park | Dąb szypułkowy (Quercus robur) - grupa (19 szt.) - |
| 2 | 113** | Bestwinka, obok sklepu GS | Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze - |
| 3 | 272*** | Bestwinka, ul. Św. Floriana | Dąb szypułkowy (Quercus robur) - pojedyncze - |
| 4 | 9 drzew (7 lip drobnolistnych (Tilia cordata), 1 dąb szypułkowy (Quercus robur), 1 buk zwyczajny (Fagus sylvatica) objętych ochroną z inicjatywy UG w Bestwinie**** |
| * podstawa prawna: Decyzja nr 234 PWRN w Katowicach o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 03.VIII.1962r. nr R.L.OP-b/22/62 ** podstawa prawna: Decyzja nr 235 PWRN w Katowicach o uznaniu za pomnik przyrody z dn. 03.VIII.1962r. nr R.L.OP-b/23/62 *** podstawa prawna: Decyzja nr OS-VII-7140/1/84 Wojewody Katowickiego z dnia 25.09.1984r. o uznaniu za pomnik przyrody. **** źródło: SUiKZP Gminy Bestwina, załacznik nr 1: Waloryzacja przyrodnicza. CITEC S.A. Katowice 1998 |

Tabela 2-19  Małoobszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Bestwina

| L.p | Nazwa obiektu | Forma ochrony | Lokalizacja | Cel ochrony, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | „Podkepie” (1) | Obszar chronionego krajobrazu | Wzdłuż zachodniej granicy Gminy, wzdłuż rzeki Białej | Typowy dla Kotliny Oświęcimskiej krajobraz kulturowy z kompleksami stawów wraz z charakterystyczna roślinnością szuwarową i śędziwymi okazami drzew i zaroślami |
| (1) podstawa prawna: Uchwała RG Bestwina Nr XII/68/95 z dnia 29.06.1995 |

Tabela 2-20  Proponowane małoobszarowe formy ochrony przyrody na terenie Gminy Bestwina

| L.p | Nazwa obiektu (powierzchnia) | Forma ochrony | Lokalizacja | Cel ochrony, uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Uroczysko Grygierzec | Rezerwat przyrody | Bestwina-Magówka, na NW od ul. Krakowskiej, przy ul. Buczyna | Płaty zbiorowisk leśnych z przewagą grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt |
| 2 | Uroczysko Grabina | Rezerwat przyrody | Bestwina-Magówka, na NW od ul. Krakowskiej | Płaty zbiorowisk leśnych z przewagą łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-alnetum) z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt |
| 3 | Dolina Wisły | Zespół przyrodniczo-krajobrazowy | Międzywale Wisły przy N granicy miasta | Charakterystyczny układ stadiów sukcesyjnych na terasach rzeki Wisły — krąg dynamiczny łęgów z klasy Salicetea purpureae (zarośla wierzbowe, łęgi wierzbowe i topolowe), wielkie bogactwo awifauny |
| 4 | Jar pod Magówką | Użytek ekologiczny | Bestwina. Stawy „pod Magówką” wraz z otoczeniem, które stanowią fitocenozy leśne | Pozostałości lasów, w postaci niewielkich remiz śródpolnych, na stromych skarpach oraz u ich podnóży głównie łęgi jesionowo-olszowe (Fraxino-Alnetum) i grądy subkontynentalne (Tilio-Carpinetum) z chronionymi gatunkami roślin i zwierząt. |
| 5 | Jar „Chuda strona” | Użytek ekologiczny | Bestwinka, w pobliżu ul. Sebastiana |  |
| 6 | Jar „Rzeczna” | Użytek ekologiczny | Centralna część Gminy |  |
| 7 | Jar „Buczyna” | Użytek ekologiczny | E część Gminy, na N od ul. Gołebnik i na E od ul. Buczyna |  |
| 8 | Jar „Gołębnik” | Użytek ekologiczny | E część Gminy, pomiędzy ul. Gołebnik a ul. Krakowską |  |

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Zgodnie z „Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w UE” (1998 r.) oraz „Polityką Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2002 r., ustalono listę priorytetów w działaniach na rzecz dostosowania do wymogów UE w zakresie ochrony przyrody, w tym jej dyrektyw i rozporządzeń, tj.:

- Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE),

- Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zmienionej dyrektywą 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.),

- Rozporządzenia WE/338/97 – dot. uregulowania obrotu gatunkami dzikiej fauny i flory (zobowiązania wynikające z „Konwencji Waszyngtońskiej” o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), zmienionego rozporządzeniami Rady: WE/2307/97; WE/2214/98.

Wspólnie z „Polityką Ekologiczną Państwa” funkcjonują komplementarne dokumenty programowe, m. in.:

- Polityka leśna państwa (w tym: Krajowy program zwiększania lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej),

- Narodowa strategia edukacji ekologicznej,

- Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

- Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006,

W ramach "Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski: 2004-2006" opracowano założenia "Programu rolnośrodowiskowego" i "Zalesiania gruntów rolnych". Nawiązują one m. in. do Rozporządzenia WE/2080/92 z dnia 30 czerwca 1992 r., ustanawiającego wspólnotowy program pomocy w związku z akcją przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia oraz innych regulacji prawnych, wiążących system dopłat bezpośrednich dla rolników, realizujących proekologiczny model produkcji rolniczej, sprzyjający wzrostowi różnorodności biologicznej.

Dyrektywy i rozporządzenia UE mają na celu zagwarantowanie korzystnego stanu ochrony dla wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, stanowiących przedmiot zainteresowania UE.

#### Aktualny stan prawa polskiego

Kompetencje organów samorządowych (Wójt, Rada Gminy):

- Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – Dz. U. Nr 99 poz. 1. 1079 z 2001 r.)

  - art. 3 – obowiązek ochrony przyrody,

  - art. 5 ust. 1 – popularyzacja ochrony przyrody,

  - art. 34 ust. 1 – wprowadzenie formy ochrony przyrody (obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe), o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 4 i 6, jeżeli Wojewoda nie wprowadził tych form,

  - art. 34 ust. 2 – obowiązek sporządzania m.p.z.p. dla obszarów i obiektów poddawanych ochronie przez radę gminy,

  - art. 50 ust. 2 – umieszczanie tablic o ograniczeniach i zakazach wprowadzanych w rozdz. 4 lub innych oznakowań o poddaniu pod ochronę – na obrzeżach ochranianych kompleksów przyrodniczych i w pobliżu chronionych tworów przyrody,

  - art. 47e ust. 2 – wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów,

  - art. 47f ust. 2 – naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów,

  - art. 47k – wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie terenów,

    - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity – Dz. U. Nr 56 poz. 679 z 2000 r.): — art. 14 ust. 3 – określenie gruntów przeznaczonych do zalesienia w m.p.z.p. lub decyzji o w.z.i ż.t.,

    - Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zm. – Dz. U. Nr 46 poz. 392 z 2003 r.); nowelizacja: Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46 poz. 352)

      - art. 3 ust. 7 – akceptacja przez Radę Gminy zmiany charakteru użytkowania gruntu: 
z rolnego na leśny,

      - art. 3 ust. 1 – grunt przeznaczony do zalesienia jest przewidziany w m.p.z.p. lub decyzji 
o w.z.iz.t.

      - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zm.):

      - art. 3 ust. 7 – akceptacja przez Radę Gminy zmiany charakteru użytkowania gruntu: 
z rolnego na leśny,

      - art. 3 – uwzględnianie w m.p.z.p. oraz decyzji o w.z.i z.t. ograniczeń wynikających 
z ustanowienia w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody form ochrony przyrody,

      - art. 127 – ogólne zapisy dotyczące ochrony zwierząt i roślin oraz form jej realizacji.

Tematyka ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej została ujęta w celach Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006 i dodatkowo wzmocniona art. 35 ust. 2 w/w ustawy o ochronie przyrody, mówiącym o konieczności opracowania „Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z programem działania.

Polityka Ekologiczna Państwa postuluje umocnienie samorządu terytorialnego jako ogniwa władzy ekologicznej m.in. poprzez wprowadzenie procedur umożliwiających gminie występowanie w charakterze inicjatora lub strony w sprawach pozostających w kompetencji władz wojewódzkich i centralnych.

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie ochrony przyrody wraz ze stanem docelowym

Wdrożenie sieci obszarów i obiektów chronionych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, zachowanie ciągłości „korytarzy ekologicznych” (dolin rzecznych, kompleksów leśnych), wyznaczenie obszarów dla rozwoju funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych, zmiana „modelu” gospodarki leśnej 
w Lasach Państwowych przy jednoczesnym racjonalnym użytkowaniu zasobów naturalnych (w tym – walorów krajobrazowych, naturalnej roślinności, gleb itp.) – to główne wyznaczniki osiągnięcia stanu docelowego w dziedzinie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Podstawowe działania, niezbędne dla osiągnięcia w/w stanu, to:

- zachowanie bioróżnorodności agrocenoz i dolin rzecznych, rekultywowanych terenów poekopolatacyjnych, jako uzupełniające działania w stosunku do proekologicznych działań Nadleśnictwa Bielsko,

- koncepcja rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania terenów przyrodniczo cennych wraz z promocją „ekologicznych” form turystyki i rolnictwa,

- przeprowadzenie regulacji granicy rolno – leśnej w celu wyznaczenia obszarów do zadrzewień 
i zalesień.

Dla osiągnięcia stanu docelowego w zakresie ochrony przyrody niezbędne staje się również stałe podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez programy zintegrowanej edukacji ekologicznej, koordynowanej przez lokalne organizacje 
i stowarzyszenia lub własną aktywność Gminy w tym zakresie.

Zabezpieczenie realizacji wszystkich w/w potrzeb umożliwi pozyskanie środków z zewnętrznych pomocowych funduszy ekologicznych: WFOŚiGW, NFOŚiGW, EkoFundusz oraz środków przedakcesyjnych UE.

### Cele i kierunki działań

W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” zapisano:

Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Celem strategicznym w zakresie priorytetu F jest:

Cel strategiczny C7: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych

Kierunki działań:

FC7K1  zachowanie bioróżnorodności,

FC7K2  określenie obszarów chronionych na terenie woj. Śląskiego,

FC7K4 opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych,

FC7K5 opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych,

FC7K7  zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej,

Priorytet rozwoju województwa śląskiego E:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw

Celem strategicznym w zakresie priorytetu E jest:

Cel strategiczny C5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Kierunki działań:

EC5K2 rozbudowanie infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych,

EC5K7  wspieranie rozwoju agroturystyki,

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano:

Priorytet: System obszarów chronionych (OCh)

Cel długoterminowy do 2015 roku:

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej, ochrona i wzrost różnorodności krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów,

Cele krótkoterminowe do 2004 roku:

OCh. 1. Stworzenie podstaw merytorycznych do kształtowania warunków dla właściwego funkcjonowania istniejącej sieci obszarów chronionych

OCh. 2. Rozwój systemu obszarów chronionych (cel Krótkoterminowy)

OCh. 5. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody (cel krótkoterminowy)

Kierunki działań:

Och.2.2. Kontynuowanie waloryzacji przyrodniczej województwa: identyfikacja obszarów przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony przyrody – ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzek,

Och. 5.2. Edukacja dzieci i młodzieży – rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych

### Priorytety ekologiczne

Priorytet 1: Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych jako elementów środowiska życia mieszkańców polegająca na objęciu ochroną wszystkich wartości uzasadnionymi formami ochrony,

Priorytet 2: Realizacja ekologicznego modelu rozwoju gminy z uwzględnieniem ochrony i rozwoju tradycyjnych form gospodarki rybackiej.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OCH1 | Ochrona różnorodności biologicznej gminy | OCH1C1 | Utworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych gminy | OCH1C1Z1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody: - 6 obiektów | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z2 | Utworzenie 2 rezerwatów przyrody ożywionej | Wojewoda Śląski | W |
|  |  |  |  | OCH1C1Z3 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (ok. 15 – 20 obiektów) | UG | G |
|  |  | OCH1C2 | Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów, zwiększenie lesistości gminy | OCH1C2Z1 | Zalesianie gruntów porolnych (wariant optymalny 20 ha) | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | P |
|  |  |  |  | OCH1C2Z2 | Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” Nadleśnictwa Bielsko (ok. 50% ogólnej powierzchni leśnej) | Nadleśnictwo Bielsko | P |
|  |  | OCH1C3 | Kreacja i promocja walorów przyrodniczych gminy | OCH1C3Z1 | Realizacja rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie Gminy (broszury, mapy, tablice informacyjne): 2 – 3 obiekty | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C3Z2 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach projektowanych obiektów turystyczno –sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych | UG | W |
|  |  |  |  | OCH1C3Z3 | Promocja programów rolno– środowiskowych (szkolenia, warsztaty, broszury). | Urząd Marszałkowski w Katowicach | W |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| OCH | ochrona przyrody |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Mechanizmy prawno ekonomiczne

Zasięg ponadlokalny

- Subsydiowanie ze środków publicznych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu (rekompensaty z tytułu ograniczeń w użytkowaniu gruntów spowodowanych wprowadzeniem ochrony prawnej, wykup terenów przyrodniczo - cennych, przedsięwzięcia proekologiczne związane z rozwojem różnych form rekreacji i wypoczynku, rekultywacja terenów zdegradowanych wskutek podziemnej eksploatacji węgla kamiennego,

- Uzyskanie "konsensusu" pomiędzy realizacją celów ochronnych a nadrzędnością ochrony prywatnej formy własności w polskim prawodawstwie

Zasięg lokalny

- Dostosowanie struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych do obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych (ustawy, rozporządzenia) 
w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, edukacji ekologicznej oraz dyrektyw i rozporządzeń UE,

- Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych „non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach ESOCH Gminy oraz w edukacji ekologicznej,

- Stymulowanie zmian w systemie planowania przestrzennego pod kątem dostosowania obszarów działalności inwestycyjno-gospodarczej (w szczególności podziemnej eksploatacji węgla) do lokalnych warunków przyrodniczych,

- Stworzenie "modelu" bezpośredniego przełożenia celów strategicznych regionu na cele 
i zamierzenia rozwojowe Gminy.

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Ochrona różnorodności biologicznej środowiska przyrodniczego Gminy, jako element zwiększenia jego atrakcyjności | Założenia i cele „Krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej”; „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 – 2006” | Waloryzacja przyrodnicza Gminy (załącznik do SUiKZP Gminy Bestwina), Opracowania planistyczne, dokumentacje projektowe Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Bielsko-Biała. |  |
| Cele szczegółowe Programu | Utworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Gminy, Realizacja ochrony czynnej w obszarach przyrodniczo cennych, Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów. | Wzrost procentowy powierzchni obszarów chronionych Gminy, Wzrost powierzchni gruntów zalesionych, Wzrost powierzchni zieleni urządzonej i nieurządzonej (łęgowej), Stabilizacja składu gatunkowego i charakteru zbiorowisk w obszarach przyrodniczo cennych jako efekt ochrony czynnej ekosystemów, Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkolnej, Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i przyrodniczo-dydaktycznych, Przebudowa drzewostanów pod kątem renaturalizacji, Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego. | Program ochrony przyrody Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Beskidu Śląskiego, Waloryzacja przyrodnicza (załącznik do SUiKZP Gminy Bestwina), Monitoring przyrodniczy, Wydawnictwa ekologiczne, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne, Programy edukacyjne, Plan urządzenia lasów Nadleśnictwa Bielsko, Wewnętrzne instrukcje Lasów Państwowych, dotyczące proekologicznych zasad gospodarki leśnej. | Pozyskanie odpowiednich środków finansowych (WFOŚiGW, NFOŚiGW, Ekofundusz, GFOŚiGW, PFOŚiGW, Budżet Wojewody i Starosty Bielskiego, pozyskanie inwestorów (sponsorów), środki finansowe dla organizacji pozarządowych, fundusze pomocowe i środki przedakcesyjne UE; |
| Oczekiwane rezultaty | Promocja proekologicznych form aktywizacji Gminy, Wzrost atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej Gminy z zachowaniem równowagi ekologicznej w obszarach przyrodniczo cennych. | Programy „rolno-środowiskowe”, Promocja działalności agroturystycznej, rolnictwa ekologicznego itp., Ochrona dziedzictwa kulturowego o randze ponadlokalnej (regionalnej), Zieleń urządzona – towarzysząca obiektom i urządzeniom infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej , ciągom komunikacyjnym, itp. | System szkoleń dla rolników, osób prawnych (Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Urząd Marszałkowski, itp.), Wydawnictwa ekologiczne, prezentacje na targach itp. Stworzenie w strukturze organizacyjnej Gminy stanowiska ds. „promocji ekologicznej”; Określenie "pojemności turystycznej" Gminy, Szczegółowe plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego, Plany realizacyjne i projekty techniczne terenów zieleni urządzonej. |  |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody: - 6 obiektów | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy | 40 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Bielski, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwo Bielsko, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 2 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (ok. 15 – 20 obiektów) | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy | 10 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Bielski, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwo Bielsko, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 3 | Realizacja rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie Gminy (broszury, mapy, tablice informacyjne): 2 – 3 obiekty | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Rozszerzenie oferty rekreacyjno - turystycznej | 40 |  |  | X | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwo Bielsko |
| 4 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach projektowanych obiektów turystyczno –sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Gminy. Poprawa „przyrodniczego wizerunku” Gminy | 250 |  | X | X | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Starosta Bielski, Inwestorzy sektora niepublicznego |
| SUMA | 340 |  |  |  |  |  |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Zalesianie gruntów porolnych (wariant optymalny 20 ha) | 2003 | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach ekstensywnej gospodarki rolnej. | 60 |  | X | X |  | Fundusze Pomocowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starosta Bielski |
| 2 | Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” Nadleśnictwa Bielsko (ok. 50% ogólnej powierzchni leśnej) | 2003 | 2015 | Nadleśnictwo Bielsko | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach leśnych | 130 (130 ha x 1) |  | X | X |  | RDLP w Katowicach, GDLP w Warszawie, Fundusze pomocowe |
| 3 | Promocja programów rolno– środowiskowych (szkolenia, warsztaty, broszury). | 2003 | 2015 | Urząd Marszałkowski w Katowicach | Połączenie aktywizacji gospodarczej ze wzrostem różnorodności biologicznej. | 50 | X |  | X |  | Fundusze pomocowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starosta Bielski |
| 4 | Utworzenie 2 rezerwatów przyrody ożywionej | 2003 | 2015 | Wojewoda Śląski | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy | 20 |  |  |  | X budżet Wojewody | Nadleśnictwo Bielsko, Starosta Bielski |
| SUMA | 260 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralnego

### Wnioski

Korzystne uwarunkowania w realizacji programu ochrony przyrody i leśnictwa

- Pełne i szczegółowe rozpoznanie walorów przyrodniczo – krajobrazowo – kulturowych Gminy (waloryzacja przyrodnicza, programy rewaloryzacyjne obiektów zabytkowych, program ochrony przyrody nadleśnictwa Bielsko),

- Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji bielskiej – jako potencjał do rozwoju różnych form rekreacji i wypoczynku,

- Potencjalne możliwości rozwoju różnych form rekreacji,  sportu i turystyki (w tym – agroturystyki),

- Zaangażowanie Gminy w pozyskiwanie środków finansowych na zadania pozainwestycyjne z zakresu ochrony przyrody.

Ograniczenia w realizacji w/w programu ( "elementy ryzyka"):

- Niski poziom świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w tym znajomości proekologicznych programów rolnośrodowiskowych i innych, łączących zasady ekonomii z działaniami „przyjaznymi” dla środowiska, stanowiących jeden z wyznaczników polityki ekologicznej UE,

- Brak obiektów rekreacyjnych

## Edukacja ekologiczna

### Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Podstawowym dokumentem, z którego wynika światowy nakaz powszechnej edukacji ekologicznej jest „Globalny Program Działań” czyli Agenda 21 przyjęta na Szczycie Ziemi w Rio w 1992r.

Stwierdzono w nim, że władze lokalne 179 państw (które podpisały dokument z Rio) „powinny przeprowadzić konsultację ze swoimi obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności”

W skali naszego kraju takim dokumentem jest „Polityka Ekologiczna Państwa” przyjęta przez Sejm w 1992 roku, a rozwinięciem zdań dotyczących EE jest „Polska Strategia Edukacji Ekologicznej” pt. „Przez edukację do trwałego i zrównoważonego rozwoju”, opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska.

Zgodnie z zapisami art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej (NPEE), będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej (NSEE), jest pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, możliwości i źródła finansowania, a także harmonogram ich wdrażania. Dokument ten, z uwagi na swoje przesłanie, sposób tworzenia i konstrukcję powinien stać się swoistą polską AGENDĄ 21.

Doświadczenia gromadzone zarówno w trakcie prac nad NSEE jak i w procesie tworzenia tego dokumentu wskazują, że różnorodne przedsięwzięcia określane mianem edukacji ekologicznej, bardzo nośne i popularne w wielu kręgach, często nie noszą znamion działań o charakterze systemowym o jasno sformułowanych celach i z poprawnie opisaną procedurą ewaluacyjną.

Ten dokument może i powinien stać się podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej (EE) realizującej cele pożądane społecznie. Winien on eliminować działania pozorne i mało efektywne, czerpiąc inspiracje z życia społeczeństwa pragnącego zachować zdrowe środowisko oraz jego walory dla przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Główne cele narodowego programu edukacji ekologicznej:

- Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią Europejską;

- Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem idei 
i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną 
w warunkach demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej;

- Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej form 
i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, uporządkowanie przepływu informacji i decyzji z wykorzystując najlepsze krajowe i zagraniczne doświadczenia.

Cele operacyjne dokumentu:

- Dokonanie kompleksowej, empirycznej diagnozy funkcjonowania edukacji ekologicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej źródeł, priorytetów i stosowanych w niej metod i procedur wdrożenia.

- Dostarczenie informacji o optymalnym systemie edukacji ekologicznej w kraju i o warunkach dochodzenia do takiego systemu.

- Wypełnienie zobowiązań wynikających z sygnowanych przez RP porozumień międzynarodowych.

- Inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia branżowych, resortowych, regionalnych, lokalnych, instytucjonalnych oraz innych programów edukacji ekologicznej.

- Stworzenie jednolitego dokumentu pozwalającego monitorować rozwój edukacji ekologicznej 
w Polsce w kontekście oczekiwań społecznych i możliwości realizacyjnych.

Programy nauczania

Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są w części haseł dotyczących środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie. Od świadomości ekologicznej nauczyciela przedszkola zależy jak dalece potrafi program nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co potrafi przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych.

Szkoła podstawowa – edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest na przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki ekologicznej.

Ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna

Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są:

- Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.

- Budzenie szacunku do przyrody.

- Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.

- Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.

- Poznanie współzależności człowieka i środowiska.

- Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

- Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska.

Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej w gimnazjum. Tymi koniecznymi treściami są:

  - Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze.

  - Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony.

  - Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko.

  - Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – bezpieczeństwo i składowanie odpadów.

Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to szczególnie tych treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz regionu. Program koncentruje się wokół:

- Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od działalności człowieka w środowisku.

- Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata.

- Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania.

- Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna.

W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest:

- Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie.

- Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, metaplanów itp.

- Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy z podobnymi i odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach.

- Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania i odróżniania zjawisk, procesów, przyczyn i skutków.

- Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu kształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji.

- Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian.

- Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego i realnego rozwiązywania problemów ekologicznych.

- Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami.

- Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych

Szkoły średnie

Geografia – wśród celów nauczania geografii w szkole średniej możemy znaleźć: zdobycie wiedzy 
o środowisku i relacjach w nim zachodzących; zrozumienie przez uczniów złożoności procesów, którym podlega środowisko i konieczności zachowania równowagi w środowisku. W treściach kształcenia problemy ekologiczne przewijają się często np.:

zanieczyszczenie i ochrona wód, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, zagrożenie i ochrona lasów, motywy i zasady racjonalnej gospodarki, zasobami naturalnymi, uciążliwość przemysłu dla środowiska 
i zdrowia ludzi, przemiany środowiska w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej;

racjonalne gospodarowanie środowiskiem, wyczerpywanie się możliwości produkcyjnych biosfery, urbanizacja, racjonalne gospodarowanie energią, zagrożenie ekologiczne związane z transportem, oraz odpowiedzialność jednostek i społeczeństw za lokalne środowisko, stanowiące część przestrzeni globalnej.

Biologia i ochrona środowiska – hasła programowe, które wchodzą w skład materiału z ekologii i ochrony środowiska to m.in.: przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska; populacja – struktura, dynamika; biocenoza – podstawowe poziomy troficzne; ekosystem – struktura krążenia materii i przepływ energii, produktywność ekosystemów; homeostaza; sukcesja.

- Stan zasobów w Polsce i na świecie.

- Zasoby odnawialne i nieodnawialne.

- Racjonalna gospodarka zasobami.

- Planowanie przestrzenne.

- Kształtowanie krajobrazu.

- Degradacja środowiska i sposoby jej przeciwdziałania.

- Ekologiczne podstawy rekultywacji środowisk zniszczonych.

- Organizacja ochrony środowiska w Polsce.

Hasła te poparte są analizą materiałów źródłowych dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska – parków narodowych, rezerwatów przyrody, roślin i zwierząt chronionych, oraz wpływem zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka.

### Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Przewidziane przedsięwzięcia dotyczące dostępu do informacji, edukacji ekologicznej i udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz środowiska, obejmują zadania w zakresie:

Tworzenia, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, publicznych rejestrów 
i elektronicznych baz danych o środowisku, ułatwiających dostęp obywateli do informacji gromadzonych 
i przechowywanych przez organa administracji

Stworzenia uzgodnionych zasad współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i społecznymi organizacjami ekologicznymi.

Uzupełnieniem tych zadań będzie, zgodnie z „Narodową strategią edukacji ekologicznej”, wsparcie finansowe, organizacyjne i techniczne udzielane przez instytucje publiczne działaniom edukacyjnym 
i promocyjnym realizowanym przez organizacje ekologiczne, usprawnianie przekazywania treści dotyczących środowiska i zrównoważonego rozwoju w ramach edukacji szkolnej o profilu ogólnym 
i zawodowym, a także rozwijanie edukacji ekologicznej przez placówki funkcjonujące przy jednostkach zarządzających cennymi przyrodniczo obszarami chronionymi (przede wszystkim parkami narodowymi 
i krajobrazowymi).

#### Regulacje prawa wspólnotowego

Przepisy dotyczące swobodnego dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku są składową podstawy systemu prawa ekologicznego i jest to jedno z rozwiązań prawnych wytyczających politykę Unii Europejskiej. Swobodny dostęp do informacji o środowisku oraz wymiana pełnej i dokładnej informacji charakteryzuje system demokratyczny państwa, dzięki któremu możliwy jest proces interakcji 
i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych grup (społeczeństwa, biznesu i władz).

Obowiązujące regulacje prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza

- Dyrektyw Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie standaryzacji i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska

#### Aktualny stan prawa polskiego

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. Nr 89, poz. 970),

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polski,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu, z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. nr 51,poz. 458, 2002 r.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453, 2002),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych (Dz. U. Nr 4, poz. 28, 2001 r.).

#### Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w zakresie edukacji ekologicznej wraz ze stanem docelowym

Zadania w zakresie edukacji ekologicznej

Jednym z istotnych elementów "programu ochrony środowiska" jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Pomimo istnienia kilku ośrodków edukacji ekologicznych na terenie woj. śląskiego z profesjonalną i różnorodną bazą dydaktyczną, instruktorami i wykładowcami m. in.:

- OEE „Leśnik” w Ustroniu – Jaszowcu (własność RDLP w Katowicach),

- OEE w Istebnej – Dzielcu (własność RDLP w Katowicach),

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rajczy – Nickulinie.

bariera odległości i kosztów transportu sprawia, iż formy korzystania ofert większości w/w ośrodków mogą być aktualnie okazjonalne i tylko dla niewielkiej grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Wszystkie w/w ośrodki oferują organizację warsztatów ekologicznych, 1 – 2 – dniowe wycieczki edukacyjno – przyrodnicze oraz wybrane, tematyczne zajęcia dydaktyczne – z przeznaczeniem dla placówek szkolnych całego woj. śląskiego.

Działania własne Gminy winny być skierowane również do mieszkańców Gminy poprzez:

- promocję proekologicznych postaw wobec środowiska w formie dystrybucji broszur, ulotek promujących szeroki aspekt ochrony środowiska, tj. ograniczenie zużycia wody, segregację odpadów, zmianę przyzwyczajeń konsumenckich, alternatywne źródła energii, itp.,

- udział w cyklicznych akcjach ekologicznych o zasięgu ponadlokalnym: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.

Praktyczna realizacja edukacji ekologicznej to także: ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne i ścieżki rowerowe (często ze sobą powiązane).

Na terenie Gminy Bestwina brak wytyczonych i opisanych przyrodniczych ścieżek dydaktycznych. Wskazane byłoby utworzenie co najmniej dwóch ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych:

- „Dolina Wisły” — prezentującej walory i zjawiska występujące w kręgu dynamicznym zbiorowisk łęgów wierzbowych i topolowych z klasy Salicetea purpureae,

- ścieżki przebiegającej przez tereny kompleksów stawów hodowlanych.

Dlatego sprawą pilną jest zaprojektowanie i opisanie ścieżek biegnących przez tereny o najwyższych wartościach przyrodniczych, a także opublikowanie przewodników lub folderów przyrodniczych. Ścieżki te powinny być w miarę możliwości wytyczone wzdłuż aktualnie istniejących szlaków turystycznych, tras wycieczkowych lub rowerowych.

W ramach projektowanej „Śląskiej Sieci Tras Rowerowych”, realizowanej przez Śląski Związek Gmin 
i Powiatów we współpracy z WFOŚiGW w Katowicach, na terenie Gminy Bestwina oraz miast i gmin sąsiadujących zaprojektowano następujące trasy rowerowe:

- Nr 1: Milówka — Bielsko-Biała — Katowice,

- Nr 161: Bielsko-Biała – Tychy – Paprocany.

W dalszej przyszłości niezbędna jest synchronizacja własnych zamierzeń Gminy w tym zakresie 
z projektem Śląskiej Sieci Tras Rowerowych, która łączyć będzie istniejące i projektowane trasy miejskie 
i podmiejskie – z turystycznymi trasami rowerowymi regionu, pod kątem walorów wypoczynkowych, turystyczno – krajobrazowych, a także agroturystycznych.

### Cele i kierunki działań

Edukacja w ogólności, a edukacja ekologiczna w szczególności, różni się w zasadniczy sposób od innego typu przedsięwzięć w dziedzinie ochrony przyrody czy ochrony środowiska. Np. w dziedzinie ochrony powietrza czy wód zidentyfikowanie „truciciela” i doprowadzenie do zaniechania działalności (czy zmniejszenia uciążliwości) daje prawie od razu efekt i to na ogół mierzalny. W edukacji na efekty trzeba czekać latami. Niełatwo jest w EE o wybór priorytetów, np. czy edukować młodzież czy ludzi dorosłych, wobec zawsze ograniczonych środków finansowych. Uważa się na ogół, że edukacja jest inwestycją „opłacalną” w stosunku do dzieci i młodzieży, ale nierzadko słyszy się głosy, że „tempo niszczenia przyrody jest tak duże, że my dorośli nie możemy pozwolić sobie na komfort zrzucenia problemów ekologicznych na nasze dzieci”. To dorośli podejmują „tu i teraz” określone decyzje, bywa, że szkodliwe dla środowiska, często z powodu małej świadomości ekologicznej.

Edukacja ekologiczna zależy od wielu podmiotów, którym trudno, zwłaszcza w systemie demokratycznym, narzucić kierunki działania (w większym lub mniejszym stopniu) – np. łatwo nakazać pewne formy działania szkołom, trudniej mass-mediom, a prawie niemożliwe organizacjom pozarządowym. Priorytety zależą od pewnych posunięć ogólnokrajowych (np. reforma administracyjna), od ogólnej wizji rozwoju kraju, i w szczególności od kierunków rozwoju województwa. Mogą pewne kierunki wymuszać gestorzy funduszy.

Cele i kierunki działań przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015:

Priorytet A: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych

Cel strategiczny: Przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego (C1)

Kierunki działań:

AC1K1 – poprawa standardu istniejącej infrastruktury i wyposażenia szkół wyższych

AC1K2 – wspieranie współpracy śląskiego środowiska akademickiego z zagranicą, w tym z regionami partnerskimi

AC1K3 – wspieranie rozwoju sieci szkół średnich we współpracy z samorządem powiatowym

AC1K4 – restrukturyzacja szkolnictwa zawodowego

Cele i kierunki działań przyjęte w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015

Cel strategiczny: wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody (cel krótkoterminowy)

Kierunki działań: edukacja dzieci i młodzieży – rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,

### Priorytety ekologiczne

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej 
u przeważającej części społeczeństwa i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, pewnie wykraczający poza horyzont 2015 roku, do którego można się zbliżać asymptotycznie poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację aktualnych działań w zakresie EE, eliminowanie działań chybionych lub mało efektywnych i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy, przede wszystkim sprawdzone gdzie indziej, w kraju i na świecie.

### Rejestr celów i zadań środowiskowych

| LD | Cele długoterminowe 2004 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2004 r.-2008 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE1 | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | EE1C1 | Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym | EE1C1Z1 | Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów (ok. 20% stanu ilościowego uczniów) – warsztaty i wycieczki ekologiczne; korekta programu dydaktycznego dydaktycznego w zakresie ekologii | UG | P |
|  |  |  |  | EE1C1Z2 | Edukacja ekologiczna nauczycieli | UG | P |
|  |  | EE1C2 | Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie gminy | EE1C2Z1 | Inwentaryzacja bibliotek (doposażenie) | UG | G |
|  |  | EE1C3 | Propagowanie działań proekologicznych | EE1C3Z1 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia (agroturystyka) | UG | L |
|  |  |  |  | EE1C3Z2 | Utworzenie 2 ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych (foldery, broszury, tablice informacyjne). | UG | L |
|  |  |  |  | EE1C3Z3 | Promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego (szkolenia, broszury, warsztaty) | UG |  |
|  |  | EE1C4 | Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców | EE1C4Z1 | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | UG | G |
|  |  |  |  | EE1C4Z2 | Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej | UG | G |

| LD | określa następujące elementy środowiska |
| --- | --- |
| EE | edukacja ekologiczna |
| KZ = W | zadanie wojewódzkie |
| KZ = P | zadanie powiatowe |
| KZ = G | zadanie gminne |
| KZ = L | inne lokalne |

### Matryca logiczna

| Cele rezultaty | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cel nadrzędny | Wzrost wykształcenia mieszkańców w zakresie ekologii oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych | Poprawa stanu świadomości i edukacji ekologicznej młodzieży i ludzi dorosłych Podmiotowe traktowanie roślin i zwierząt | Urząd Gminy Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki Przepisy i normy Unii Europejskiej Raporty Unii Europejskiej |  |
| Cele szczegółowe Programu | Edukacja ekologiczna nauczycieli Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej Realizacja programu edukacji ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjów Tworzenie kół ekologicznych Organizacja wystaw proekologicznych Promocja gospodarstw ekologicznych Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej | Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Większa dostępność lepszych pozycji metodycznych związanych z ekologią Usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci Prawidłowe postępowanie z pestycydami, szczególnie w małych gospodarstwach Produkcja żywności dobrej jakości Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych | Główny Urząd Statystyczny Urząd Gminy w Bestwinie | Pozyskanie inwestorów Pozyskanie odpowiednich środków finansowych |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki wyższej świadomości ekologicznej społeczeństwa |  |  | Ogólny wzrost wykształcenia mieszkańców w dziedzinie ekologii |

### Harmonogram realizacji Programu

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych | 10 |  |  |  | x | ARiMR, Śląska Izba Rolnicza |
| 2 | Edukacja ekologiczna nauczycieli | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Poprawa stanu świadomości i edukacji ekologicznej młodzieży i ludzi dorosłych | 5 |  |  |  | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe |
| 3 | Inwentaryzacja bibliotek (doposażenie) | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Wzbogacenie księgozbioru o tytuły związane z ochroną środowiska i ekologią | 2 |  |  |  | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe |
| 4 | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców | 2 |  |  |  | x | Ekofundusz Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Kultury i Sztuki |
| 5 | Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów (ok. 20% stanu ilościowego uczniów) – warsztaty i wycieczki ekologiczne; korekta programu dydaktycznego dydaktycznego w zakresie ekologii | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 420 |  |  | X | X | Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Szkolne Koła LOP, Fundusze pomocowe |
| 6 | Utworzenie 2 ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych (foldery, broszury, tablice informacyjne) | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym Gminy. Rozszerzenie oferty rekreacyjno - turystycznej | 30 |  |  | X | X | Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Szkolne Koła LOP, Fundusze pomocowe |
| 7 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia (agroturystyka) | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 60 |  |  | X | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwo Bielsko |
| 8 | Promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego (szkolenia, broszury, warsztaty) | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 50 | X |  | X | X | Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Ośrodek Doractwa Rolniczego w B-B, Rady Sołeckie |
| SUMA | 579 |  |  |  |  |  |

*   Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Powiatu

### Wnioski

- Warunkiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów wynikających z zapisów art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku oraz z innych zapisów najwyższej karty Praw i Obowiązków obywatelskich jest dobrze zaplanowany, zorganizowany i realizowany proces powszechnej edukacji obejmującej wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

- Miarą przygotowania zawodowego, a także określenia poziomu cywilizacyjnego, jest między innymi struktura wykształcenia ludności. Dla potrzeb planistycznych, mających na celu perspektywiczne zagospodarowanie jakiegoś terenu, poziom wykształcenia społeczeństwa wydaje się jednym z najważniejszych składników.

- Bez możliwie wczesnej regulacji prawa dostępu do informacji ekologicznej proces dostosowania polskiego prawa ochrony środowiska nie będzie możliwy do zrealizowania.

- Dostosowanie polskich regulacji prawnych do wymagań prawa wspólnotowego będzie etapem do rozwiązania problemów występujących w Polsce związanych z dostępem do informacji 
o środowisku (jawność funkcjonowania administracji, powstanie poinformowanego społeczeństwa, poprawa obiegu informacji w zakresie ochrony środowiska i przez to poprawa efektywności działania w tym zakresie).

- Prawo do informacji o środowisku jest jednym z zadań w zakresie wdrażania do praktyki zasad zrównoważonego rozwoju.

## Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych

W dokumencie pt:. „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym", przyjętym przez Ministerstwo Środowiska' w grudniu 2002r. przedstawiono szczegółowy zakres opracowania Programów Ochrony Środowiska, który wskazuje m.in. na konieczność omówienia racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, przez co rozumie się: zmniejszenie materiałochłonności, energochłonności i wodochłonności gospodarki, ochronę gleb, racjonalną eksploatacja lasów, ochronę zasobów kopalin.

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony wód

Zmniejszenie wodochłonności w działaniach związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowane jest przez zmniejszenie strat wody przez modernizację ujęć i stacji uzdatniania wody, modernizacje sieci wodociągowej oraz edukację oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody.

Dla zmniejszenia energochłonności niezbędna jest wymiana urządzeń o niskiej sprawności na nowe zużywające mniej energii elektrycznej.

W zakresie zaopatrzenia w wodę temu celowi służą modernizacje: ujęć wody, stacji uzdatniania, pompowni i hydroforni oraz pośrednio wymiana odcinków sieci wodociągowej znajdujących się w złym stanie technicznym, która będzie wpływać na zmniejszenie ilości tłoczonej wody.

W zakresie odprowadzenia i oczyszczania ścieków korzystnie wpłyną modernizacje oczyszczalni ścieków i pompowni sieciowych a uszczelnienie i budowa kanalizacji rozdzielczej – wyeliminuje wody deszczowe, zmniejszy ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych odprowadzanych i przetłaczanych do oczyszczalni ścieków.

Realizowane w ramach modernizacji obiektów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków termomodernizacje, polegające na dociepleniu ścian obiektów kubaturowych i wymianie stolarki również przyczynia się do zmniejszenia energochłonności przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony powietrza

Zagadnienia rozpatrywane w programie ochrony powietrza są ściśle związane z działaniami prowadzonymi w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

Głównym elementem ochrony powietrza jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł energetycznych, działających zarówno na skalę przemysłową, jak i odbiorców indywidualnych. Uzyskanie tego jest możliwe przez:

- obniżenie energochłonności obiektów ogrzewanych,

- poprawę sprawności urządzeń kotłowych poprzez przeprowadzenie ich modernizacji, lub wymianę na nowe o wyższej efektywności działania,

- ograniczenie strat ciepła na sieciach przesyłowych przy wykorzystywaniu zdalaczynnych systemów ciepłowniczych.

We wszystkich wymienionych przypadkach w konsekwencji uzyskuje się ograniczenie zużycia nośników energii. Dotyczy to głównie węgla kamiennego i gazu ziemnego.

Przykładowo:

poprawa sprawności przemysłowych jednostek kotłowych np. z poziomu 75% o 5%, dla kotła o mocy rzędu 10 MW, przy założeniu pracy kotła przez 2000 godzin w ciągu roku daje oszczędność zużycia węgla na poziomie 180 t.

przeprowadzenie kompleksowych działań modernizacyjnych dla domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 100 m2 obejmujących termo modernizację (w zakresie docieplenia ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej) dającą obniżenie zapotrzebowania na energię na poziomie 30% oraz wymianę tradycyjnego kotła węglowego o sprawności do 60% na kocioł węglowy niskoemisyjny o sprawności 80% uzyskuje się obniżenia zużycia węgla o około 50% tj. ok.2,8 tony.

Kolejnym elementem decydującym o wielkościach emisji zanieczyszczeń i energochłonności w przemyśle i szeroko rozumianej strefie usług jest jakość stosowanych technologii wytwarzania.

Stosowanie „najlepszych dostępnych technik” z uwzględnieniem maksymalnego wykorzystania ciepła odpadowego skutkować będzie dalszym obniżeniem zużycia kopalin.

Dodatkowo do poprawy stanu środowiska, w tym czystości powietrza, oraz ograniczania zużycia kopalnych zasobów surowców energetyczny winno przyczynić się wykorzystanie źródeł energii odnawialnej tj. energii wiatru, energii promieniowania słonecznego, energii geotermalnej czy biomasy.

W warunkach lokalnych głównym źródłem energii odnawialnej może stać się biomasa jako paliwo 
w urządzeniach kotłowych.

W „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” państwa celem strategicznym jest zwiększenie udziału ze źródeł energii odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym kraju do 7,5% w 2010roku i do 14% 
w 2020 roku w strukturze zużycia nośników pierwotnych.

Poprawa jakości dróg  i przepustowości układów komunikacyjnych jest elementem, który trudno ocenić 
w sposób ilościowy, niemniej jednak będzie miał wpływ na poprawę ekonomiki jazdy, obniżenie emisji spalin pochodzących z ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia paliwa (benzyny, oleju napędowego). Wykorzystanie w przyszłości biopaliw stanowić będzie kolejny krok w kierunku obniżenia zużycia paliw kopalnych (ropy naftowej).

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie gospodarki odpadami

Na racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w dziedzinie gospodarki odpadami znaczący wpływ ma wspieranie i rozwój systemu segregacji odpadów „u źródła”. Uzyskane w ten sposób surowce wtórne mogą mieć powtórne zastosowanie w przemyśle, przez co w znaczący sposób ogranicza się wykorzystanie zasobów naturalnych. Należy wspierać inicjatywy mające na celu wydzielenie surowców ze strumienia odpadów głównie komunalnych. Rozumie się przez to budowę stacji segregacji odpadów komunalnych zmieszanych.

Ważnym elementem mającym wpływ na racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych jest także przetwórstwo odpadów, w tym także kompostowanie lub inna forma odzysku odpadów biodegradowalnych. Obok odpadów biodegradowalnych należy wspierać inicjatywy mające na celu odzysk odpadów w kierunku ich ponownego wykorzystania jako paliwa mogące zastąpić tak powszechnie stosowane paliwa konwencjonalne. W ten sposób realizowana będzie ochrona zasobów kopalin na terenie Polski.

Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych w zakresie ochrony ziemi i gleb

Ochrona zasobów naturalnych w zakresie ochrony ziemi i gleb wynika z Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w która nakłada władze samorządowe obowiązek ochrony gruntów atrakcyjnych rolniczo przed wyłączeniem ich z użytków rolnych. Dlatego tereny rolnicze, które są położone na żyznych i urodzajnych glebach nie podlegają przekwalifikowaniu z terenów zaklasyfikowanych jako grunty rolne na tereny pod inwestycje lub zabudowę mieszkaniową.

W zakresie ochrony gleb jest równie ważnym zagadnieniem racjonalne użytkowanie zasobów glebowych, chodzi tu o dostosowanie dawek nawozowych do specyfiki i potrzeb gleb, istotne jest dbanie o strukturę glebową i stosowanie uprawek właściwych dla konkretnych rodzajów powierzchni i struktury glebowej.

Zadanie ochrony gruntów przed erozją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych realizowane jest również poprzez odpowiednią agrotechnikę i dostosowane do specyfiki gleb uprawy zadarniające lub uprawę roślin energetycznych, które głęboko się korzeniąc ograniczają ten proces. Działania takie reguluje przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 23 sierpnia 2000 roku rządowa „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce”.

Innym zagadnieniem równie ważnym jest ochrona i racjonalne użytkowanie kopalin, na terenie Województwa Śląskiego w wielu miejscach występują złoża węgla kamiennego, węgla brunatnego 
i innych surowców mineralnych, które są w intensywnej eksploatacji, dlatego powinno się racjonalnie je użytkować bez uszczerbku na środowisko naturalne i dbać o zachowanie ich wartości dla przyszłych pokoleń. Dla ograniczenia zużycia węgla kamiennego powinno się zwiększyć wykorzystanie energii pochodzącej z naturalnych źródeł, energii słońca, energii wiatru oraz energii z biomasy.

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi

Wskazane do ochrony w formach przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody fragmenty Gminy pełnia przede wszystkim rolę korytarzy ekologicznych, ze względu na mozaikowy układ roślinności i jej duże zróżnicowanie. Winny one być powiązane przestrzennie z podobnymi strukturami na terenie sąsiadujących gmin. W celu wskazania właściwych sposobów ich ochrony należałoby szczegółowo przebadać te tereny pod kątem występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W stosunku do niektórych ekosystemów warunkiem zachowania wysokich walorów jest wprowadzenie ochrony czynnej (dotyczy cennych zbiorowisk nieleśnych, np. niektórych fragmentów łąk), w sytuacji bowiem zaniechania tradycyjnego użytkowania niektórych typów zbiorowisk bardzo szybko dochodzi do wycofywania się np. gatunków słabych konkurencyjnie, a często należących jednocześnie do grupy gatunków ginących.

Zwiększanie lesistości na terenie Gminy powinno wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk. Obszary docelowo przeznaczone do zalesień (do niedawna grunty orne oraz łąki)  występują na siedliskach:

- grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych występują w dominacji dąb szypułkowy (Quercus robur), grab (Carpinus betulus), lipa drobnolistna (Tilia cordata),

- żyznej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych występuje w dominacji buk zwyczajny (Fagus sylvatica), w domieszce często jodła (Abies alba),

- łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Ulmetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych występują w dominacji jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), olsza czarna (Alnus glutinosa), a w domieszce wiązy polny (Ulmus minor), szypułkowy (U. laevis), górski (U. glabra),

- łęgu wierzbowego (Salicetum albo-fragilis) i topolowego (Populetum albi) — w drzewostanach tego typu lasów w układach naturalnych występują w dominacji wierzba biała (Salix alba), 
i krucha (S. fragilis), topola czarna (Populus nigra) i biała (P. alba).

Właściwa kompozycja gatunków drzewostanotwórczych ma wpływ na warunki panujące w runie, a tym samym na możliwość ukształtowania w sposób spontaniczny, lub przy udziale człowieka, właściwego 
w poszczególnych przypadkach składu gatunkowego (w tym udziału gatunków chronionych i rzadkich, zarówno roślin jak i zwierzat).

# Uwarunkowania finansowe Gminy Bestwina

## Możliwości finansowania projektów inwestycyjnych

## Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.

Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

- emisja obligacji.

### Fundusze krajowe

Głównymi źródłami finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i ekologii są fundusze ekologiczne, krajowe i zagraniczne fundacje i programy wspierające oraz środki własne inwestorów. 
W Polsce podstawę systemu finansowania inwestycji ochrony środowiska tworzą:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Gminne Fundusze Ochron  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze te gromadzą wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska oraz procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

NFOŚiGW stosuje trzy formy dofinansowywania:

- finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez banki),

- finansowanie dotacyjne (dotacje, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

- finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria 
i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu 
w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje w formie pożyczek i dotacji inwestycje ekologiczne oraz działania pozainwestycyjne (w tym edukację ekologiczną) w województwie śląskim. Fundusz Wojewódzki stosuje formy wsparcia finansowego analogiczne do Funduszu Narodowego. Szczegółowe kryteria i forma pomocy na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl oraz w siedzibie Funduszu w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 (tel. 32 / 251 80 71-5).

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują przy jednostkach samorządów lokalnych odpowiedniego szczebla.

Przy realizacji Programu Ochrony Środowiska duże znaczenie może odgrywać współpraca z szeregiem organizacji i funduszy. W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju wsi funkcjonuje m.in.:

- EKOFUNDUSZ – celem Funduszu jest finansowe wspieranie szczególnie ważnych przedsięwzięć dla ochrony środowiska w Polsce, głównie z dziedzin: oszczędności energii, promocji odnawialnych źródeł energii, eliminacji emisji metanu z kopalni węgla i wysypisk odpadów komunalnych, eliminacji zużycia freonów z procesów produkcyjnych. Środki na realizację zadań Fundusz pozyskuje z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego.  Wszystkie projekty rozpatrywane do dofinansowania ze środków EkoFunduszu można podzielić na projekty techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Udział Funduszu w kosztach realizacji projektów inwestycyjnych, zależy od podmiotu zgłaszającego dany projekt do realizacji. Na najwyższą pomoc (dotacja w wysokości do 45% kosztów projektu) będą mogły liczyć samorządy zaliczające się do grupy o najniższym dochodzie ogółem na mieszkańca i konsekwentnie, udział dotacji będzie najmniejszy (do 5% kosztów projektu) dla samorządów o najwyższym dochodzie ogółem na mieszkańca. Szczegółowe informacje na temat działalności EkoFunduszu, listy zadań priorytetowych oraz procedury rozpatrywania wniosków dostępne są na stronie internetowej www.ekofundusz.org.pl oraz w siedzibie Fundacji EkoFundusz w Warszawie przy ul. Brackiej 4 ( tel. 22 / 621-27-04).

- PROGRAM WORLD WIDE FUND DLA POLSKI - celem programu jest finansowe wsparcie zadań w dziedzinach: ochrona i restytucja systemów wód śródlądowych, ochrona lasów i zapewnienie ich trwałego użytkowania, ochrona i zrównoważone wykorzystanie krajobrazów rolniczych.

- GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do rozwiązywania problemów o charakterze globalnym.

### Fundusze Unii Europejskiej

W maju 2004 roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie wspierana finansowo środkami z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Ze względu na dużo niższy niż w UE poziom rozwoju ekonomicznego (PKB wynoszące dużo poniżej średniej unijnej) wszystkie województwa i regiony naszego kraju będą kwalifikowały się do pomocy w ramach tzw. celu I polityki strukturalnej UE. Celem tym jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej rozwiniętych.

Kraj, który chce wykorzystać środki funduszy unijnych, jest zobowiązany do przedstawienia Komisji Europejskiej kompletu dokumentów programowych, które opisują ramy i systemy wykorzystania instrumentów strukturalnych. W styczniu 2003 r. Rada Ministrów RP przyjęła Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem, określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w UE. Dokument ten określa wielkość pomocy przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz wielkość środków krajowych na współfinansowanie.

Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – został on powołany w 1975 r. w celu niwelowania różnic w rozwoju regionów o słabszej infrastrukturze gospodarczej lub obszarów wymagających restrukturyzacji gospodarczej.

- Europejski Fundusz Społeczny (ESF)  – został on utworzony w 1957 roku jako instrument wspólnotowej polityki społecznej. Zakres jego działań obejmuje m.in.: wzmocnienie systemów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie równych szans na rynku pracy, integracje zawodową młodzieży i osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy, itp. jest to mechanizm dosyć elastycznego finansowania tam, gdzie powstają nowe miejsca pracy.

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)– został utworzony w 1962 r. jako narzędzie polityki rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: podtrzymanie opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich i mniej dogodnych, początkową pomoc dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji i optymalizację wielkości gospodarstw rolnych, agroturystykę, rozwój i eksploatację terenów leśnych i tzw. inżynierię finansową na terenach wiejskich.

- Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG) – początkowo był częścią EAGGF, ale w 1993 r. uznano, że zacofane regiony, w których dominuje rybołówstwo, mają specyficzne dla siebie problemy i ich uwarunkowania.

Rysunek 3-1  Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki strukturalnej 
w Polsce

Fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym, w oparciu 
o Programy operacyjne i dokumenty, stanowiące szczegółowe do nich uzupełnienia, tzw. Uzupełnienia Programów. Uzupełnienia Programów Operacyjnych będą stanowiły najistotniejsze dokumenty, z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych, gdyż określają m.in. szczegółowe zasady wdrażania priorytetów, w tym rodzaje inwestycji, jakie będą mogły starać się o dofinansowanie, typy beneficjentów oraz procedurę wyboru projektów. Uzupełnienie zawiera również plan finansowy, przedstawiający podział środków przeznaczonych na realizację poszczególnych działań, z podziałem na lata 2004 – 2006. W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 zostały opracowane szczegółowe Programy Operacyjne oraz wskazano instytucje nimi zarządzające. W Polsce instytucją koordynującą wykorzystanie środków pomocowych UE w zakresie ochrony środowiska będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Płatniczą – Ministerstwo Finansów.

Tabela 3-1 Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające poszczególnymi programami.

| Lp. | Nazwa programu | Instytucja zarządzająca |
| --- | --- | --- |
| 1. | SPO Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| 2. | SPO Rozwój zasobów ludzkich | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| 3. | SPO Restrukturyzacja i modernizacja Sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 4. | SPO Rybołóstwo i przetwórstwo ryb | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi |
| 5. | SPO Transport | Ministerstwo Infrastruktury |
| 6. | Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (we współpracy z samorządami województw) |
| 7. | Program Operacyjny – Pomoc techniczna | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |

Kwestie ochrony środowiska w Unii Europejskiej traktuje się horyzontalnie, a aspekty oddziaływania na środowisko muszą być uwzględnione w każdej podejmowanej inicjatywie czy projektowanej inwestycji. Ze względu na tę zasadę, przy programowaniu środków strukturalnych nie powstał oddzielny sektorowy program ochrony środowiska.

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. Drugim ważnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności, z którego środków finansowane są duże projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci transportowych.

#### Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje m.in. inicjatywy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Priorytety środowiskowe współfinansowane w ramach tego funduszu zapisane zostały 
w dwóch programach operacyjnych:

- Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Wsparcie w ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw komunalnych.  Program ten nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogółem na ten program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy strukturalnych – 2 896,5 mln euro, krajowy wkład publiczny – 1 127,0 mln euro, wkład prywatny 388,7 mln euro.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

- Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

- Rozwój lokalny,

- Pomoc techniczna.

Tabela 3-2 Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska

| Lp. | Priorytet | Działanie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów | Infrastruktura ochrony środowiska |
| 2. | Rozwój lokalny | Rozwój obszarów wiejskich |
| 3. |  | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych |

Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska” ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem.

W ramach działania „Rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty infrastrukturalne, realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), wynikające z Programów Rozwoju Lokalnego, realizowanych na obszarach wiejskich i w rejonach występowania przemysłów tradycyjnych, objętych programami restrukturyzacyjnymi. Projekty te powinny być komplementarne 
z innymi działaniami gminy.

Celem działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jest zachęcenie do rozwijania nowych form aktywności gospodarczej, generujących miejsca pracy poprzez oferowane infrastruktury do prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

Poziom dofinansowania projektów z ERDF może wynosić maksymalnie 75 % kwalifikującego się kosztu inwestycji. Dodatkowo na projekty realizowane w gminach lub powiatach o najniższych dochodach własnych, zapewniono możliwość dofinansowania 10 % inwestycji z budżetu państwa.

Procedura aplikacyjna

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie zadań z funduszu ERDF są Urzędy Marszałkowskie (odpowiednie dla każdego z województw). Na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, Zarząd Województwa będzie podejmował decyzję o wyborze projektów z określoną kwotą dofinansowania. Wybrane projekty zostaną następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Po formalnej ocenie zgodności projektów z zapisami  ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda podpisuje umowy finansowe 
z beneficjentami końcowymi. Cała procedura przygotowania, oceny, wyboru i wdrażania projektów będzie się zatem odbywała na poziomie regionalnym, a władze samorządowe będą odpowiedzialne za umiejętne wykorzystanie dostępnych środków.

Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przede wszystkim województwa, powiaty, gminy, związki gmin i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. Szczegółowe informacje dostępne są 
w oficjalnym serwisie informacyjnym Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl.

#### Fundusz Spójności

##### Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki strukturalnej  Unii Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże inwestycje (powyżej 10 mln euro), mogące przyczynić się do rozwiązywania problemów infrastrukturalnych w skali całego kraju z zakresu transportu i ochrony środowiska. Obejmuje on kraje, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co oznacza, że Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie objęta działaniem tego funduszu.

##### Fundusz Spójności - w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych - finansuje konkretne projekty, a nie programy operacyjne. Ponadto, różni się on od funduszy strukturalnych głównie krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz podejmowaniem decyzji finalnej 
o przyznaniu środków przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Europejskiej. Środki 
z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane są na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.

##### Beneficjentami Funduszu Spójności są podmioty publiczne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin oraz przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Budżet funduszu na lata 2004-2006 wynosi 18 mld euro, z czego ok. 4 mld przeznaczone jest dla Polski (kwota ta po połowie przypada na przedsięwzięcia z sektora transportu i ochrony środowiska). Ze względu na wielkość budżetu, Fundusz Spójności będzie zatem stanowić dla Polski najważniejsze źródło finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

##### Zakłada się, że z Funduszu Spójności w latach 2004-2006 będzie możliwe uzyskanie na ochronę środowiska łącznie kwoty ok. 1 867 mln euro. Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko jednego funduszu europejskiego. Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywnie ekonomiczne, co nie jest tożsame z opłacalnością finansową. Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże przy uwzględnieniu subwencji wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji  albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować odrzucenie projektu lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych. W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów.

Pomoc Funduszu Spójności może wynosić 80-85 % kosztów kwalifikowanych danej inwestycji (projekty przynoszące dochód mogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe co najmniej 15 % kosztów inwestycji musi zostać pokryte przez samych wnioskodawców. Zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie będzie można uzyskać dodatkową pomoc w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych część wydatków inwestycyjnych może pochodzić z zysków lub funduszy amortyzacyjnych. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia z niezależnych instytucji finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz przyjętą „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności”, pomoc z tego Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana głównie na wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań negocjacyjnych w obszarze „ochrona  środowiska”. Priorytety środowiskowe proponowane do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006 zostały ujęte w czterech obszarach:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej,

- Racjonalizacja gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza,

- Ochrona powierzchni ziemi.

Tabela 3-3 Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006

| Lp. | Nazwa projektu | Indykatywna kwota i udział |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mln euro | % |
| 1. | Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości i dystrybucji wody pitnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | 1 548,2 | 82,9 |
| 2. | Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi | 242,5 | 13,0 |
| 3. | Poprawa jakości powietrza | 75,9 | 4,1 |
| 4. | Razem | 1 866,6 | 100 |

Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej

Jednym z głównych celów realizacji części „środowiskowej” Funduszu Spójności będzie wsparcie dla budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków 
w aglomeracjach. Władze samorządowe muszą zatem przywiązywać szczególne znaczenie do inwestycji w największych miastach, gdzie efekt ekologiczny i ekonomiczny tych inwestycji będzie największy. Dopuszcza się jednak, że również mniejsze aglomeracje będą objęte wsparciem w ramach projektów grupowych, szczególnie na obszarach, gdzie jakość wody jest niezadowalająca. Najpilniejszym kierunkiem działania, wspieranym przez Fundusz Spójności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będzie osiągnięcie poprawy czystości wód powierzchniowych ujmowanych przez wodociągi. Poważnym problemem w Polsce, szczególnie w ostatnich latach, jest zagrożenie powodziowe na znacznych  obszarach dolin rzecznych, dlatego dopuszczono również możliwość wsparcia ze środków Funduszu Spójności działań przeciwpowodziowych.

Racjonalizacja gospodarki odpadami

Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, poddawanie odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie z dyrektywami UE postulowanym kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych, niespełniających wymogów składowisk, dużymi składowiskami o charakterze regionalnym.

Poprawa jakości powietrza

Głównym zadaniem władz samorządowych jest ograniczenie tzw. niskiej emisji w miastach. Dofinansowanie z Funduszu Spójności będą więc mogły uzyskać inwestycje wspierające działania ochronne w najbardziej zanieczyszczonych aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Chodzi tu zwłaszcza o instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych i energetycznych, służące ograniczeniu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Ochrona powierzchni ziemi

Działania w ramach tego priorytetu powinny koncentrować się na rekultywacji terenów zdegradowanych. Głównymi przyczynami zanieczyszczenia gruntów są: górnictwo oraz oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych przez przemysł i źródła mobilne. Najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie występuje na obszarach silnie rozwiniętego przemysłu i o wysokim stopniu jego koncentracji. Zanieczyszczenia metalami ciężkimi występują w otoczeniu zakładów przemysłowych, na terenach miast i aglomeracji, 
w pobliżu dużych ciągów komunikacyjnych oraz w rejonach składowisk odpadów komunalnych 
i przemysłowych. W celu poprawienia tej sytuacji samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa komunalne powinny przygotować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych.

Procedura aplikacyjna

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności najpierw trzeba skontaktować się z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek wstępny w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który – na podstawie kryteriów szczegółowych – przeprowadza dalszą ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania z Funduszu Spójności będzie tworzona przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z NFOŚiGW. Przy Ministrze Środowiska powołany został Komitet Sterujący, który będzie rekomendował najlepsze projekty do przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności. Ze środków Funduszu będzie można pokryć koszty przygotowania niektórych opracowań i analiz załączanych do Aplikacji. Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Opinie na temat naszych projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne, w tym najistotniejsze będą oceny dwóch: Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego.

Tabela 3-4 Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.

| Lp. | Funkcja instytucji | Nazwa instytucji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| 2. | Instytucja Płatnicza | Ministerstwo Finansów |
| 3. | Sektorowa Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Środowiska |
| 4. | Jednostka Wdrażająca I szczebla | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 5. | Jednostka Wdrażająca II szczebla | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej |
| 6. | Beneficjenci Końcowi | Jednostki samorządu terytorialnego i przedsięb. komunalne |

Od momentu akcesji Polski do UE będzie istniała możliwość składania aplikacji w języku polskim. Należy się jednak spodziewać, że takie postępowanie znacznie wydłuży procedurę po stronie Komisji Europejskiej, ze względu na konieczność ich tłumaczenia.

Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności może być finansowane ze środków pomocy technicznej funduszu ISPA, które wynoszą blisko 12 mln euro. Więcej informacji na temat Funduszu Spójności znajduje się w serwisie informacyjnym www.nfosigw.gov.pl.

### Partnerstwo publiczno-prywatne

Inną metodą realizacji zadań Jednostki samorządowej może być rozważenie (zalecanego 
w rozporządzeniach unijnych) Partnerstwa Prywato-Publicznego (PPP). Termin „prywatno-publiczne partnerstwo" (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może oznaczać co najmniej kilka form powierzania podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy partnerstwa różnią się między sobą stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem odpowiedzialności za jakość świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakterem własności majątku służącego do spełniania świadczeń. Główne cechy najczęściej występujących form publiczno-prywatnego partnerstwa opisane zostały w Tabela 3-5. W praktyce stosuje się kombinacje przedstawionych rozwiązań.

Tabela 3-5 Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług komunalnych

| Lp. | Forma ppp | Własność majątku | Bieżąca działalność i konserwacja | Inwestycje | Ryzyko gospodarcze | Okres świadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umowa o świadczenie usług | publiczna | jednostki publiczne i prywatne | sektor publiczny | sektor publiczny | 1-2 lata |
| 2 | Kontrakt Menedżerski | publiczna | jednostki prywatne | sektor publiczny | sektor publiczny | 3-5 lat |
| 3 | Leasing | publiczna | jednostki prywatne | sektor publiczny | współudział | 8-15 lat |
| 4 | Koncesja | publiczna | jednostki prywatne | sektor prywatny | sektor prywatny | 25-30 lat |
| 5 | Umowa typu budowa-eksploatacja-przekazanie (BOT) | prywatna i publiczna | jednostki prywatne | sektor prywatny | sektor prywatny | 20-30 lat |
| 6 | Przeniesienia prawa własności mienia komunalnego | prywatna lub prywatna i publiczna | jednostki prywatne | sektor prywatny | sektor prywatny | nieokreślony (może być określony w licencji) |

Poszczególne formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne dopiero wtedy, gdy określone zostaną stabilne regulacje prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami prywatnych podmiotów gospodarczych a interesami ich klientów, warunkując tym samym możliwości uzyskania zwrotu z inwestycji prywatnego kapitału.

## Ogólna sytuacja finansowa Gminy Bestwina

Analiza ekonomiczno-finansowa Gminy Bestwina dotyczy przede wszystkim oceny skali osiągniętych 
i planowanych dochodów i wydatków oraz źródeł pozyskiwania środków finansowych w latach 2001-2004. W oparciu o te dane będzie możliwe przeprowadzenie symulacji długoterminowej podstawowych kategorii ekonomicznych budżetu i powiązanie ich z oszacowanymi nakładami inwestycyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

Syntezę uwarunkowań finansowych Gminy Bestwina w latach 2001-2004 przedstawia Tabela 3-6.

Tabela 3-6 Sytuacja finansowa Gminy Bestwina w latach 2001-2004.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM | 13 749 325 | 14 522 791 | 13 511 600 | 14 022 967 |
| 1.1 | Dotacje i subwencje | 7 202 157 | 8 010 002 | 6 494 403 | 5 860 589 |
| 1.2 | Dochody własne | 6 547 168 | 6 512 789 | 7 017 197 | 8 162 378 |
| 2. | WYDATKI | 13 170 281 | 14 582 363 | 15 650 000 | 15 494 523 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 10 812 208 | 12 118 487 | 13 010 000 | 12 399 523 |
| 2.2 | Wydatki inwestycyjne | 2 358 073 | 2 463 876 | 2 640 000 | 3 095 000 |
| 3. | ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU | 400 000 | 50 000 | 149 977 | 1 621 533 |
| 3.1 | Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów | 400 000 | 50 000 | 149 977 | 1 621 533 |
| 3.2 | Stan potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń |  |  |  |  |
| 4. | ZOBOWIĄZANIA DO POKRYCIA W DANYM ROKU | 214 816 | 205 909 | 0 | 98 444 |
| 4.1 | Spłata rat kredytów i pożyczek | 200 000 | 200 000 | 0 | 88 444 |
| 4.2 | Spłata odsetek od kredytów i pożyczek | 14 816 | 5 909 | 0 | 10 000 |
| 4.3 | Inne |  |  |  |  |
| 5. | WSKAŹNIKI |  |  |  |  |
| 5.1 | Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku (3) do dochodów ogółem (1) | 2,91% | 0,34% | 1,11% | 11,56% |
| 5.2 | Stosunek zobowiązań do pokrycia w danym roku do dochodów ogółem | 1,56% | 1,42% | 0,00% | 0,70% |
| 5.3 | Stosunek wszystkich inwestycji (2.2) do dochodów ogółem (1) | 17,15% | 16,97% | 19,54% | 22,07% |
| 5.4 | Stosunek dochodów własnych (1.2) do dochodów ogółem (1) | 47,62% | 44,85% | 51,93% | 58,21% |

W roku 2002 nastąpił wzrost dochodów i wydatków budżetowych Gminy odpowiednio o  ok. 5,6% i 10,7% w stosunku do roku 2001. Nakłady na inwestycje wzrosły w tym okresie o ok. 4,5%.

Budżet Gminy na rok 2003 przewiduje spadek dochodów w stosunku do roku 2002 o ok. 7% oraz wzrost wydatków o ok. 7,3%. Rok 2003 był kolejnym, w którym wystąpiło zwiększenie nakładów przeznaczonych na inwestycje gminne (o ok. 7,1% w stosunku do roku poprzedniego).

W roku 2004 przewiduje się wzrost dochodów budżetowych o ok. 3,8% i zmniejszenie wydatków ogółem o ok. 1% w relacji do roku 2003. Wydatki inwestycyjne zwiększą się o ok. 17,2%.

Rysunek 3-2 Nakłady inwestycyjne Gminy w odniesieniu do wydatków budżetowych ogółem

Ważnym z punktu widzenia polityki pozyskiwania środków finansowych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego jest określenie jest określenie zdolności do zaciągania zobowiązań. Możliwości Gminy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami):

Art. 113. 1. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b), przekroczy 55%, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.

Art. 114. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.

Rysunek 3-3  Poziom zadłużenia na koniec roku oraz wielkość spłaty rat kredytów, pożyczek (wraz 
z odsetkami) Gminy Bestwina w porównaniu z wymaganiami Ustawy o finansach publicznych, w latach 2001-2004

Gmina Bestwina zachowuje zdolność do zaciągania zobowiązań.

## Zdolności inwestycyjne Gminy w latach 2004-2015

Na podstawie danych finansowych Gminy Bestwina można przeprowadzić ogólną symulację dochodów budżetowych i wydatków majątkowych, a także prognozę przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenia przyjęte w symulacjach finansowych przedstawia Tabela 3-7. Odpowiednie dane prognostyczne przedstawiają: Tabela 3-8 i Tabela 3-9.

Tabela 3-7 Założenia do prognoz i symulacji finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Parametr | Odnośnik | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody budżetowe |  |  |  |
| 1.1 | Rok 2004 | 14 022 967 |  | Prognoza określona w uchwale budżetowej |
| 1.1 | wariant A | 2,0% | w relacji do roku poprzedniego | Dynamika dochodów ogółem w latach 2005-2015 |
| 1.2 | wariant B | -2,0% |  |  |
| 2. | Wydatki inwestycyjne |  |  |  |
| 2.1 | Rok 2004 | 3 095 000 |  | Prognoza określona w uchwale budżetowej |
| 2.2 | Średni poziom z lat 2001-2004 | 18,93% | rocznie |  |
| 2.3 | Współczynnik - wariant 1 | 50% | w stosunku do poziomu średniego |  |
| 2.4 | Współczynnik - wariant 2 | 10% |  |  |
| 2.5 | Wydatki inwestycyjne - wariant 1 | 9,5% | dochodów ogółem w latach 2005-2015 |  |
| 2.6 | Wydatki inwestycyjne - wariant 2 | 17,0% |  |  |
| 3. | Wydatki inwestycyjne na realizacje Programu Ochrony Środowiska |  |  |  |
| 3.1 | Współczynnik | 80% | wydatków inwestycyjnych | Realizacja Programu absorbować będzie co najmniej 80% wydatków inwestycyjnych Gminy |
| 3.2 | Wariant 1 | 7,6% | dochodów ogółem w latach 2004-2015 |  |
| 3.3 | Wariant 2 | 13,6% |  |  |
| 4. | GFOŚiGW |  |  |  |
| 4.1 | Przychody |  |  |  |
| 4.1.1 | Rok 2004 | 20 000 |  | Prognoza określona w uchwale budżetowej |
| 4.1.2 | Lata 2005-2007 | 6,0% | w relacji do roku poprzedniego | Zakłada się, iż na skutek wprowadzenia systemu REMAS poprawie ulegnie ściągalność opłat stanowiących przychody Funduszu |
| 4.1.3 | Lata 2008-2015 | 2,0% | w relacji do roku poprzedniego | Dynamika przychodów ustabilizuje się na poziomie 2% |
| 4.2 | Wydatki |  |  |  |
| 4.2.1 | Rok 2004 | 32 000 |  | Zakłada się, iż wydatki GFOŚiGW w roku 2004 zostaną zrealizowane w co najmniej 80% |
| 4.2.2 | Współczynnik | 80,0% |  |  |
| 4.2.3 | Lata 2005-2015 | 102,5% | przychodów Funduszu | Stan środków obrotowych na koniec roku będzie systematycznie malał |

Tabela 3-8 Symulacja dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Bestwina na lata 2004-2015 (tys. zł.)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dochody ogółem - wariant A | 14 023 | 14 303 | 14 589 | 14 881 | 15 179 | 15 482 | 15 792 | 16 108 | 16 430 | 16 759 | 17 094 | 17 436 | 188 077 |
| 1.1 | Wydatki inwestycyjne - wariant 1 | 3 095 | 1 354 | 1 381 | 1 409 | 1 437 | 1 466 | 1 495 | 1 525 | 1 555 | 1 586 | 1 618 | 1 650 | 19 570 |
| 1.2 | Wydatki inwestycyjne - wariant 2 |  | 2 437 | 2 486 | 2 536 | 2 586 | 2 638 | 2 691 | 2 745 | 2 799 | 2 855 | 2 913 | 2 971 | 32 751 |
| 2. | Dochody ogółem - wariant B | 14 023 | 13 743 | 13 468 | 13 198 | 12 934 | 12 676 | 12 422 | 12 174 | 11 930 | 11 692 | 11 458 | 11 229 | 150 946 |
| 2.1 | Wydatki inwestycyjne - wariant 1 | 3 095 | 1 301 | 1 275 | 1 249 | 1 224 | 1 200 | 1 176 | 1 152 | 1 129 | 1 107 | 1 085 | 1 063 | 16 056 |
| 2.2 | Wydatki inwestycyjne - wariant 2 |  | 2 341 | 2 295 | 2 249 | 2 204 | 2 160 | 2 117 | 2 074 | 2 033 | 1 992 | 1 952 | 1 913 | 26 424 |
| 3. | Wydatki na realizację Programu Ochrony Środowiska |  |
| 3.1 | wariant 1 | 1 062 | 1 083 | 1 105 | 1 127 | 1 149 | 1 172 | 1 196 | 1 220 | 1 244 | 1 269 | 1 294 | 1 320 | 14 242 |
| 3.2 | wariant 2 | 1 911 | 1 873 | 1 836 | 1 799 | 1 763 | 1 728 | 1 693 | 1 659 | 1 626 | 1 594 | 1 562 | 1 531 | 20 575 |

Z przedstawionych w tabeli danych wynikają bardzo zróżnicowane możliwości finansowania projektów inwestycyjnych. Suma wydatków przeznaczanych na  inwestycje w latach 2004-2015 może wahać się od ok. 16 mln złotych do ok. 32,7 mln złotych w zależności od przyjętego wariantu dynamiki dochodów. Wydatki na realizację Programu Ochrony Środowiska mogą kształtować się na poziomie ok. 14-20,5 mln zł w latach 2004-2015.

Tabela 3-9 Prognoza finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tys.zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stan środków ogółem | 40,0 | 29,2 | 29,9 | 30,7 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,2 | 30,1 | 30,0 | 29,8 | 29,7 | 371,2 |
| 1.1 | Stan środków na początek okresu sprawozdawczego | 20,0 | 8,0 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 75,2 |
| 1.2 | Przychody | 20,0 | 21,2 | 22,5 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,4 | 27,9 | 296,0 |
| 3. | Wydatki | 32,0 | 21,7 | 23,0 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,6 | 314,9 |
| 4. | Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | 8,0 | 7,5 | 6,9 | 6,3 | 5,7 | 5,1 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 56,3 |

Środki finansowe GFOŚiGW mogą wesprzeć realizację zadań Programu Ochrony Środowiska na poziomie ok. 314,9 tys. złotych w latach 2004-2015.

## Nakłady finansowe na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska 
w odniesieniu do możliwości budżetowych Gminy Bestwina

Podstawowe znaczenie dla realizacji Programu Ochrony Środowiska ma określenie nakładów finansowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie ochroną środowiska oraz powiązanie ich 
z możliwościami budżetowymi Gminy Bestwina.

Tabela 3-10 Oszacowane nakłady finansowe (zadania własne Gminy) w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska na lata 2004-2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady na zadania własne (tys. zł) | Udział % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gospodarka wodno-ściekowa | 78 400 | 75,5% |
| 2. | Gospodarka odpadami | 4 850 | 4,7% |
| 3. | Ochrona powierzchni ziemi i gleb | 17 470 | 16,8% |
| 4. | Ochrona powietrza | 2 090 | 2,0% |
| 5. | Ochrona przed hałasem | 64 | 0,1% |
| 6. | Promieniowanie niejonizujące | 0 | 0,0% |
| 7. | Ochrona przyrody | 340 | 0,3% |
| 8. | Edukacja ekologiczna | 579 | 0,6% |
| 9. | RAZEM | 103 793 | 100,0% |

Zdecydowanie największą część środków finansowych (ok. 75,5% nakładów na zadania własne) pochłonie realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Istotnych środków finansowych wymagać będą również inwestycje w obszarze ochrony powierzchni ziemi i gleb.

Tabela 3-11 Udział poszczególnych źródeł a finansowania zadań Programu Ochrony Środowiska

| Lp. | Wyszczególnienie | Środki własne | Kapitał zewnętrzny |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Budżet | GFOŚiGW | Ogółem | Udział % | Kwota | Udział % |
| 1. | Wariant 1 | 14 242 | 314,9 | 14 557 | 14,0% | 89 236 | 86,0% |
| 2. | Wariant 2 | 20 575 |  | 20 890 | 20,1% | 82 903 | 79,9% |

W zależności od przyjętego wariantu wydatków inwestycyjnych na realizację Programu, wdrożenie zadań 
w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska wymagać będzie udziału kapitału zewnętrznego na poziomie od ok. 80% do ok. 86% ogółu nakładów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy należy przy wyborze przyjąć następujące mierniki stosowane przy ekonomicznej ocenie inwestycji:

- koszt zadania,

- okres realizacji inwestycji,

- koszt eksploatacji obiektu,

- okres zwrotu nakładów,

- rentowność przedsięwzięcia,

- wielkość ryzyka inwestycyjnego,

- niewymierne korzyści ekologiczne.

Mierniki te wykorzystywane są również przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

W przypadku współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zewnętrzne źródła kapitału, istotne jest określenie limitów zadłużenia oraz spłat zobowiązań. Limity te określone zostały w wymienionej wcześniej ustawie o finansach publicznych (art. 113, art. 114). Dopuszczalny poziom długu oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od kredytów 
i pożyczek oraz potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń przedstawiają Rysunek 3-4 i Rysunek 3-5 (punktem odniesienia do obliczeń jest prognoza dochodów budżetowych dla wariantów A i B – por. Tabela 3-8).

Rysunek 3-4 Ustawowy limit długu na koniec roku (art. 114) oraz spłaty zobowiązań (art. 113) Gminy Miedźna – wariant wzrostowy dochodów budżetowych (A)

Rysunek 3-5 Ustawowy limit długu na koniec roku (art. 114) oraz spłaty zobowiązań (art. 113) Gminy Miedźna – wariant spadkowy dochodów budżetowych (B)

## Wnioski

Podsumowując przedstawiony zakres informacji i danych liczbowych należy zaznaczyć, iż:

- koniecznym źródłem finansowania przedsięwzięć środowiskowych są środki zewnętrzne krajowe i zagraniczne,

- nakłady inwestycyjne Gminy w latach 2001-2004 kształtują się odpowiednio na poziomie 17,15%, 16,97% , 19,54% i 22,07% dochodów budżetowych w poszczególnych latach,

- w świetle ustawy o finansach publicznych Gmina zachowuje zdolność do zaciągania zobowiązań.

- suma wydatków przeznaczanych na  inwestycje w latach 2004-2015 może wahać się od ok. 16 mln złotych do ok. 32,7 mln złotych w zależności od kierunku dynamiki dochodów,

- wydatki na realizację Programu Ochrony Środowiska mogą kształtować się na poziomie ok. 14-20,5 mln zł w latach 2004-2015,

- możliwości finansowania inwestycji środowiskowych przez GFOŚiGW do roku 2015 kształtują się na poziomie ok. 314,9 tys.,

- realizacja Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań własnych Gminy wymagać będzie udziału zewnętrznych środków finansowych na poziomie od ok. 79,9% do ok. 86% ogółu nakładów inwestycyjnych w obszarze zadań własnych Gminy.

# Wdrażanie i realizacja Programu

Program ochrony środowiska gminy opracowany został w sposób zintegrowany z programem powiatowym i pozostałych gmin działających na terenie powiatu. Program realizowany będzie przez gminę w ramach zorganizowanego systemu zarządzania środowiskowego, z zastosowaniem modelu, procedur i narzędzi Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS) [1,2,7,8,9], które opisano w kolejnych punktach niniejszego rozdziału, na podstawie pracy [9], za zgodą autora.

## Przeznaczenie REMAS

Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina musi co 4 lata opracowywać program ochrony środowiska, z uwzględnieniem działań na kolejne 4 lata, a co 2 lata przedstawiać raport z jego realizacji. Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest polityka ekologiczna państwa.

W praktyce zapisy ustawowe mogą być skutecznie realizowane jedynie wówczas, jeśli programy powiatowe i gminne są opracowywane a następnie realizowane w sposób wzajemnie zintegrowany 
i są spójne z programem ochrony środowiska województwa, a więc gdy zapewni się w województwie funkcjonowanie (na zasadach dobrowolności) Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego. REMAS umożliwia integrację działań liderów lokalnych (rysunek 4.1) na rzecz poprawy stanu środowiska w województwie.

# Rysunek 4-1  Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie

Celem REMAS jest wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską wyrażone dążeniem do spełnienia wymagań akcesyjnych przez uzyskiwanie w województwie sukcesywnego z roku na rok ograniczania  negatywnego  wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Stan docelowy w tym zakresie nakreśla program ochrony środowiska województwa, zintegrowany z programami opracowanymi przez powiaty i gminy, a potwierdzeniem jego osiągania jest ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (ustawowo co 2 lata) z wykorzystaniem zestawu takich samych dla gmin i powiatów wskaźników, które podlegają również weryfikacji w okresach rocznych.

W modelu REMAS instrumenty instytucjonalne spełniają rolę stymulującą samorządy 
i przedsiębiorstwa do podejmowania priorytetowych dla regionu inwestycji proekologicznych, wśród których istotne znaczenie mają instrumenty ekonomiczne, będące w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zorganizowanie w województwie śląskim, na zasadzie dobrowolności, REMAS stwarza warunki do opracowywania programów ochrony środowiska gmin i powiatów w sposób zintegrowany, ukierunkowany na generowanie i realizacje dużych zadań inwestycyjnych, spełniających kryteria dofinansowania z funduszy europejskich.

Sam fakt posiadania programu ochrony środowiska i wynikających z niego planów, oprócz spełnienia wymogu ustawowego, zwiększa ,szanse pozyskania środków europejskich na realizacje zawartych 
w nich zadań. Ich realizacja w ramach systemu zarządzania środowiskowego może również znakomicie ułatwić monitorowanie uzyskiwanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Efekty te zadecydują bowiem o faktycznym osiągnięciu w województwie śląskim stan środowiska wynikającego z ustaleń akcesyjnych. Jest to podstawowe zadanie wszystkich partnerów uczestniczących 
w zarządzaniu środowiskowym w skali regionalnej, a możliwość organizowania w ramach REMAS skutecznego zarządzania informacjami ekologicznymi, w tym związanymi z kontrolą 
i prognozowaniem opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych w skali całego województwa, stanowi istotny atut omawianego modelu.

## Model i procedury REMAS

Podstawą REMAS jest zintegrowany (wielopoziomowy) model systemu zarządzania środowiskowego [1,2,7,8,9], stanowiący rozwinięcie klasycznego modelu Czystszej Produkcji [3,8], o zasadnicze elementy modelu zgodnego z ISO 14001 [4,5] oraz dodatkowe narzędzia, w tym informatyczne [8,9].

Na omawiany model, którego schemat pokazuje rysunek 4.2, składają się szczegółowe algorytmy postępowania (rysunki 4.3÷4.5), opisane za pomocą podstawowych trzech, wzajemnie ze sobą powiązanych procedur operacyjnych:

- Procedura PR 1 - „Zarządzanie środowiskowe” (rysunek 4.3) określa sposób organizacji systemu zarządzania środowiskowego w gminie/powiecie, w tym opracowywania: polityki środowiskowej, ustalania celów i  zadań środowiskowych, generowania programów zarządzania środowiskowego, stanowiących zasadnicze elementy programu ochrony środowiska gminy/powiatu. Procedura stanowi rozwinięcie procedury Czystszej Produkcji [3,8] o najistotniejsze wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001 [4,5],

- Procedura PR 2 - „Ocena efektów działalności środowiskowej” (rysunek 4.4) określa zasady monitorowania i okresowego przeglądu wpływu gminy/powiatu na środowisko, identyfikacji aspektów środowiskowych, określania aspektów istotnych i priorytetów. Procedura pozwala dokonywać okresowego przeglądu i oceny efektów działalności środowiskowej gminy/powiatu, będących skutkiem wdrażania programów ochrony środowiska, opracowywać  propozycje działań korygujących i zapobiegawczych oraz stale doskonalić funkcjonowanie systemu. Wykorzystuje wymagania międzynarodowej normy EN ISO 14031 [6], normy PN-EN ISO 14001 [4,5] oraz narzędzia monitorowania, przeglądu i oceny wpływu na środowisko danej organizacji (powiatu, gminy oraz przedsiębiorstw działających na ich terenie) z zastosowaniem jednolitych kryteriów 
i wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej [9].

- Procedura PR 3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi” (rysunek 4.5), [7,9], której przedmiotem są zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ekologicznych 
w skali województwa, dotyczących:

- opracowywania programów ochrony środowiska, ich  realizacji oraz okresowej oceny uzyskiwanych efektów i informowania o tym,

- wspomagania systemu kontroli (dla gmin i powiatów-prognozowania) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących dochody funduszy ekologicznych,

- dostępu do informacji ekologicznych zgromadzonych w ramach systemu.

Procedura PR3 stanowi podstawę organizowanego w województwie śląskim systemu kontroli (na poziomie województwa) i prognozowania (na poziomie gmin i powiatów) wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty do tego zobowiązane, zapewniającego wzrost przychodów funduszy ekologicznych – gminnych, powiatowych i WFOŚiGW w Katowicach, a także NFOŚiGW.

Jej celem jest dążenie do zapewnienia wkładu własnego samorządów w celu maksymalnej absorpcji środków unijnych na realizacji priorytetowych dla województwa zadań, poprawiających stan środowiska do poziomu wynikającego z ustaleń akcesyjnych- w szczególności do zapewnienia wkładu własnego samorządów.

Realizacja REMAS za pomocą modelu zintegrowanego (wielopoziomowego) zapewnia integrację gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska przez skorelowanie polityk, celów i zadań oraz programów zarządzania środowiskowego. Ponadto REMAS gwarantuje powiązania informacyjne pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządowymi, w tym porównywalność danych o osiąganych efektach działalności środowiskowej. W wyniku tego uzyskuje się możliwość kreowania zmian lokalnych i regionalnych instrumentów instytucjonalnych: prawnych, finansowych i organizacyjnych, zachęcających uczestników systemu regionalnego do osiągania celów środowiskowych przyjętych w wojewódzkich, powiatowych i gminnych  programach ochrony środowiska.

Zaletą modelu REMAS jest fakt, że wszystkie dokumenty systemowe opracowane i dostępne są 
w wersji elektronicznej, a wiec nie wymagają stosowania zbędnej biurokracji.

Rysunek 4-2  Podstawowe elementy zintegrowanego modelu systemu zarządzania środowiskowego

# Rysunek 4-3  Schemat Procedury PR1 „Zarządzanie środowiskowe”

# Rysunek 4-4  Schemat Procedury PR2 „Ocena efektów działalności środowiskowej”

# Rysunek 4-5  Schemat Procedury PR3 „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”

## Narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie programu ochrony środowiska

Wdrożenie i funkcjonowanie REMAS w gminie wspomagają odpowiednio:

- Gminny Bank Zanieczyszczeń Środowiska – SOZAT w zakresie systemu kontroli 
i prognozowania opłat środowiskowych,

- programu komputerowy z bazę danych REMAS w zakresie opracowania i wdrażania programu ochrony środowiska z zastosowaniem procedur zarządzania środowiskowego PR1, PR2 i PR3.

Współpracę programów REMAS i SOZAT pokazuje schemat procedury zarządzania informacjami ekologicznymi PR3

Przewidziano integrację programów komputerowych REMAS i SOZAT, co zapewnia wzajemne przenoszenie wybranych danych z gminnego banku zanieczyszczeń odpowiednio do kwestionariusza przeglądowego programów REMAS oraz w odwrotnym kierunku tj. opracowanych w ramach programów ochrony środowiska ujednoliconych dokumentów systemowych do bazy danych wojewódzkiego systemu zarządzania informacjami ekologicznymi. Powiązanie systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania informacjami ekologicznymi pozwala między innymi na pełniejsze wykorzystanie walorów banku zanieczyszczeń SOZAT.

### Program REMAS

Program REMAS [9] zawiera:

- księgę szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego gminą: PR1, PR2, PR3 w wersji elektronicznej,

- kwestionariusz przeglądowy tj. bazę monitorowanych parametrów, obejmującą około  200 parametrów, z których 36 wykorzystywanych jest do obliczenia zestawu wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej- takich samych dla wszystkich gmin i powiatów (a wiec porównywalnych). Dane do bazy REMAS są importowane w sposób zagregowany z bazy SOZAT, z bazy danych o stanie środowiska WIOŚ oraz są wprowadzane przez gminę (wskazane dla ostatnich 3 lat),

- wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej (tablica 2),

- zestaw dokumentów systemowych w wersji numerycznej, stanowiących podstawę programu ochrony środowiska, zapisanych do bazy danych i  możliwych do przesyłania pomiędzy programami REMAS gminy, powiatu i  województwa tj.:

  - dokument powołujący Pełnomocnika i Zespół ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego w gminie

  - tabela priorytetów1,

  - rejestr aspektów środowiskowych1,

  - polityka środowiskowa1,

  - rejestr celów i zadań środowiskowych1,

  - program zarządzania środowiskowego1,

  - przegląd stanu realizacji celów i zadań środowiskowych,

  - ocena efektów działalności środowiskowej,

  - raport o stanie środowiska i synteza programu ochrony środowiska gminy.

# Tabela 4-1  Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej [9]

| Symbol | Nazwa wskaźnika | Definicja wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| OA1 | Emisja gazów cieplarnianych do atmosfery | Emisja CO2+CH4/ludność ogółem/rok |
| OA2 | Emisja gazów do atmosfery | Emisja gazów ogółem/ludność ogółem/rok |
| OA3 | Emisja pyłów do atmosfery | Emisja pyłów ogółem/ludność ogółem/rok |
| OE1 | Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych/ ludność ogółem/rok |
| EO1 | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnej | produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych/ produkcja energii elektrycznej ogółem |
| OW1 | Stopień oczyszczania ścieków | Ścieki oczyszczone/ścieki wymagające oczyszczenia |
| OW2 | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków | Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków/ludność ogółem |
| GW1 | Ludność obsługiwana przez wodociągi | Ludność obsługiwana przez wodociągi/ludność ogółem |
| GW2 | Zużycie wody | Zużycie wody ogółem/ ludność ogółem/rok |
| GO1 | Wytwarzanie odpadów komunalnych | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych/ludność ogółem/rok |
| GO2 | Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/ludność ogółem/rok |
| GO3 | Wykorzystanie odpadów komunalnych | Ilość odpadów komunalnych wykorzystanych/wytworzonych |
| GO4 | Recykling odpadów komunalnych | Odpady komunalne poddane recyklingowi/wytworzonych |
| OG1 | Grunty zdegradowane na powierzchni gminy/powiatu | Powierzchnia gruntów zdegradowanych/powierzchnia gminy ogółem |
| OP1 | Lasy na powierzchni gminy/powiatu | Powierzchnia lasów/powierzchnia gminy ogółem |
| OP2 | Powierzchnia obszarów chronionych na powierzchni gminy/powiatu | Powierzchnia obszarów chronionych/powierzchnia gminy ogółem |
| RO1 | Ochrona środowiska w wydatkach gminy/powiatu | Nakłady na ochronę środowiska/dochody budżetowe ogółem |
| RO2 | Rynek pracy na tle wydatków na ochronę środowiska | Nakłady na ochronę środowiska/liczba pracujących |

### Program SOZAT

Program SOZAT, opracowany przez ATMOTERM S.A., w przypadku gminy stanowi kopie zawartości Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w odniesieniu do podmiotów działających na terenie gminy. SOZAT jest podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w województwie systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych i zawiera między innymi:

# a) katalogi:

- odpadów zgodne z klasyfikacją odpadów,

- cenowe zanieczyszczeń i odpadów,

- zanieczyszczeń – nazwy i normy,

- podział administracyjny Polski,

- wskaźniki dla spalania energetycznego paliw,

- urządzeń redukujących,

- paliw,

- źródeł,

- rodzajów wód oraz rodzajów ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym,

- tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód,

- tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych do wód i ziemi.

# b)	Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze):

- wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, wykorzystanych, składowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

- prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu: dane i charakterystyka- wpisywanie ilości odpadów umieszczanych na poszczególnych składowiskach,

- wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów występujących 
w jednostkach na terenie powiatów,

- obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żużli na podstawie zużycia paliwa na źródle,

- wprowadzanie tras przewozu odpadów,

- rejestrowanie decyzji i pozwoleń odpadowych – (np. limity, zadania, treść).

# c)	Moduł Odpady -_Raporty

- raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach szczegółowości, np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości odpadów wykorzystanych, unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, gminy, powiatu.

- uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów, karty obrotu odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów umieszczanych na składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT,

- obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania,

- policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

- uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,

- uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie powiatu.

# d)	Moduł Powietrze:

- wprowadzanie danych o źródłach emisji, emitorach, paliwach, urządzeniach oczyszczających dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,

- obliczanie ładunku zanieczyszczeń na podstawie wskaźników ministerialnych dla spalania,

- ewidencję czasów pracy źródeł i jego obliczanie na podstawie cykli pracy

- rejestrowanie decyzji dopuszczalnej emisji i innych decyzji dot. ochrony powietrza,

- wpisywanie wykonanych pomiarów na źródle, z możliwością wykorzystania ich do obliczeń wskaźników pomiarowych.

# e)	Moduł Powietrze -Raporty

- raportowanie danych wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości, np. dane o ilości emitowanych zanieczyszczeń, ilości zużytego paliwa i ich parametrów, redukcji zanieczyszczeń na poziomie jednostki, gminy, powiatu,

- uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłatowego,

- obliczanie opłaty emisję zanieczyszczeń do powietrza,

- policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

- uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,

- prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru decyzji o dopuszczalnej emisji.

# f)	Moduły Woda i Ścieki:

- tworzenie kompletnej bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody oraz informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika,

- prowadzenie rejestru obserwacji ujęć wód podziemnych,

- tworzenie graficznych bilansów wody i ścieków,

- kontrolę stanu formalno – prawnego jednostki oraz kontrolę spełniania wytycznych zawartych 
w pozwoleniach wodno – prawnych.

# g)	Moduły Woda i Ścieki - Raporty (funkcjonują tylko z modułami Woda i Ścieki )

- wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów,

- uzyskiwanie wydruków ewidencji poboru wód i zrzutu ścieków,

- policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu korzystania ze środowiska,

- uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,

- prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru pozwoleń wodno – prawnych.

## System kontroli i prognozowania opłat środowisko- wych stanowiących dochody funduszy ekologicznych

System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych realizowany jest w ramach procedury PR3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”, [7,9] z wykorzystaniem do tego celu Banków Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT (WBZ, PBZ i GBZ na rysunku 4.5). Gminy i powiaty posiadają taki sam program SOZAT jak Urząd Marszałkowski, lecz jego zawartość jest ograniczona do podmiotów działających na terenie danej gminy czy powiatu.  Zagregowane dane z tych banków  mogą być importowane do programów REMAS i wykorzystywane w procesie opracowania programów ochrony środowiska, ich monitorowania i opracowywania raportów dla władz samorządowych.

Zakres powiatu i gminy w funkcjonowaniu systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych sprowadza się do aktualizacji zawartości baz danych SOZAT i ich przekazywaniu raz na kwartał Operatorowi REMAS i  jest następujący:

- W odniesieniu do podmiotów, które są już zarejestrowane w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń SOZAT ( gmina/powiat otrzymuje kopię zawartości bazy SOZAT od Operatora REMAS z podmiotami z jej terenu):

- gmina:  weryfikacja już istniejącej bazy z Urzędu Marszałkowskiego pod względem adresowym np. nazwa jednostki , nazwa gminy, adres itd. i przeka-zanie Operatorowi REMAS,

- powiat:

- jeśli powiat nie wydał. żadnych pozwoleń - wprowadza w polu uwagi lub w zakładce stan formalno-prawny wpis., który by świadczył o akceptacji wprowadzonych danych ze strony powiatu,

- w przypadku gdy powiat wydał jakieś pozwolenia wystarczy, że je wprowadzi i to będzie rodzajem akceptacji danych z Urzędu Marszałkowskiego,

- przekazanie zweryfikowanej bazy Operatorowi REMAS.

B. W odniesieniu do podmiotów nowych, które nie są zarejestrowane w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń SOZAT:

- gmina: wprowadza dane adresowe podmiotów (wybranych z danych GUS lub
na podstawie własnego rozeznania) oraz uwagi z uzasadnieniem z jakiego powodu gmina uważa za stosowne wprowadzenie danego podmiotu, np. firma transportowa – powinna wnosić opłaty 
i składać kwartalną ewidencję, firma wytwarza odpady – powinna mieć wydane zezwolenie na wytwarzanie odpadów, firma posiada kolektor ściekowy, studnię – powinna mieć pozwolenie wodno-prawne itp. i przekazuje powiatowi za pośrednictwem Operatora REMAS.

- powiat: wprowadza dane adresowe oraz uzupełnienia wydane przez siebie pozwoleń dla tych podmiotów i przekazuje Operatorowi REMAS.

## Okresowa kontrola realizacji celów i zadań zapisanych w programie ochrony środowiska

Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina jest zobowiązana co 2 lata przedstawiać raport z realizacji programu ochrony środowiska.

Monitorowanie i kontrola realizacji celów i zadań środowiskowych oraz ocena efektów ekologicznych poprawiających stan środowiska, następować będzie zgodnie z  procedurami systemu zarządzania środowiskowego PR1, PR2 i PR3. Stosowanie procedur wspomaga program komputerowy REMAS, który ułatwia dokonywanie okresowego przeglądu stanu realizacji celów i zadań zapisanych w  programie ochrony środowiska i pozwala na wydruk raportu o stanie środowiska w gminie. Przewiduje się dokonywanie takiego przeglądu i sporządzenie stosownego raportu nie tylko raz na 2 lata, jak tego wymaga ustawa, ale raz w roku w celu podjęcia niezbędnych działań korygujących lub usprawniających realizację programu ochrony środowiska.

## Podstawa opracowania rozdziału i wykorzystane materiały źródłowe

- Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w województwie”. Środowisko i Rozwój, nr 3,/2001

- Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej a gospodarka odpadami komunalnymi”. Szkoła Gospodarki Odpadami 2001, Rytro, 2001

- Sokół W.A.: „Ochrona środowiska. Podstawy Czystszej Produkcji”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

- Sokół W.A., Krajewski M., Gruszka A.: „Poradnik wdrażania ISO 14000 z uwzględnieniem Czystszej Produkcji”. ”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

- PN-EN ISO 14001:1998 „Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne stosowania”

- EN ISO 14031:1999 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wytyczne”

- Sokół W.A.” „Absorpcja środków unijnych a zarządzanie środowiskowe w województwie”- IV Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, 29 maj 2003

- Piotrowski Z, Sokół W.A. i inni: „Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla kamiennego”. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2003

Sokół W.A.: „Zarządzanie Środowiskowe w skali regionalnej”. Prace Naukowe GIG, Katowice– w przygot. do druku

# Zarządzanie Cyklem Projektu

Niektóre z narzędzi wykorzystywanych w tej metodzie stosować muszą polskie organizacje już obecnie, korzystając ze środków przedakcesyjnych. Narzędzia stosowane w tej metodzie przydatne mogą być jednak dla wszystkich jednostek i organizacji realizujących projekty lub programy, bez względu na źródła ich finansowania.

Sekwencja, według której projekt jest planowany i realizowany określana jest cyklem projektu (Rys. 5-1). Cykl rozpoczyna się od fazy programowania i identyfikacji idei następnie rozwija tę ideę w plan wykonawczy, który może być zrealizowany i oceniony. Idee i pomysły uzgodnione są w oparciu 
o zaakceptowaną i przyjętą strategię. Przedstawiona struktura gwarantuje, że wszyscy udziałowcy projektu mogą być właściwie poinformowani, a skonsultowane decyzje podejmowane są na właściwych etapach życia projektu.

Rysunek 5-1  Cykl Projektu

- Cykl definiuje kluczowe decyzje, wymagania informacyjne oraz odpowiedzialność w każdej 
z faz,

- Każda faza cyklu musi być całkowicie zakończona, aby kolejna z faz mogła zakończyć się sukcesem,

- Faza Oceny w każdym projekcie ma przynosić doświadczenie z realizowanych projektów, które będzie wykorzystywane w przyszłych programach i projektach.

W Cyklu Projektu wyróżnia się sześć faz: Programowanie, Identyfikację, Formułowanie, Finansowanie, Wdrożenie oraz Ocenę

Opis poszczególnych faz Cyklu Projektu:

I. PROGRAMOWANIE: w czasie tej fazy analizowane i identyfikowane są problemy, ograniczenia, oraz możliwości ich rozwiązywania. Wymaga to przeglądu społeczno-ekonomicznych wskaźników oraz priorytetów zawartych zarówno w strategiach, programach (w tym sektorowych) jak i priorytetów instytucji finansujących. Następuje zidentyfikowanie i uzgodnienie głównych celów i priorytetów umożliwiających odpowiednią i wykonalną podstawę programowania, w oparciu o którą projekt może być zidentyfikowany 
i przygotowany. Każdorazowo należy uwzględniać doświadczenia wynikające z przeszłości.

Dokumenty: strategie integracji, krajowa, regionalna, lokalne, priorytety, harmonogramy

II. IDENTYFIKACJA: W czasie tej fazy pomysły na projekty są identyfikowane, przeglądane, weryfikowane i klasyfikowane do dalszych studiów. Konsultuje się planowane działania z potencjalnymi beneficjentami, analizuje się problemy, z jakimi mogą się zetknąć oraz rozważa się opcje rozwiązywania tych problemów. Podejmuje się decyzję odnośnie właściwości każdego pomysłu na projekt – zarówno 
z punktu widzenia beneficjentów jak i zaprogramowanej (w fazie I) podstawy i wyboru pomysłów, które będą dalej analizowane w kolejnej fazie

Dokumenty i decyzje: opracowania pre-feasibity study, decyzje o wybranym wariancie do dalszych studiów

III. FORMUŁOWANIE: właściwe idee projektów są rozwijane w plany operacyjne. Beneficjenci i inni uczestnicy biorą udział w szczegółowym określaniu ich określaniu. Idee te następnie oceniane są pod kątem wykonalności czyli możliwości generowania długotrwałych korzyści dla beneficjentów projektu. Na bazie tej oceny podejmowana jest decyzja o przygotowaniu formalnych dokumentów projektu, wniosków oraz poszukiwania finansowania

Dokumenty i decyzje: feasibility study (studium wykonalności), ocena oddziaływania na środowisko, decyzja w oparciu o studium o poszukiwaniu środków (wstępne wnioski do instytucji finansujących)

IV. FINANSOWANIE: wniosek o dofinansowanie projektu weryfikowany jest przez instytucje współfinansujące i podejmowane są decyzje w sprawie współfinansowania projektu. Zwierane są odpowiednie umowy i porozumienia, podejmowane są niezbędne uchwały.

Dokumenty i decyzje: wnioski szczegółowe o dofinansowanie, decyzje o przyznaniu dofinansowania, memorandum finansowe, umowy, uchwały

V. WDRAŻANIE: w ramach tej fazy projekt jest uruchamiany i realizowany, zwykle 
z zastosowaniem procedur przetargowych (zgodnych z wymogami instytucji współfinansujących). W trakcie realizacji, projekt jest monitorowany, oceniany jest postęp w jego realizacji, gdyby zachodziło ryzyko nie uzyskania zaplanowanych celów należałoby przeprowadzić jego korektę.

Dokumenty i decyzje: specyfikacje przetargowe, umowy z wykonawcami, decyzje o konieczności weryfikacji projektu

VI. OCENA: podczas tej fazy instytucje współfinansujące oraz inni partnerzy oceniają co zostało osiągnięte oraz jakie doświadczenia z realizacji projektu mogą zostać wykorzystane w przyszłości. Chociaż ocena występuje na końcu cyklu projektu, to jednak w trakcie jego realizacji warto podejmować ocenę etapów przejściowych

Dokumenty i decyzje: ocena projektu, decyzje jak wykorzystać rezultaty i doświadczenia w przyszłości

Zarządzanie Cyklem Projektu (Project Cycle Management –PCM) wprowadzone zostało przez Komisję Europejską w latach dziewięćdziesiątych, aby poprawić jakość przygotowania finansowanych przez Komisje Europejską projektów i zwiększyć efektywność zarządzania nimi.

Przeprowadzone w latach osiemdziesiątych badania wykazały, że jedynie ok. jedna trzecia projektów/programów zakończyła się sukcesem (przyniosła oczekiwane rezultaty), około jedna trzecia dała tylko częściowe (najczęściej niezadowalające) efekty, a pozostałe programy i projekty były całkowicie chybione. PCM opracowano, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom, zidentyfikowanym 
w oparciu o doświadczenia krajów OECD. Z doświadczeń tych wynikały m.in. następujące przyczyny niepowodzeń finansowanych projektów:

- słabe przygotowanie i planowanie projektów,

- wiele projektów nie było właściwych dla beneficjentów,

- niewłaściwie ryzyka były brane pod uwagę,

- czynniki wpływające na długoterminową trwałość korzyści projektów były ignorowane,

- doświadczenia z realizacji poprzednich projektów rzadko były wykorzystywane przy podejmowaniu nowych działań.

Zarządzanie Cyklem Projektu PCM – integruje poszczególne fazy cyklu tak, aby właściwe elementy badane były systematycznie, wg właściwej metodologii, co gwarantuje skupienie się na celach projektu 
i trwałość jego efektów i korzyści dla beneficjentów, zwiększa efektywność udzielanej pomocy finansowej. PCM wymusza skupienie się na rzeczywistych potrzebach beneficjentów, przez wymóg szczegółowej oceny stanu istniejącego oraz przez zastosowanie metody Logicznej Struktury (Logical Framework Approach – LFA). Od samego początku aspekty zapewnienia trwałości korzyści są wkomponowane 
w przygotowanie projektu. Metoda PCM zwiększa przejrzystość projektu oraz kontekstu, w którym jest realizowany, co ułatwia również monitorowanie i ocenę projektu.

Zasady PCM:

- Jasny podział faz projektu – zapewnia właściwą strukturę i właściwy proces decyzyjny.

- Orientacja na klienta (beneficjenta) –  stosowanie warsztatów planowania projektów 
w kluczowych stadiach cyklu projektu, oraz formułowanie celów projektu ukierunkowanych na dostarczanie właściwych korzyści dla beneficjentów.

- Włączenie aspektu trwałości do przygotowania projektu – zapewnia trwałość korzyści dla beneficjentów.

- Stosowanie Logicznej Struktury (LFA Tabela 5-1) – zapewnia analityczne podejście do przygotowania projektu i zarządzania projektem.

- Zintegrowane podejście (Rys. 5-2) – połączenie celów każdego z projektów z celami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i Unii Europejskiej oraz sektorowymi, zapewnienie, że plany i budżety przygotowane są w oparciu o logiczną strukturę projektu (LFA), weryfikacja wykonalności projektu w oparciu o opracowane feasibility study oraz zapewnienie finansowania, ocena projektu w trakcie i po realizacji w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanych celów.

Rysunek 5-2  Zintegrowane podejście

Wybrane elementy i narzędzia metody

Ponieważ temat jest bardzo obszerny w niniejszym opisie przedstawiono najistotniejsze z elementów PCM

Podstawowy format Struktury Projektu (Dokumentów Programowych)

- Podsumowanie,

- Tło i uzasadnienie Projektu (Programu),

- Analiza problemów ( w tym problemy beneficjentów),

- Opis Projektu (Programu),

- Założenia, ryzyka, wrażliwość,

- Sposób wdrażania /realizacji,

- Wskaźniki jakościowe.

Aneks: Matryca Logicznej Struktury Projektu (Programu) LFA

Logiczna Struktura Projektu – Logical Framework Approach (LFA skrót również LogFrame)

LFA jest efektywną techniką umożliwiającą zidentyfikowanie i analizę problemu, zdefiniowanie celów 
i działań, które powinny zostać podjęte, aby problem został rozwiązany. Stosując podejście Struktury Logicznej można upewnić się czy spełnione są trzy kluczowe kryteria opisane wyżej. LFA pełni również zasadniczą rolę w czasie wdrażania i oceny projektu. Pełne wykorzystanie LFA warunkowane jest wsparciem innych narzędzi do analiz technicznych, ekonomicznych i ekologicznych takich jak: Ocena Oddziaływania, Analiza Kosztów i Korzyści (Cost Benefit-Analysis), Finansowe i Ekonomiczne Analizy 
(w tym m.in. NPV i IRR). Logiczna struktura staje się w trakcie realizacji projektu na każdym z etapów narzędziem nadrzędnym, przy pomocy którego ułatwione jest tworzenie budżetów, zakresów odpowiedzialności, harmonogramów oraz planów monitorowania projektu. Tutaj również działa zasada „śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu”. Istotną częścią tworzenia poprawnej matrycy jest budowanie drzewa strategicznego – pokazującego związki przyczynowo-skutkowe. Należy podkreślić, że LFA nie jest niestety czarodziejskim rozwiązaniem, a jedynie skutecznym narzędziem wsparcie, nie zwalniającym z myślenia.

Tabela 5-1  Matryca Logicznej Struktury Projektu (LogFrame)

| Cele /działania (logika interwencji) | Wskaźniki (obiektywnie sprawdzalne wyniki osiągnięć) | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cele nadrzędne | 15. Wskaźniki | 16. Źródła i sposoby weryfikacji |  |
| 2. Cele Projektu | 13. Wskaźniki | 17. Źródła i sposoby weryfikacji | 8. Założenia i czynniki ryzyka |
| 3. Rezultaty | 11. Wskaźniki | 18. Źródła i sposoby weryfikacji | 7. założenia i czynniki ryzyka |
| 4. Działania | 9. Środki i zasoby | 10. Koszty i źródła weryfikacji | 6. Założenia i czynniki ryzyka |
|  |  |  | 5. Założenia i czynniki ryzyka |

„JEŻELI uzyska się rezultaty I spełnione zostaną założenia, WTEDY osiągnięte zostaną cele projektu”

Numery poszczególnych elementów matrycy określają sugerowaną kolejność wypełniania matrycy.

Kryteria jakości projektu

Kluczowe kryteria stosowane z PCM określone zostały przez praktyków w celu poprawy jakości oceny oraz podejmowanych decyzji na wszystkich etapach (fazach) cyklu projektu następująco:

- Właściwość/ odpowiedniość:

Czy propozycje zawarte w projekcie są zgodne z przyjętą strategią, czy są odpowiednie dla zidentyfikowanego problemu i beneficjentów projektu:

projekt jest powiązany z celami sektorowymi, lokalnymi, narodowymi i celami Komisji Europejskiej,

- beneficjenci są zaangażowani w proces planowania od samego początku,

- przeprowadzono szczegółową analizę problemu,

- cele są jasno określone jako korzyści dla bezpośrednich beneficjentów?

  - Wykonalność:

Czy idea projektu może zostać zrealizowana w praktyce:

    - cele są logiczne i mierzalne,

    - wzięto pod uwagę ryzyka, konieczne uwarunkowania oraz zdolność inwestora do realizacji projektu,

    - monitoring skoncentrowany jest na właściwych celach?

- Trwałość rezultatów:

Do jakiego stopnia aktywa/zasoby (zarówno fizyczne jak i instytucjonalne) stworzone przez projekt, będą przynosiły korzyści po zakończeniu finansowania projektu:

- czynniki warunkujące trwałość uwzględnione są jako część projektu,

- rezultaty z oceny wykorzystywane są jako lekcja na przyszłość ?

Te trzy kryteria są istotnymi miernikami jakości projektu. Powinny one oceniających, decydentów 
i doradców informować – nie tylko na etapie planowania, ale w każdej fazie cyklu projektu o odchyleniach i koniecznych zmianach kierunku.

Podsumowanie

Korzyści z zastosowania PCM- Zarządzania Cyklem Projektu i stosowania narzędzi tej metody:

- Rozwiązania wynikające z analizy rzeczywistych potrzeb

- Udoskonalone analizy na poszczególnych etapach projektu

- Planowanie zorientowane na cel

- Weryfikowalny wpływ projektu

- Podejście jakościowe

- Znaczenie trwałości korzyści dla beneficjentów

- Standardowe formaty dokumentów

- Zwiększenie skuteczności realizacji projektów

- Poprawa efektywności wydatkowanych środków

W celu uniknięcia błędów w przygotowywaniu projektów i programów - finansowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej, ale także z naszych funduszy krajowych czy z budżetów - może warto zwrócić uwagę na opisywaną metodę, jako skuteczny przepis, pozwalający na efektywne osiąganie zamierzonych celów i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.

Niektóre z jej elementów (np. matryca) stanowią już integralną część wniosków od dofinansowanie ze środków PHARE.

Trudno jednak poprawnie wypełnić matrycę (nawet mając przykłady), bez znajomości całej idei logicznego podejścia (LFA), drzewa strategicznego oraz sposobów prawidłowego określania wskaźników.

Materiał opracowano w oparciu o materiały Komisji Europejskiej:

Manual Project Cycle Management oraz PCM Training Courses Handbook

|  | Logika interwencji | Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć | Źródła i sposoby weryfikacji | Założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cele nadrzędne | Jaki jest nadrzędny szerszy cel Programu/Strategii, do którego osiągnięcia przyczyni się projekt? | Jakie są kluczowe wskaźniki związane z celem nadrzędnym? | Jakie są źródła informacji? Dla tych wskaźników? |  |
| Cel projektu | Jakie są konkretne cele małego projektu inwestycyjnego, jakie osiągnąć ma projekt? | Jakie są ilościowe lub jakościowe wskaźniki pokazujące, czy i do jakiego stopnia bezpośrednie cele projektu zostały osiągnięte w 1 roku po zakończeniu realizacji projektu? | Jakie są źródła informacji, które istnieją lub mogą zostać zebrane? Jakie metody są potrzebne do zdobycia tych informacji? | Jakie są czynniki i uwarunkowania nie będące bezpośrednio zależne od projektu, które są konieczne do osiągnięcia tych celów? Jakie czynnik ryzyka należy wziąć pod uwagę? |
| Oczekiwane rezultaty | Jakie są konkretne efekty, które mają służyć osiągnięciu danego celu szczegółowego? Jakie są zamierzone efekty i korzyści projektu? Jakiego rodzaju zmiany i usprawnienia przyniesie ze sobą projekt? | Jakie są wskaźniki mierzące to, czy i do jakiego stopnia projekt osiągnął zamierzone wyniki bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu? | Jakie są źródła informacji dla tych wskaźników? | Jakie zewnętrzne czynniki i uwarunkowania muszą zostać spełnione, aby osiągnąć oczekiwane efekty i rezultaty zgodnie z przyjętym harmonogramem? |
| Działania | Jakie są kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów? Jakie są źródła finansowania dla poszczególnych działań? |

Przykładowy załącznik do wniosku o środki z PHARE -  matryca

# Sposoby i kryteria określania priorytetów inwestycyjnych umożliwiających przygotowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) winien spełniać dwa podstawowe zadania:

- Wyznaczać hierarchię ważności poszczególnych inwestycji dla Gminy (ustalić priorytety) 
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie żywotnych, strategicznych interesów wspólnoty samorządowej,

- Wyznaczać optymalny harmonogram realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy 
z uwzględnieniem dostępności finansowania, koncentracji środków w celu skracania cykli inwestycyjnych i uzyskiwania planowanych efektów w możliwie najszybszych terminach.

Realizacja inwestycji bez wieloletniego planowania stwarza dla Gminy wiele niebezpieczeństw, których Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala uniknąć. Powinien on zapobiec takim niekorzystnym zjawiskom, jak:

  - Jednoczesne otwieranie zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania, a przez to – nieuzasadnione przewlekanie realizacji poszczególnych inwestycji 
i podrażanie ich kosztów,

  - Przypadkowość w decydowaniu o kolejności inwestycji (brak uzgodnionych kryteriów przy ustalaniu kolejności).

Przez Wieloletni Plan Inwestycyjny rozumiemy świadomie przyjęty harmonogram realizacji optymalnie dobranego pakietu inwestycji (zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowania Gminy) ułożony tak, aby najlepiej wykorzystać dostępne środki inwestycyjne (własne 
i zewnętrzne) przy założeniu możliwie najkrótszych cykli realizacji inwestycji. Aby zapewnić optymalny dobór pakietu inwestycji do realizacji, a zarazem móc każdorazowo uzasadnić decyzję o odłożeniu, bądź odmowie realizacji danej inwestycji. Zakłada się, że w Gminie Bestwina WPl będzie układany w oparciu 
o zestaw kryteriów odzwierciedlających dwie grupy czynników:

- Zbieżność danej inwestycji z celami strategicznymi Gminy Bestwina,

- Możliwość korzystnego finansowania w danym momencie, w szczególności – dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W tym celu przyjmuje się zestaw kryteriów, które będą stosowane przy przyznawaniu priorytetów poszczególnym inwestycjom. Ważność poszczególnych kryteriów oceny inwestycji nie jest jednakowa. 
Z tego też względu poszczególnym kryteriom oceny zostają przypisane wagi liczbowe, odzwierciedlające ważność danego kryterium dla przyznania danemu zadaniu inwestycyjnemu wyższego lub niższego priorytetu w WPI. Poszczególnym kryteriom przyznaje się zróżnicowaną ważność, wyrażoną odpowiednimi wagami liczbowymi. Oceny inwestycji dokonuje się odpowiadając na kolejne 8 pytań kryteriów i ustalając odpowiedni współczynnik stopnia spełnienia danego kryterium przez daną inwestycję. Współczynnik może przybierać wartości: 0,1 lub 2 i dla każdego z ośmiu kryteriów jest wyznaczony oddzielnie. Ocena (przyznanie niższego lub wyższego priorytetu) inwestycji powstaje poprzez zsumowanie ocen cząstkowych (dla poszczególnych kryteriów) powstałych jako iloczyn stałej wagi (wyrażającej istotność danego kryterium w całej ocenie) i ocenionego współczynnika (stopnia spełnienia przez inwestycję danego kryterium). W zależności od przyjętych wag określających istotność problemów w porównaniu z innymi zakresami uzyskamy możliwość porównania poszczególnych inwestycji.

Kluczową rolę w tym przypadku odgrywać będzie sposób, w jaki Gmina zdecyduje się na podejmowanie decyzji o „ważności „ poszczególnych kryteriów. Poniżej przedstawione wagi są jedynie przykładowymi propozycjami.

Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu tego narzędzia, można uwzględnić system oceny realizacji Programu i poszczególne kryteria powiązać ze wskaźnikami ekorozwoju – priorytetowe mogą być te zadania, które w sposób znaczący wpłyną na poprawę ustalonych kluczowych wskaźników.

Tabela 6-1  Wagi przeliczeniowe i opis znaczenia poszczególnych wartości współczynnika oceny dla kolejnych kryteriów oceny inwestycji

| Kryterium | Waga | Znaczenie poszczególnych wartości współczynnika |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 |
| ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII |
| Czy inwestycja jest związana z rozwojem gospodarki ekologicznej opartej o wyspecjalizowaną produkcję i przetwórstwo płodów rolnych i rybactwa? | 10 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| Czy inwestycja przyczyni się do rozwoju infrastruktury? | 10 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| Czy inwestycja przyczyni się do wykreowania wizerunku Gminy – „Gminy o wysokim poziomie usług” oraz „Gminy sprawnie zarządzanej? | 9 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| Czy inwestycja podniesie walory miejsca zamieszkania poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej? | 8 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| Czy inwestycja podniesie walory miejsca zamieszkania poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej? | 8 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| Czy inwestycja dotyczy poprawy stanu środowiska? | 8 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| Czy inwestycja wpłynie korzystnie na wizerunek i promocję Gminy? | 2 | nie | pośrednio | bezpośrednio |
| KRYTERIA FINANSOWE |
| Czy inwestycja jest dofinansowywana ze środków pozabudżetowych? | 9 | nie | do 25% | powyżej 25% |
| Czy inwestycja po zakończeniu będzie generować dochody dla Gminy? | 6 | będzie generować koszty | dochody pokryją koszty | będzie generow. więcej doch. niż kosztów |
| Czy inwestycja została poprzedzona studium wykonalności? | 7 | nie | wstępne studium wykonalności | pełne studium wykonalności |

# System oceny realizacji Programu wraz z proponowanymi wskaźnikami

Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian 
w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).

Analogicznie jak na poziomie wojewódzkim został określony „system monitoringu i oceny proponujemy stworzenie:

- systemu zbierania i selekcjonowania informacji,

- systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.

Procesy te powinny być analogiczne na poziomie Gminy, Powiatu i Województwa. Proponowany więc system monitoringu dla Gminy Bestwina powinien zawierać działania określone w Programie Operacyjnym Województwa:

- systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen,

- uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie służył przygotowaniu raportów,

- przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie,

- analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,

- analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,

- przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieżące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych monitoringu jest opracowany zestaw mierników.

## Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju

Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z tym koszty narzucają konieczność stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników ekorozwoju, jakimi zamierzamy posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji idei ekorozwoju. Odpowiadają na pytanie: jaki jest stan i jak mierzyć postęp oraz efekty ekorozwoju?

Mierniki ekorozwoju oznaczają nowe podejście do określania znaczenia środowiska dla jakości życia człowieka. Przyjęcie koncepcji ekorozwoju jako podstawowej filozofii rozwoju w perspektywie XXI wieku wymaga jednak podjęcia nowych wyzwań, a zwłaszcza:

- szczegółowego przeglądu istniejących baz danych, nowych form administrowania nimi,

- zaangażowania pewnych sił i środków do regularnego wyliczania i zestawiania wskaźników, 
a także do opracowywania i analizowania nowych mierników.

Należy przypomnieć, że istota ekorozwoju może być wyrażana jako zbiór cech, celów, zasad i jako ład zintegrowany, oparty na wzajemnym przenikaniu i harmonizacji pięciu ładów dziedzinowych: ekologicznego, społecznego, gospodarczego, przestrzennego i polityczno-instytucjonalnego. Wyznacza to różne, uzupełniające się podejścia do konstruowania wskaźników pomiaru wprowadzania tej koncepcji na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Konieczność ich tworzenia wynika z tego, że:

- społeczność światowa oraz społeczności regionalne i lokalne mają prawo do informacji 
o efektach ekorozwoju,

- istnieje potrzeba precyzyjnego kontrolowania postępu w realizacji ekorozwoju na każdym poziomie, tzn. globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym,

  - posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza możliwość dokonywania wiarygodnych porównań międzynarodowych, międzyregionalnych i osiągnięć społeczności lokalnych we wprowadzaniu w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju;

- praca nad wskaźnikami to dobra okazja do uporządkowania i udoskonalenia istniejących baz danych o środowisku i systemu sprawozdawczości statystycznej z punktu widzenia wymogów trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- opracowanie oryginalnych wskaźników odpowiednich dla danego kraju pozwala uwypuklić 
i wyjaśnić jego specyfikę, np. w okresie transformacji gospodarczej,

- wprowadzenie na szczebel lokalny oraz regionalny wskaźników ekorozwoju jest istotnym bodźcem rozwoju lokalnej demokracji i samorządności.

Zasadniczym zadaniem wskaźników ekorozwoju jest wymierne zobrazowanie stopnia realizacji zasad 
i celów przyjmowanych w Programie zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w konkretnych warunkach wskaźniki ekorozwoju powinny:

- ułatwiać władzom danego obszaru (kraju, regionu, powiatu, gminy) i jego mieszkańcom ocenę stopnia realizacji idei ekorozwoju,

- uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy,

- pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz ekorozwoju,

- weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe oraz strategie ich osiągania.

Wybór, zaprojektowanie i uzgadnianie wskaźników ekorozwoju nie jest sprawą prostą. W odniesieniu do konkretnych wskaźników doprowadzenie do pełnej zgodności poglądów w odniesieniu do metodyki ich konstrukcji, własności i zakresów stosowania nie jest obecnie możliwe. Przy obecnym stanie wiedzy brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które wskaźniki i ich systemy są bardziej przydatne i pożyteczne od pozostałych.

Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników nie zawsze spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych (ekonomicznego, społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in. opracowane przez agendy ONZ, OECD, Bank Światowy, IUCN i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA). Najczęściej wskaźniki dzielą się na:

- wskaźniki presji/przyczyny,

- wskaźniki stanu,

- wskaźniki reakcji.

Schematy: presja <-> stan <-> działanie, mogą być stosowane jako punkt wyjścia dla programowania ekorozwoju w każdej skali, globalnej, kontynentalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Podział na powyższe trzy grupy wskaźników środowiskowych wynika z elementarnych pytań dotyczących środowiska przyrodniczego:

- Jaki jest stan środowiska?

- Co determinuje aktualny stan środowiska?

- Jakie działania są podejmowane aby ten stan poprawić.

Ostateczne wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Bestwina zostały opracowane zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska oraz Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – z uwzględnieniem określonych w tych Programach wymogów sprawozdawczych. Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie wymogów dotyczących sporządzanych co 2 lata Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Poniżej przedstawiono jako punkt wyjścia dla Gminy – do rozważenia propozycje wskaźników na różnych poziomach.

### Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej

Unia Europejska nie przyjęła jeszcze jednoznacznie określonego zestawu wskaźników. Próby opracowania takiego zestawu wskaźników podjęte zostały przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), która w roku 2000 zaproponowała ujęcie wskaźników ekorozwoju w cztery grupy: wskaźniki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, wskaźniki wydajności ekologicznej i wskaźniki efektywności realizowanych polityk. Jednocześnie EEA wspólnie z Komisją Europejską zaczęła stosować w praktyce komplet 32 wskaźników, tzw. TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism) publikując w grudniu 1999 roku we współpracy z Eurostatem pierwszy ich zestaw.

Również w 1999 roku ukazał się zestaw wskaźników dotyczących polityki energetycznej UE przygotowany przez Komisję Europejską. Obejmował on 65 wskaźników ujętych w pięć grup: podaż energii, zużycie energii, środowisko, przemysł energetyczny i rynki energetyczne.

Z kolei w roku 2000 ukazał się dokument przedstawiający zbiór wskaźników dotyczących kwestii środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Na samym początku roku 2001 Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki (Enterprise) – powstała z połączenia Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i DG ds. Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw – podjęła kroki zmierzające do opracowania zestawu wskaźników ekorozwoju w polityce przemysłowej. W raporcie opracowanym na jej zlecenie przez konsorcjum utworzone na Uniwersytecie Sussex zatytułowany „Indicators for Monitoring Integration of Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy” proponuje się używanie trzech grup wskaźników: głównych (headline), wskaźników integracji oraz wskaźników odnoszących się do procesu.

Główne wskaźniki powinny odzwierciedlać najważniejsze trendy ekonomiczne, społeczne 
i środowiskowe. Zaliczono do nich np. procent populacji z dostępem do internetu (sfera społeczna), dzienną produkcję odpadów (sfera środowiskowa) i procent dochodu narodowego brutto przeznaczany na badania i rozwój (sfera ekonomiczna).

Zadaniem drugiej grupy – wskaźników integracji - jest wskazanie połączeń między polityką gospodarczą a ekorozwojem. Zaliczono tu takie parametry jak np. liczba nowo tworzonych firm, które oferują usługi związane ze środowiskiem oraz ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł na jednostkę wartości dodanej. Natomiast ostatnia grupa wskaźników – odnoszących się do procesów - ma umożliwić śledzenie procesów zachodzących wewnątrz instytucji administracyjnych 
i w przedsiębiorstwach. Pojawiły się tu takie parametry jak procent wydatków publicznych, do których stosowano kryteria środowiskowe, oraz liczba przedsiębiorstw, które produkują choć jeden produkt oznaczony etykietą EU Eco-Label.

European Environmental Bureau, przygotowało własny zestaw 10 wskaźników, mogących służyć do oceny realizacji polityki ekologicznej Komisji Europejskiej. Są to:

- Emisja do powietrza czterech rodzajów zanieczyszczeń (SOx, NOx, NH3,LZO);

- Procentowy udział czystych wód powierzchniowych;

- Całkowita emisja CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych (CH4, N2O, typu HFC i PFC oraz SF6);

- Indeks uwolnionych do środowiska substancji niebezpiecznych, ważony względem toksyczności dla ludzi i ekotoksyczności;

- Udział obszarów zabudowanych w ogólnej powierzchni;

- Indeks różnorodności biologicznej oparty na zróżnicowaniu na poziomie genetycznym 
i siedliskowym (nie przyjęto jeszcze dokładnej definicji);

- Całkowite zużycie wody i procentowy udział naturalnego uzupełniania jej zasobów;

- Całkowite zużycie surowców i ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym udział materiałów wykorzystywanych wtórnie lub uzyskanych z recyklingu;

- Całkowita liczba przejechanych pasażerokilometrów (pkm) i tonokilometrów (tkm) oraz całkowite zużycie energii;

- Zużycie pestycydów (w tonach czynnego składnika, ważone względem toksyczności dla ludzi 
i ekotoksyczności).

### Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono:

- stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska 
a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),

- ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub wartością sprzedaną),

- stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny Programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska),

- techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itd.), zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych produktu.

Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki:

- wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

  - utrzymanie systematycznego wzrostu PKB oraz systematycznego wzrostu poziomu życia obywateli;

  - poprawę stanu zdrowia obywateli, mierzoną przy pomocy takich mierników jak długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane);

  - zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;

  - wzrost dochodów z rolnictwa dzięki wykorzystaniu potencjału biologicznego gleb;

  - zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;

  - coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

- wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych) oraz poprawę jakości powietrza;

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w Miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych;

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich gospodarczego wykorzystania;

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemysłowych i terenach po byłych bazach wojsk radzieckich, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych 
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków

- wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu 
i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu kultury; różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje gatunków;

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;

- wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:

- kompletność i stabilność regulacji prawnych;

- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;

- zakres i efekty działań edukacyjnych;

- opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz ochrony środowiska.

### Mierniki na poziomie województwa

Istotnym dla Programu Ochrony Środowiska jest zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.

Tabela 7-1  Zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego

| PRIORYTET F: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO KULTUROWEGO W TYM ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENU | Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych, % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków, Długość sieci kanalizacyjnej, Długość sieci wodociągowej, Redukcja zanieczyszczeń w ściekach, Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w tys. ton, w tym niebezpiecznych, Ilość wykorzystywanych odpadów, Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych, Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia odpadowego, Oszczędzanie pojemności składowiska, poprzez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów , Ilość odbieranych odpadów zielonych, % udział powierzchni zagospodarowanych rolniczo, w tym na cele leśne (dot. gruntów zdewastowanych i zdegradowanych), Powierzchnia terenów nie zdegradowanych i zwartych terenów rolnych, Ilość gospodarstw agroturystycznych i prowadzących produkcję ekologiczną, Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tys. ton, Emisja zanieczyszczeń gazowych w tys. ton, Wzrost zużycia paliw ekologicznych, Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni ziemi, Unowocześnienie układu komunikacyjnego, Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku, Modernizacja dróg miejskich poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”), Utrzymanie ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo, Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych parkingów prowadzona z utrzymaniem standardów ochrony przed hałasem, Wzrost procentowy powierzchni obszarów chronionych w Gminie, Wzrost ilości gatunków flory, fauny i zbiorowisk roślinnych związanych z renaturalizacją środowiska, Przebudowa drzewostanów, Zwiększenie lesistości Gminy, Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego, Nowe funkcje rekreacyjne w historycznym układzie zabytkowego zespołu zieleni, Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, Większa dostępność lepszych pozycji metodycznych związanych z ekologią, Usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako wysypisk śmieci, Prawidłowe postępowanie z pestycydami, szczególnie w małych gospodarstwach, Produkcja żywności dobrej jakości, Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych. |
| --- | --- |

Warianty — scenariusze wdrażania zrównoważonego rozwoju

Scenariusze wdrażania rozwoju zrównoważonego stanowią katalog przedsięwzięć rozwojowych, których wyboru dokonuje się w oparciu o kryteria ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Potencjał rozwoju tworzą: potencjał społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Jest to konsekwencją trójskładnikowej budowy makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Można powiedzieć, że uwarunkowania dynamiki tego potencjału przyjmują formę trzech czynników produkcji: kapitału ludzkiego, rzeczowego i przyrodniczego. Ranking tych elementów nie jest zasadny, ponieważ są one wobec siebie z całą pewnością komplementarne.

Trójskładnikowy potencjał rozwoju wskazuje na potrzebę przestrzegania zasady kompleksowości 
w analizie uwarunkowań zmian w gospodarce. Nie jest to zadanie proste, jednakże nie upoważnia to do akceptacji nietrafnych, chociaż łatwiejszych ujęć. Relacje charakteryzujące potencjał rozwoju zawiera schemat l.

Aby zagwarantować spójność wyboru zadań wynikających ze Strategii Rozwoju oraz zadań wynikających z niniejszego Programu, proponuje się aby kryteria oceny istotności i efektywności przedsięwzięć były jednakowe dla Strategii i Programu.

Dla każdego zadania inwestycyjnego konieczna jest analiza kosztów i korzyści. Szczególnie zadania realizowane przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej będą musiały posiadać opracowane studium wykonalności zadania (wg zakresów określonych w zasadach korzystania z tych środków). Integralną częścią tego zakresu jest każdorazowo analiza kosztów i korzyści (CBA – cost benefits analysis), w wyniku której efektywność zadania jest każdorazowo określana nie tylko w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.

Analizując zamierzenia inwestycyjne w zakresie ich roli w rozwoju zrównoważonym należy określić (co będzie zadaniem studium wykonalności):

- inwestycje proekologicznej w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje infrastruktury ochronnej,

- znaczenie inwestycji w procesie proekologicznej restrukturyzacji gospodarki oraz poszczególnych jej dziedzin (przemysłu, rolnictwa, turystyki, transportu etc.),

- wpływ działalności inwestycyjnej na otoczenie przyrodnicze, ocenianej m.in. przez procedury ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ),

- inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje infrastruktury ochronnej,

- ekologiczne czynniki lokalizacji inwestycji, w tym wpływ stanu środowiska na decyzje lokalizacyjne i na motywację inwestorów (także inwestorów zagranicznych),

- związki pomiędzy stanem środowiska a ryzykiem inwestycyjnym,

- związki pomiędzy procesami inwestowania a ryzykiem ekologicznym,

- związki pomiędzy ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem ekologicznym i ryzykiem finansowym,

- finansowanie inwestycji proekologicznych (w przedsiębiorstwie, w regionie, w gminie),

- ekologiczne, ekonomiczne i społeczne kryteria efektywności inwestycji,

- związki pomiędzy gospodarką przestrzenną, działalnością inwestycyjną a ochroną środowiska,

- uwarunkowania działalności inwestycyjnej na obszarach chronionych,

- inne problemy pozostające w bezpośrednim lub pośrednim związku z procesami inwestowania 
a gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi (gospodarowania ziemią, zasobami wodnymi, zasobami leśnymi etc.).

Uściślając relację pomiędzy procesem inwestowania a procesem rozwoju zrównoważonego można dodać, że tworzenie scenariuszy wdrażania rozwoju zrównoważonego jest tożsame z procesem tworzenia określonego portfela projektów inwestycyjnych. Proces tworzenia wariantów/scenariuszy polega bowiem na znalezieniu wśród rozpatrywanych projektów zestawu inwestycji (odpowiedniego zbioru projektów) zapewniającego największe oszczędności zasobów przyrodniczych. Podstawowa różnica w stosunku do tradycyjnie ujmowanego portfela projektów inwestycyjnych sprowadza się tutaj do określenia spodziewanych korzyści. Spodziewane korzyści w ujęciu tradycyjnym definiowane są jako największy przyrost wartości firmy, zaś zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego spodziewane korzyści definiowane są jako największa oszczędność zasobów środowiskowych przy danym przyroście wartości podmiotów działających na danym terenie.

Wzór efektywności takich działań można określić następująco:

E= (P+Snw+Kpzag)/(N+Ne+Ns)

gdzie:

E – zintegrowana efektywność ekonomiczna, ekologiczna i społeczna,

N - nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekonomicznego,

Ne- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekologicznego,

Ns- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu społecznego,

P – efekt ekonomiczny,

Snw – straty ekonomiczne, które nie wystąpiły w wyniku poniesionych nakładów Ne,

Kpzag – korzyści pozagospodarcze, które uzyskano w wyniku poniesionych nakładów, np. na służbę zdrowia, prorodzinną politykę, edukację.

# Bibliografia

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015, Katowice, 2000 rok.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku 2015, Katowice, 2002 rok.

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bestwina

- .Strategia Rozwoju Gminy Bestwina

- Bednarek R. Prusinkiewicz Z, Geografia Gleb, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Cieślak J. Wskazówki dla rolników podejmujących produkcję metodami ekologicznymi, Wydawca- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społecznego i Gospodarczego, Modliszewice 2001.

- Charakterystyka klimatologiczna woj. Katowickiego, IMGW Oddz. Katowice, Katowice 1992.

- Chroboczek E, Skępski H: Ogólna uprawa warzyw, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1975.

- Cymerman R: Rekultywacja gruntów zdewastowanych, Wydawnictwo Art., Olsztyn 1988.

- Czerwiński E, Dobrzański B: Nowoczesna uprawa roślin, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze 
i Leśne, Warszawa, 1975

- Duży rocznik statystyczny 2000 r. GUS, Warszawa 2001.

- Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego pod red. G. Andersona,

- J. Śleszyńskiego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Gospodarka odpadami na wysypiskach, ARKA KONSORCJUM, Poznań 1993.

- Kempa. E. Gospodarka odpadami miejskimi, Arkady, Warszawa 1983 r.

- Kompleksowa Gospodarka odpadami (materiały konferencyjne), ABRYS, Poznań 1998 r.

- Kompostowanie odpadów organicznych w praktyce (materiały konferencyjne), ABRYS, Poznań 1997 r.

- Narodowy Program Przygotowania do członkostwa w UE, Rozdział 23 – Ochrona Środowiska; MOŚZNiL, 1999 r.

- Neuerburg W, Padel S: Rolnictwo ekologiczne w praktyce, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1994.

- Nowa Polityka Ekologiczna Państwa – założenia; MOŚZNiL, październik 1999r

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010, Warszawa, listopad 2002.

- Ochrona środowiska po reformie administracji publicznej, PROEKO sp. z o.o., Warszawa 1999.

- Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Warszawa 1990.

- Poskrobka B: Sterowanie ekorozwojem tom I i III Regionalne i gospodarcze aspekty ekorozwoju, Wydawnictwo Politechniki białostockiej, Białystok, 1998. Prof, dr hab. Franciszek Piontek, tom I, rozdział I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.

- Poradnik do opracowania gminnego programu ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju, M. Kistowski, W. Staszek, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1998.

- Programowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej; J. Szlachta, Wydawnictwo naukowe PWN,Warszawa 1999.

- Przepisy Unii Europejskiej w zakresie odpadów (mat. seminaryjne) Ogólnopolskie Towarzystwo Zagospodarowania Odpadów „3R”, Osieczany 1999.

- Przewodnik dostosowania prawa do prawa Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, Komisja Wspólnot Europejskich, Warszawa styczeń 1998.

- Przewodnik po Unii Europejskiej; The Economist Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1998.

- Richling A., Solon J. „Ekologia krajobrazu“ Wyd. 2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996.

- Regionalny monitoring jakości wód podziemnych na obszarze działania RZGW w Katowicach – Raport z dwóch serii opróbowań (lato i jesień 1998); Uniwersytet Śląski, Katowice 1998.

- Sozoekonomiczny rachunek efektywności działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.

- Stan środowiska w Polsce; Raport PIOŚ, Warszawa 1998.

- Stan Środowiska dla Województwa Śląskiego 1999-2000, Katowice 2001.

- Strategia wykorzystania funduszu ISPA jako uzupełnienie instrumentu realizacji polityki ekologicznej państwa; MOŚZNiL, Warszawa 1999.

- Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego Gminy, T. Domański, Wydawnictwo Hamal Books, Warszawa 1999.

- Wartość środowiska, J.T. Winpenny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.

- Wieloletni program gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa katowickiego, PHARE Projekt EC/EPP/911/2.1.1/MP, GKW Consult i IETU, Katowice 1995.

- Wieloletni program ochrony i kształtowania środowiska w województwie katowickim na lata 1996 – 2005 oraz kierunki działań do roku 2020, Wojewoda Katowicki, Katowice 1997.

- Województwo Śląskie - Raport o rozwoju społecznym UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju - Warszawa, Wydawnictwo Forum Sztuk, Katowice 1999.

- Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych robót budowlano instalacyjnych; BISTYP- CONSULTING, Warszawa 2001.

# ZAŁĄCZNIKI DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BESTWINA W ZAKRESIE WDRAŻANIA 
I REALIZACJI PROGRAMU W SYSTEMIE REMAS:

# PROJEKT POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ GMINY

# PARAMETRY WYKORZYSTYWANE DO OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW

# REJESTR CELÓW I ZADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

# PROGRAM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

# ZAŁĄCZNIK NR. 1. PROJEKT POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ GMINY BESTWINA

| I | Charakter gminy Bestwina i jej walory. |
| --- | --- |
|  | Obecnie kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego jest jednym z istotnych elementów strategii rozwoju Gminy Bestwina, w której obowiązują dwie zasady: Eksponowanie istniejących walorów przyrodniczych Gminy oraz ich ochrona i wzbogacanie, Likwidacja istniejących zagrożeń środowiskowych. |
| II | Zidentyfikowane problemy środowiskowe na terenie Gminy Bestwina: |
|  | wytwarzanie odpadów komunalnych, wytwarzanie ścieków komunalnych, niska emisja do atmosfery. |
| III | Gmina deklaruje podjęcie następujących działań w celu zminimalizowania problemów środowiskowych: |
|  | zwiększenie strumienia odpadów komunalnych poddanych odzyskowi, skanalizowanie poszczególnych sołectw oraz oczyszczanie ścieków komunalnych, sukcesywne zmniejszanie emisji do atmosfery z obiektów gminnych. |
| IV | Gmina realizuje i będzie realizowała nadal swoje zadania zgodnie z przepisami prawa. |
| V | Gmina nadal będzie prowadziła działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. |
| VI | Działania Gminy mają na celu przede wszystkim zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska. |
| VII | Gmina w sposób bezpośredni lub pośredni wspiera wszelkie działania proekologiczne podejmowane przez podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo. |
| VIII | Gmina prowadzi działania mające na celu promocję przedsięwzięć przyjaznych środowisku np. stosowanie paliw ekologicznych. |
| IX | Niniejsza polityka środowiskowa stanowi podstawę do ustalenia i przeglądu celów i zadań środowiskowych. |
| X | Polityka Środowiskowa jest dostępna publicznie, opublikowana w prasie lokalnej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy. |

# ZAŁĄCZNIK NR. 2. PARAMETRY WYKORZYSTYWANE DO OBLICZENIA WSKAŹNIKÓW

# PR2-ZAŁACZNIK NR 5

| A | Dane ogólne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | rok |  |  |
| A2 | kod GUS powiatu |  |  |
| B | Powierzchnia gruntów |  |  |
| B1 | powierzchnia powiatu ogółem | ha |  |
| B5 | powierzchnia lasów ogółem | ha |  |
| C | Ludność |  |  |
| C1 | ludność ogółem | osoby |  |
| D | Rynek pracy |  |  |
| D1 | pracujący ogółem | osoby |  |
| F | Dochody i wydatki |  |  |
| F10 | wydatki budżetowe ogółem | PLN |  |
| F11 | wydatki inwestycyjne na ochronę wód | PLN |  |
| F12 | wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną | PLN |  |
| F13 | wydatki inwestycyjne na gospodarkę odpadami | PLN |  |
| F14 | wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza | PLN |  |
| F15 | wydatki inwestycyjne na ochronę przed hałasem | PLN |  |
| F16 | wydatki na usuwanie skutków katastrof ekologicznych | PLN |  |
| F17 | wydatki na edukację ekologiczną | PLN |  |
| F18 | wydatki na ochronę przyrody i lasów | PLN |  |
| F19 | wydatki na profilaktykę zdrowotną dzieci | PLN |  |
| F20 | wydatki na ochronę powierzchni ziemi | PLN |  |
| G | Ochrona gruntów |  |  |
| G1 | zdegradowane grunty poprzemysłowe | ha |  |
| I | Ochrona wód i gospodarka wodna |  |  |
| I9 | odprowadzone ścieki komunalne wymagające oczyszczenia ogółem | dam3 |  |
| I14 | ścieki komunalne oczyszczone ogółem | dam3 |  |
| I20 | odprowadzone ścieki poprzemysłowe wymagające oczyszczenia ogółem | dam3 |  |
| I21 | ścieki poprzemysłowe ogółem | dam3 |  |
| I32 | zużycie wody ogółem | m3 |  |
| I36 | ludność obsługiwana przez oczysczalnie ogółem | osoby |  |
| I42 | ludność obsługiwana przez wodociągi | osoby |  |
| J | Ochrona powietrza *) |  |  |
| J1 | emisja zanieczyszczeń pyłowych | Mg |  |
| J2 | emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem | Mg |  |
| J5 | emisja metanu CH4 | Mg |  |
| J7 | emisja CO2 | Mg |  |
| K | Gospodarka odpadami |  |  |
| K1 | odpady komunalne wytworzone ogółem | Mg |  |
| K2 | odpady komunalne wykorzystane | Mg |  |
| K4 | odpady komunalne poddane recyklingowi | Mg |  |
| K13 | odpady niebezpieczne wytworzone ogółem | Mg |  |
| L | Ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |
| L1 | powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem | ha |  |
| M | Gospodarka komunalna |  |  |
| M8 | produkcja energii elektrycznej ogółem | KWh |  |
| M9 | produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | KWh |  |
| M12 | zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | KWh |  |

| ZAŁĄCZNIK NR. 3. REJESTR CELÓW I ZADAŃ ŚRODOWISKOWYCH |
| --- |
| LD | Cele długoterminowe 2003 r.-2015 r. | LK | Cele krótkookresowe 2003 r.-2006 r. | LZ | Nazwa zadania | Jednostka/osoba odpowiedzialna | KZ Kod wagi zadania |
| W1 | „Przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości | W1C1 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej | W1C1Z1 | Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie | UG | W |
|  |  |  |  | W1C1Z2 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kaniowie | UG | W |
|  |  |  |  | W1C1Z3 | Budowa kanalizacji w Kaniowie o długości L = 55 km | UG | W |
|  |  |  |  | W1C1Z4 | Budowa kanalizacji w Bestwince o długości L = 15 km | UG |  |
|  |  |  |  | W1C1Z5 | Budowa kanalizacji w Bestwinie o długości L = 75 km | UG |  |
|  |  |  |  | W1C1Z6 | Budowa kanalizacji deszczowej, L = ok. 10 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych | UG |  |
|  |  |  |  | W1C1Z7 | Budowa kanalizacji w Janowicach o długości L = 15 km | UG |  |
|  |  | W1C2 | Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych | W1C2Z1 | Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | UG | W |
|  |  |  |  | W1C2Z2 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | Właściciele posesji | L |
|  |  | W1C3 | Poprawa zaopatrzenia ludności w wodę oraz ograniczenie strat wody | W1C3Z1 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | UG | W |
|  |  |  |  | W1C3Z2 | Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej, L = ok. 17 km | UG | W |
|  |  |  |  | W1C3Z3 | Wymiana rurociągów z rur azbestowo-cementowych L = 18,3 km | Kombest Sp.z o.o. |  |
|  |  |  |  | W1C3Z4 | Wymiana rurociągów z rur stalowych L = 114,7 km | Kombest Sp.z o.o. |  |
|  |  | W1C4 | Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych | W1C4Z1 | Utworzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych wokół wysypiska odpadów komunalnych oraz wysypiska popiołów z ciepłowni Bielsko-Biała | UG | W |
|  |  |  |  | W1C4Z2 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | UG | W |
| W2 | Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi | W2C1 | Ochrona przeciwpowodziowa | W2C1Z1 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego | UG | W |
| O1 | Ograniczenie do minimum uciążliwości odpadów dla środowiska przy maksymalnym ich wykorzystaniu gospodarczym | O1C1 | Usystematyzowanie gospodarki odpadami | O1C1Z1 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | UG | G |
|  |  |  |  | O1C1Z2 | Rekultywacja terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | UG |  |
|  |  |  |  | O1C1Z3 | Stworzenie systemu monitoringu rekultywowanego tereny nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | UG |  |
|  |  |  |  | O1C1Z4 | Rekultywacja składowiska skały płonej w Kaniowie | KWK „Silesia” |  |
|  |  |  |  | O1C1Z5 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | UG | G |
|  |  | O1C2 | Wzrost stopnia odzysku i recyklingu odpadów | O1C2Z1 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | UG | G |
|  |  |  |  | O1C2Z2 | Budowa stacji segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki wyposażonej w instalację do „rozbiórki” odpadów wielkogabarytowych | UG | P |
|  |  | O1C3 | Ograniczenie uciążliwości odpadów dla środowiska | O1C3Z1 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z2 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | UG | G |
|  |  |  |  | O1C3Z3 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | UG | G |
| GL1 | Poprawa jakości środowiska pod względem ziemi i gleb, w tym zwiększenie atrakcyjności gminy | GL1C1 | Ochrona gleb użytkowanych rolniczo, zapobieganie zanieczyszczeniom gleb | GL1C1Z1 | Opracowanie map glebowych pozwalających rolnikom na dostosowanie upraw do warunków glebowych gospodarstwa | Województwo | W |
|  |  |  |  | GL1C1Z2 | Przeprowadzenie badań gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH w celu stworzenia map zanieczyszczeń glebowych | UG | P |
|  |  | GL1C2 | Zagospodarowanie terenu w sposób racjonalny | GL1C2Z1 | Stworzenie Zakładu Geotermalnego | UG, właściciele terenów | W |
|  |  |  |  | GL1C2Z2 | Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | UG | P |
|  |  |  |  | GL1C2Z3 | Atestacja sprzętu ochrony roślin | Właściciele gospodarstw | L |
| TP ZK1 | Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych | TPZK1C1 | Rekultywacja terenów zdegradowanych i rewitalizacja terenów poprzemysłowych | TPZK1C1Z1 | Rekultywacja terenów objętych szkodami górniczymi | KWK „Silesia’ | P |
|  |  |  |  | TPZK1C1Z2 | Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego gliny na cele produkcji cegły | PPUH „Promet” - Cegielnia | L |
|  |  |  |  | TPZK1C1Z3 | Przeciwdziałanie procesom erozji poprzez zakładanie plantacji energetycznych | Właściciele gospodarstw | G |
|  |  |  |  | TPZK1C1Z4 | Rekultywacja terenów żwirowiska | Żwirownie | G |
| P1 | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw | P1C1 | Ograniczenie niskiej emisji i zapotrzebowania na energię cieplną. Ograniczenie zanieczyszczeń: gazowych o ok.5%, pyłowych o ok. 4%. | P1C1Z1 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. Edukacja ekologiczna w środkach masowego przekazu (lokalna prasa). Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców. Edukacja ekologiczna w szkołach | UG | G |
|  |  |  |  | P1C1Z2 | Opracowanie koncepcji, projektu, uzyskanie koncesji dla przygotowania inwestycji pod zakład geotermalny | UG | G |
|  |  |  |  | P1C1Z3 | Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zmiana systemów grzejnych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzejnych | UG | L |
|  |  |  |  | P1C1Z4 | Modernizacja istniejących dróg gminnych | UG | W |
| H1 | Zapewnienie sprzyjającego komfortu akustycznego środowiska | H1C1 | Ograniczenie hałasu komunikacyjnego | H1C1Z1 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie mogą wystąpić przekroczenia standardów akustycznych | Zarząd Dróg Powiatowych, Właściciele linii kolejowych | W |
|  |  |  |  | H1C1Z2 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | UG | G |
|  |  |  |  | H1C1Z3 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | Zarząd Dróg Powiatowych, Właściciele linii kolejowych | P |
|  |  | H1C2 | Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań akustycznych związanych z przemysłem i komunikacją | H1C2Z1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | UG | G |
| PN | Obniżenie poziomów szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku | PNC1 | Kontrola i ograniczenie emisji elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego do środowiska | PNC1Z1 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego | UW | W |
| OCH1 | Ochrona różnorodności biologicznej Gminy | OCH1C1 | Utworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych Gminy | OCH1C1Z1 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody: - 6 obiektów | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C1Z2 | Utworzenie 2 rezerwatów przyrody ożywionej | Wojewoda Śląski | W |
|  |  |  |  | OCH1C1Z3 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (ok. 15 – 20 obiektów) | UG | G |
|  |  | OCH1C2 | Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów, zwiększenie lesistości Gminy | OCH1C2Z1 | Zalesianie gruntów porolnych (wariant optymalny 20 ha) | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | P |
|  |  |  |  | OCH1C2Z2 | Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” Nadleśnictwa Bielsko (ok. 50% ogólnej powierzchni leśnej) | Nadleśnictwo Bielsko | P |
|  |  | OCH1C3 | Kreacja i promocja walorów przyrodniczych Gminy | OCH1C3Z1 | Realizacja rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie Gminy (broszury, mapy, tablice informacyjne): 2 – 3 obiekty | UG | G |
|  |  |  |  | OCH1C3Z2 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach projektowanych obiektów turystyczno –sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych | UG | W |
|  |  |  |  | OCH1C3Z3 | Promocja programów rolno– środowiskowych (szkolenia, warsztaty, broszury). | Urząd Marszałkowski w Katowicach | W |
| EE1 | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | EE1C1 | Wzrost świadomości ekologicznej młodzieży i dzieci w wieku szkolnym | EE1C1Z1 | Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów (ok. 20% stanu ilościowego uczniów) – warsztaty i wycieczki ekologiczne; korekta programu dydaktycznego dydaktycznego w zakresie ekologii | UG | P |
|  |  |  |  | EE1C1Z2 | Edukacja ekologiczna nauczycieli | UG | P |
|  |  | EE1C2 | Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy | EE1C2Z1 | Inwentaryzacja bibliotek (doposażenie) | UG | G |
|  |  | EE1C3 | Propagowanie działań proekologicznych | EE1C3Z1 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia (agroturystyka) | UG | L |
|  |  |  |  | EE1C3Z2 | Utworzenie 2 ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych (foldery, broszury, tablice informacyjne). | UG | L |
|  |  |  |  | EE1C3Z3 | Promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego (szkolenia, broszury, warsztaty) | UG |  |
|  |  | EE1C4 | Wzrost świadomości ekologicznej dorosłej części mieszkańców | EE1C4Z1 | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | UG | G |
|  |  |  |  | EE1C4Z2 | Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej | UG | G |

LD określa następujące elementy środowiska:

# ZS – zarządzanie środowiskowe

# W – Ochrona zasobów wodnych

O – Gospodarka odpadami

P – Ochrona powietrza

H – Ochrona przed hałasem

PN – Promieniowanie niejonizujące

TP – Tereny poprzemysłowe i zdegradowane

# OCH – Ochrona obszarów chronionych

ZK – Zasoby kopalin

GL – Ochrona gleb rolniczych

PR – Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym

AWP – Eliminowanie poważnych awarii przemysłowych

# KZ = W – zadanie wojewódzkie

KZ = P – zadanie powiatowe

KZ = G – zadanie gminne

KZ = L – inne lokalne

ZAŁĄCZNIK NR. 4. PROGRAM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA WŁASNE GMINY* |
| 1 | Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości wód podziemnych | 20 |  |  |  | X |  |
| 2 | Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej w Gminie | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 20 |  |  |  | X |  |
| 3 | Utworzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych wokół wysypiska odpadów komunalnych oraz wysypiska popiołów z ciepłowni Bielsko-Biała | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem | 50 |  |  | X | X | Ciepłownia B.-B. |
| 4 | Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Ochrona przed powodzią | 10 |  |  |  | X | RZGW Gliwice |
| 5 | Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 40 |  |  |  | X |  |
| 6 | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie zużycia wody | 10 |  |  |  | X | Kom-best Sp.zoo |
| 7 | Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej, L = ok. 17 km | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Zaopatrzenie ludności w wodę do picia | 5950 |  |  |  | X | Kom-best Sp.zoo |
| 8 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Kaniowie | 2005 | 2007 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 4300 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 9 | Budowa kanalizacji w Kaniowie o długości L = 55 km | 2006 | 2009 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 22000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 10 | Budowa kanalizacji w Bestwince o długości L = 15 km | 2007 | 2010 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 6000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 11 | Budowa kanalizacji w Bestwinie o długości L = 75 km | 2007 | 2012 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 30.000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 12 | Budowa kanalizacji deszczowej, L = ok. 10 km wraz z podczyszczalniami wód deszczowych | 2008 | 2015 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenia wód podziemnych i powierzchniowych | 4000 | X | X | X | X |  |
| 13 | Budowa kanalizacji w Janowicach o długości L = 15 km | 2009 | 2012 | Gmina Bestwina | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 6000 | X | X | X | X | Kom-best Sp.zoo |
| 14 | Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami w Gminie | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Uregulowanie gospodarki odpadami w Gminie | 20 |  |  | X | X |  |
| 15 | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie uciążliwości odpadów dla środowiska, poprawa jakości środowiska w Gminie | 100 |  |  | X | X | Firmy zajmujące się odbiorem i transportem odpadów |
| 16 | Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie uciążliwości odpadów niebezpiecznych dla środowiska, uregulowanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi | 200 |  | X | X | X | Prywatni inwestorzy |
| 17 | Rekultywacja terenu nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości środowiska na terenie Gminy | 500 |  |  | X | X |  |
| 18 | Stworzenie systemu monitoringu rekultywowanego tereny nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie-Bestwinie | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości środowiska | 30 |  |  | X | X |  |
| 19 | Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Poprawa jakości środowiska w Gminie | 200 |  | X | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 20 | Zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie niskiej emisji | 700 |  |  | X | X | Inwestorzy prywatni |
| 21 | Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2007 | 2015 | Gmina Bestwina | Zmniejszenie uciążliwości odpadów tego typu dla środowiska | 100 |  |  | X | X |  |
| 22 | Budowa stacji segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki wyposażonej w instalację do „rozbiórki” odpadów wielkogabarytowych | 2007 | 2012 | Gmina Bestwina | Wzrost stopnia odzysku odpadów | 3000 | X | X | X | X | Powiat bielski Gminy powiatu bielskiego |
| 23 | Rekultywacja terenów objętych szkodami górniczymi | 2003 | 2006 | KWK „Silesia’ | Zmniejszenie powierzchni ziemi zagrożonej erozją i osiadaniem terenu | 120 |  |  | x | x | KWK „Silesia” |
| 24 | Promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki | 2003 | 2006 | Gmina Bestwina | Wytwarzanie żywności czystej ekologicznie, zwiększenie dochodów rolników | 50 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, WFOŚiGW |
| 25 | Przeprowadzenie badań gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH w celu stworzenia map zanieczyszczeń glebowych | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej | Dostosowanie upraw i dawek nawozów do specyfiki i warunków glebowych gospodarstwa | 100 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, WFOŚiGW ODR, |
| 26 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza. Edukacja ekologiczna w środkach masowego przekazu (lokalna prasa). Seminaria ekologiczne dla zainteresowanych mieszkańców. Edukacja ekologiczna w szkołach. | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Podniesienie świadomości społeczności lokalnych o zagrożeniach związanych z ochroną powietrza | 90 |  |  |  | X | Współpraca ze szkołami organizacjami społecznymi |
| 27 | Zmiana ogrzewania i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zmiana systemów grzejnych Stosowanie układów regulacji automatycznej systemów grzejnych | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza | 500 |  |  | X | X |  |
| 28 | Modernizacja istniejących dróg gminnych | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie emisji ze źródeł liniowych | 800 |  |  | X | X |  |
| 29 | Opracowanie koncepcji, projektu, uzyskanie koncesji dla przygotowania inwestycji pod zakład geotermalny | 2004 | 20015 | Gmina Bestwina | Ograniczenie niskiej emisji z palenisk domowych | 700 |  | X | X | X |  |
| 30 | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2004 | 2015 | Gmina Bestwina | Podniesienie świadomości społeczności lokalnych o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem, jakim jest hałas | 24 |  |  |  | X | Współpraca ze szkołami organizacjami społecznymi |
| 31 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Kontrola stanu środowiska, eliminacja lokalnych konfliktów | 40 |  |  |  | X |  |
| 32 | Utworzenie proponowanych małoobszarowych form ochrony przyrody: - 6 obiektów | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy | 40 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Bielski, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwo Bielsko, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 33 | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (ok. 15 – 20 obiektów) | 2003 | 2005 | Gmina Bestwina | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy | 10 |  |  |  | X | Partnerzy: Starosta Bielski, Wojewoda Śląski, Nadleśnictwo Bielsko, Rady Sołeckie, Stowarzyszenia i organizacje ekologiczne |
| 34 | Realizacja rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie Gminy (broszury, mapy, tablice informacyjne): 2 – 3 obiekty | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Rozszerzenie oferty rekreacyjno - turystycznej | 40 |  |  | X | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwo Bielsko |
| 35 | Realizacja zieleni urządzonej w ramach projektowanych obiektów turystyczno –sportowych i rekreacyjno – wypoczynkowych | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Rozszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej Gminy. Poprawa „przyrodniczego wizerunku” Gminy | 250 |  | X | X | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Starosta Bielski, Inwestorzy sektora niepublicznego |
| 36 | Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych | 10 |  |  |  | x | ARiMR, Śląska Izba Rolnicza |
| 37 | Edukacja ekologiczna nauczycieli | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Poprawa stanu świadomości i edukacji ekologicznej młodzieży i ludzi dorosłych | 5 |  |  |  | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe |
| 38 | Inwentaryzacja bibliotek (doposażenie) | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Wzbogacenie księgozbioru o tytuły związane z ochroną środowiska i ekologią | 2 |  |  |  | x | Śląski Związek Gmin i Powiatów, Starostwo Powiatowe |
| 39 | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | 2003 | 2004 | Gmina Bestwina | Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców | 2 |  |  |  | x | Ekofundusz Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Kultury i Sztuki |
| 40 | Program edukacji ekologicznej dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów (ok. 20% stanu ilościowego uczniów) – warsztaty i wycieczki ekologiczne; korekta programu dydaktycznego dydaktycznego w zakresie ekologii | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 420 |  |  | X | X | Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Szkolne Koła LOP, Fundusze pomocowe |
| 41 | Utworzenie 2 ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych (foldery, broszury, tablice informacyjne) | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym Gminy. Rozszerzenie oferty rekreacyjno - turystycznej | 30 |  |  | X | X | Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Szkolne Koła LOP, Fundusze pomocowe |
| 42 | Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia (agroturystyka) | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 60 |  |  | X | X | Partnerzy: Fundusze pomocowe, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Organizacje ekologiczne, Nadleśnictwo Bielsko |
| 43 | Promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego (szkolenia, broszury, warsztaty) | 2003 | 2015 | Gmina Bestwina | Wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie | 50 | X |  | X | X | Partnerzy: Urząd Marszałkowski, Ośrodek Doractwa Rolniczego w B-B, Rady Sołeckie |

| L.P. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia planowany | Termin zakończenia planowany | Jednostka odpowiedzialna | Planowane efekty ekologiczne | Planowane koszty ogółem [PLN] tys. | UE [PLN] | NFOS [PLN] | WFOS [PLN] | Środki własne | Partnerzy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY** |
| 1 | Wymiana rurociągów z rur azbestowo-cementowych L = 18,3 km | 2003 | 2008 | Kombest Sp.z o.o. | Minimalizacja strat wody oraz poprawa jakości wody do picia | 6410 | X | X | X | X | Urząd Gminy |
| 2 | Wymiana rurociągów z rur stalowych L = 114,7 km | 2005 | 2015 | Kombest Sp.z o.o. | Minimalizacja strat wody oraz poprawa jakości wody do picia | 40150 | X | X | X | X | Urząd Gminy |
| 3 | Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy rozproszonej | 2003 | 2015 | Właściciele posesji | Wyeliminowanie skażenie wód podziemnych i powierzchniowych ściekami sanitarnymi | 1440 |  |  |  | X | Urząd Gminy Kom-best Sp.zoo włąśc. posesji |
| 4 | Rekultywacja składowiska skały płonej w Kaniowie | 2003 | 2010 | KWK „SILESIA” | Poprawa jakości środowiska w okolicy składowiska | 100 |  |  | X | X | Urząd Gminy |
| 5 | Atestacja sprzętu ochrony roślin | 2003 | 2006 | Właściciele gospodarstw | Właściwa uprawa i nawożenie dostosowanie do potrzeb gleb | 50 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, PPP |
| 6 | Opracowanie map glebowych pozwalających rolnikom na dostosowanie upraw do warunków glebowych gospodarstwa | 2003 | 2006 | Województwo | Właściwe dawki środków ochrony roślin niepowodujące szkód dla zdrowia zwierząt i ludzi | 60 | x |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, ODR, PPP |
| 7 | Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego gliny na cele produkcji cegły | 2004 | 2015 | PPUH „Promet” - Cegielnia | wyrównanie terenów, przywrócenie rolnictwu lub zalesienie | 130 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, |
| 8 | Przeciwdziałanie procesom erozji poprzez zakładanie plantacji energetycznych | 2004 | 2015 | Właściciele gospodarstw | Zmniejszenie powierzchni ziemi zagrożonej erozją i osiadaniem terenu | 90 | x |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, Śląska Izba Rolnicza, |
| 9 | Stworzenie Zakładu Geotermalnego | 2005 | 2015 | Gmina Bestwina, właściciele terenów | Wykorzystanie ekologicznych źródeł energii | 17320 | x | x | x | x | Wojewoda Śląski |
| 10 | Rekultywacja terenów żwirowiska | 2006 | 2015 | Żwirownie | Doprowadzenie terenów powyrobiskowych do użyteczności rolniczej | 100 |  |  | x | x | Starostwo Powiatowe w Bielsku, PPP |
| 11 | Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych Właściciele linii kolejowych | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy | 20 |  |  | X | X |  |
| 12 | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych gdzie mogą wystąpić przekroczenia standardów akustycznych | 2004 | 2015 | Zarząd Dróg Powiatowych Właściciele linii kolejowych | Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy | 200 |  |  | X | X |  |
| 13 | Stworzenie systemu monitoringu środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące | 2003 | 2015 | Urząd Wojewódzki | Wyznaczenie terenów o przekroczonej wartości dopuszczalnego poziomu promieniowania niejonizującego | 100 |  | X | X |  |  |
| 14 | Zalesianie gruntów porolnych (wariant optymalny 20 ha) | 2003 | 2015 | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach ekstensywnej gospodarki rolnej. | 60 |  | X | X |  | Fundusze Pomocowe, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starosta Bielski |
| 15 | Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody” Nadleśnictwa Bielsko (ok. 50% ogólnej powierzchni leśnej) | 2003 | 2015 | Nadleśnictwo Bielsko | Wzrost różnorodności biologicznej w obszarach leśnych | 130 |  | X | X |  | RDLP w Katowicach, GDLP w Warszawie, Fundusze pomocowe |
| 16 | Promocja programów rolno– środowiskowych (szkolenia, warsztaty, broszury). | 2003 | 2015 | Urząd Marszałkowski w Katowicach | Połączenie aktywizacji gospodarczej ze wzrostem różnorodności biologicznej. | 50 | X |  | X |  | Fundusze pomocowe, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Starosta Bielski |
| 17 | Utworzenie 2 rezerwatów przyrody ożywionej | 2003 | 2015 | Wojewoda Śląski | Tworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH) Gminy | 20 |  |  |  | X budżet Wojewody | Nadleśnictwo Bielsko, Starosta Bielski |

# Footnotes

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Rocznika Statystycznego 2002

Według GUS (Polska Statystyka Publiczna) i Rocznika Statystycznego 2002

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

Dane dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nie ujęto jednostek lokalnych tych podmiotów

Dane według faktycznego (stałego) miejsca pracy i dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód

Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2002. Dane o pracujących przedstawiono według faktycznego (stałego) miejsca pracy w gminach i dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina, Załącznik nr 3 do diagnozy i uwarunkowań stanu istniejącego, Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, CITEC S.A., Katowice, 1999r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina, Załącznik nr 3 do diagnozy i uwarunkowań stanu istniejącego, Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, CITEC S.A., Katowice, 1999r.

Raport Przeglądu Ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie, Instytut Ekologii Terenów uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice, 2002r.

Według raportu za rok 2001 opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Raport Przeglądu Ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie, Instytut Ekologii Terenów uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice, 2002r.

Według raportu czystości wód powierzchniowych za rok 2001 przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina, Załącznik nr 3 do diagnozy i uwarunkowań stanu istniejącego, Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, CITEC S.A., Katowice, 1999r.

Według raportu czystości wód podziemnych za rok 2001 przygotowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Ocena zasobów energii geotermicznej Gminy Bestwina i propozycja prawidłowego ich wykorzystania w ciepłownictwie, suszarnictwie, chłodnictwie, warzywnictwie, balneologii i rekreacji, Polska Geotermalna Asocjacja, Beskidzka Agencja Poszanowania Energii, Kraków-Bielsko-Biała, 2000r.

Według pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z istniejącego ujęcia w Kaniowie dla celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną gminy Bestwina z dnia 10 lutego 2003r. pismo nr ZR-OŚ-6223W/01/2003

Koncepcja techniczna remontu sieci wodociągowej [opartej o ujęcie wody w Kaniowie] – na terenie Gminy Bestwina, mgr inż. Stanisław Kożuch, Ligota, 2002r.

Według danych przekazanych przez Urząd Gminy Bestwina

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina, Załącznik nr 3 do diagnozy i uwarunkowań stanu istniejącego, Ocena zagrożenia powodziowego Gminy Bestwina, CITEC S.A., Katowice, 1999r.

Raport Przeglądu Ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie, Instytut Ekologii Terenów uprzemysłowionych w Katowicach, Katowice, 2002r.

Według danych przekazanych przez Urząd Gminy Bestwina

Według danych przekazanych przez Urząd Gminy Bestwina za rok 2002

Pozwolenie wodnoprawne na eksploatację komunalnej oczyszczalni ścieków w Kaniowie z dnia 29 maja 2000 r. pismo nr ZR-OŚ-6223s/15/2000

Pozwolenie wodnoprawne na eksploatację oczyszczalni ścieków bytowych typ TMB 1440 dla sołectwa Bestwinka i na odprowadzenie do Łękawki oczyszczonych ścieków z dnia 27 luty 2001 r. pismo nr ZR-OŚ-6223s/60/2000

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 2002 nr 212 poz. 1799)

Według danych przekazanych przez Urząd Gminy Bestwina

Według Koncepcji technicznej remontu sieci wodociągowej (opartej o ujęcie wody w Kaniowie) – na terenie gminy Bestwina, oprac. Pracownia Projektowa Instal-Mel, Lgota 2002r.

Własne oszacowanie

Własne oszacowanie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. (Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858)

Własne oszacowanie

Dane obliczone na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy

Wartość przyjęta na podstawie danych z IETU w Katowicach. „Raport przeglądu ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie – Bestwinie”

Dane przekazane przez Urząd Gminy Bestwina.

Citec, Studium..... Waloryzacja przyrodnicza Gminy Bestwina, Katowice 1998

Instytut Ekologii terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, Raport Przeglądu Ekologicznego nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kaniowie – Bestwinie, Katowice, 2002

Wasko, Ocena oddziaływania na środowisko KWK Silesia w związku z wydobyciem kopalin ze złóż, Gliwice, 1995

BAPE, Wstępna analiza opłacalności uruchomienia Zakładu geotermalnego w Bestwinie, Bielsko-Biała, 2000

Agencja rozwoju Regionalnego S.A., Strategia Rozwoju Gminy Bestwina, wrzesień 1997

Ekoinfo - Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska 16 kwiecień 2003 roku

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Marka Szuba „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, Informator wydanie II, Wydawnictwo Grupy Kapitałowe PSE, W-wa 2002.

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998 
„w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania”, paragraf 1, ustęp 2a,b,c.

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Marka Szuba „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, Informator wydanie II, Wydawnictwo Grupy Kapitałowe PSE, W-wa 2002.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bestwina. Diagnoza 
i uwarunkowania stanu istniejacego. Załącznik nr 1. Waloryzacja przyrodnicza. CITEC S.A. Katowice 1998.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie określenia listy gatunków roślin rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów z dnia 11 września 2001 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1176 z dnia 29 września 2001 r.)

podstawa prawna: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt objętych ochroną ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów (Dz. U. Nr 130, poz. 1456)

powierzchnia leśna różni się znacznie od oficjalnych danych Nadleśnictwa Bielsko

Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa śląskiego – wg stanu na dzień 03.10.2001 r., Śląski Urząd Wojewódzki, Katowice 2001, msc

Studium krajobrazowo – architektoniczne dla obszaru Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o., Katowice 2001, msc.

Program ochrony przyrody leśny Kompleks Promocyjny „lasy Beskidu Śląskiego” na okres od: 01.01.1998 – 31.12.2007 r. (opracowanie zbiorcze), BULiGL Kraków 1997, msc.

W/w dyrektywy wiążą się z koniecznością opracowania propozycji europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000” – także w oparciu o istniejący krajowy system obszarów chronionych oraz inne istniejące projekty i opracowania

Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny

Na podstawie: W. Niemiec, M.Lis: Zasady wykorzystania....

Na podstawie: Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny

- dokumenty (lub synteza programu2 ) wymagane przez WFOŚiGW w Katowicach dla potwierdzenia faktu wdrożenia REMAS w  przypadku dofinansowania opracowania programu ochrony środowiska

Pojęcie projekt stosowane będzie tutaj zarówno dla „projektu” czyli grupy działań służących realizacji zamierzonego celu w określonym czasie jak i dla „programu” czyli serii projektów służących uzyskaniu określonych wspólnych celów (np. na poziomie regionu, w danym sektorze)

Analogicznie do procedury stosowanej przy ocenie ofert w Ustawie o zamówieniach publicznych

na podstawie www.zielonasiec.pl

Projekt Nowej Polityki Państwa – Ministerstwo Środowiska

Na podstawie Programu operacyjnego na lata 2001-2002

F. Piontek, Sterowanie ekorozwojem, t. I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, rozdz. I Środowisko przyrodnicze w strategii wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.