##### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Uwaga: Szczegółowy zakres zamówienia określono w opracowaniach:

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT.

  - przedmiot zamówienia obejmuje roboty (nazwy tomów zgodnie 
z dokumentacją projektową)

Zakres zamówienia opisano w sposób szczegółowy w Specyfikacji Technicznej (ST), Dokumentacji Projektowej (DP) i Przedmiarze Robót (PR) stanowiących integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W szczególności na etapie przygotowania oferty, oferent zobowiązany jest do sprawdzenia warunków realizacji inwestycji w przedstawionym poniżej zakresie, poprzez przeprowadzenie na własny koszt 
i ryzyko wizji lokalnej terenu inwestycji celem zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania prawidłowej oferty.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia podanych w opisie przedmiotu zamówienia parametrów (długości, kubatury, powierzchni itp.) i uwzględnienie w ofercie zakresu wynikającego z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej.

Oferent nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, 
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Wszystkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Przedmiarze Robót, a wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub sztuki budowlanej) nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny oferenta (wykonawcy).

A) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GMINIE BESTWINA 
(wydajność 720 m3/d dla etapu I)

Inwestycja obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków przewidzianych do realizacji w I etapie, zapewniających jej funkcjonalność, wraz z infrastrukturą i kompletnym wyposażeniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. Zaprojektowana oczyszczalnia zajmuje obszar ok. 0,7 ha, z czego obiekty kubaturowe to 1040 m2, drogi, place i chodniki 1700 m2, resztę natomiast stanowią tereny zielone (w tym obszar ok. 500 m2 przewidziany pod lokalizację drugiego bioreaktora w etapie II realizacji oczyszczalni ścieków).

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kompletnych obiektów w zakresie konstrukcji budowlanych, wraz z robotami towarzyszącymi, wyposażenia technologicznego, wyposażenia sprzętowo-eksploatacyjnego, instalacji technologicznych, instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych, instalacji elektrycznych, wraz z kablem zasilającym, oraz sterowania zgodnie z ST, DP i PR.

W zakresie realizacji etapu I oczyszczalni ścieków znajdują się:

- budynek technologiczno-obsługowy, o łącznej powierzchni zabudowy 553,60 m2,
w skład którego wchodzą:

- zespół pomieszczeń socjalno-obsługowych (laboratorium, pomieszczenie kierownika, łazienka z ubikacją, ubikacja, szatnia czysta i brudna),

- zespół pomieszczeń zasilania i sterowania (rozdzielnia elektryczna, pomieszczenie agregatu prądotwórczego, sterownia),

- zespół pompowni i zbiorników retencyjnych o kubaturze 844,80 m3 z nadbudową dla potrzeb magazynu podręcznego (zbiornik ścieków dowożonych i odcieków, komora czerpna ścieków surowych, zbiorniki ścieków oczyszczonych mechanicznie, zbiornik superawaryjny),

- stacja zlewcza ścieków dowożonych,

- pomieszczenie z węzłem oczyszczania mechanicznego,

- pomieszczenie prasy (zespół odwadniania osadów ściekowych, prasa osadowa, układ wapnowania, układ dozowania polielektrolitu i zespół dozowania chemicznego),

- magazyn osadu.

- reaktor biologiczny I, o kubaturze 2941,18 m3, w skład którego wchodzą następujące komory:

- beztlenowa komora mieszania,

- komora denitryfikacji,

- komora nitryfikacji,

- osadnik wtórny,

- pompownia osadu,

- komora tlenowej stabilizacji osadu.

- stacja dmuchaw dla bioreaktora I o powierzchni zabudowy 53,55 m2,

- komora odpływowa ścieków oczyszczonych o kubaturze 69,66 m3,

- sieci zewnętrzne na terenie oczyszczalni, o łącznej długości 864 m, w tym:

- kolektor dopływowy ścieków surowych,

- kanalizacja technologiczna i socjalno-bytowa,

- kanalizacja deszczowa,

- odwodnienie liniowe drogi wewnętrznej,

- kolektory ścieków oczyszczonych mechanicznie,

- kolektory dozowania chemicznego,

- kolektory przesyłu osadu,

- kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych,

- wodociąg,

- instalacja sprężonego powietrza,

- kolektor odpływowy ścieków oczyszczonych do rzeki Białej (poza terenem oczyszczalni) o długości 638 m,

- wylot brzegowy wraz z umocnieniem brzegu i koryta na długości 15 m w dół i 5 w górę biegu rzeki,

- kabel energetyczny zasilający oczyszczalnię długości 411 m,

- instalacje energetyczne i oświetleniowe, przewody sterujące, instalacje odgromowe,

- układ sterowania AKPiA z wizualizacją pracy obiektów w sterowni budynku technologicznego,

- droga dojazdowa do oczyszczalni o powierzchni ok. 700 m2,

- drogi, place i chodniki na terenie oczyszczalni o łącznej powierzchni ok. 1700 m2,

- makroniwelacja, a w tym:

- wykopy pod obiekty 1950 m3,

- nasyp skarp wokół bioreaktora 1500 m3,

- niwelacja terenu 1050 m3.

- zieleń ochronna, a w tym:

- nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni w liczbie 162 sztuk,

- pas ochronny zieleni pomiędzy oczyszczalnią a stacją uzdatniania w liczbie 119 drzew.

- ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków.

DLA ZAKRESU OCZYSZCZALNI WYKONANIE W RAMACH CENY KONTRAKTOWEJ (zakres A):

-  wykonanie inspekcji kamerą TV – 100 % wykonanych sieci, łącznie z dokumentacją w formie elektronicznej (kaseta Video lub CD) i w formie autoryzowanego wydruku 
z opisem,

- wykonanie prób szczelności dla 100% wykonywanych sieci z dokumentacją,

- wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie w wymogami Prawa Budowlanego, a wymaganych na etapie budowy, a w szczególności kompletną dokumentację odbioru ostatecznego, wraz z dokumentacją  powykonawczą,

-  wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji i harmonogramu robót,

-  wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót,

- wykonanie i uzgodnienie szczegółowego programu i dokumentacji uzgodnionej 
z zamawiającym dla robót (wskazanie i uzgodnienie materiałów do zainstalowania zgodnych z wymogami dokumentacji, opracowanie receptur laboratoryjnych 
i roboczych, kolejność wykonywania robót, zakres i metodę przeprowadzenia prób 
i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń  obiektów, kolektorów, studni, innych, np. przed załamaniem, rozszczelnieniem, wypływaniem, osuwaniem, jeśli konieczność taka wyniknie ze szczegółowego rozpoznania geologicznego na etapie robót,

- wykonanie sondowań geologicznych uzupełniających wraz z dokumentacją geologiczną, dla określenia szczegółowych warunków posadowienia sieci co do w/w zabezpieczeń i ostatecznej  technologii,

- wykonanie uszczegółowień na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementów oczyszczalni tj.: uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań elementów technologicznych i konstrukcyjnych – rysunki warsztatowe, 
w dostosowaniu do materiałów ostatecznie przyjętych do realizacji,

- wykonanie projektów odwodnień wykopów i operatów z uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodno – prawnych,

- wykonanie rozruchu oczyszczalni na podstawie wykonanego przez wykonawcę 
i zatwierdzonego przez Inspektora ramowego projektu rozruchu,

- wykonanie instrukcji eksploatacji dla oczyszczalni ścieków,

- wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy,

- wyposażenie  oczyszczalni  w sprzęt BHP zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 1 października 1993r, “w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na nośniku elektronicznym,

- wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem i na nośniku elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą 
o wyrobach budowlanych,

- dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i standardy,

-dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;

-próby przedrozruchowe, rozruch z udziałem personelu Zamawiającego, próby rozruchu ciągłego, próby gwarancyjne;

-pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych użytych podczas instalacji i rozruchu;

projekt, dostawa, instalacja i próby przedrozruchowe (osiągnięcie gotowości urządzeń) powinny zostać zakończone w terminie przewidzianym w kontrakcie;

- uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego na przewidziane do zakupu  wyposażenie techniczno – eksploatacyjne (zgodne z dokumentacją projektową).

B) PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PBK5

Zaprojektowana przepompownia ścieków zlokalizowana zostanie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków TMB-360 w Bestwince. Istniejąca oczyszczalnia przeznaczona została do etapowej likwidacji w czasie instalowania pompowni. Zadaniem pompowni będzie przesłanie ścieków dopływających w chwili obecnej do oczyszczalni TMB na zaprojektowaną oczyszczalnię ścieków w Gminie Bestwina.

Przewiduje się następujące etapy realizacji budowy i rozbiórki przedmiotowych obiektów:

- Etap I – prace przygotowawcze, w celu umożliwienia instalacji projektowanej pompowni, oraz rozbiórce zbiornika ścieków dowożonych.

- Etap II – zabudowa pompowni PBK5, na którą składa się:

- podziemna komora czerpna ścieków surowych o średnicy 2500 mm

- kontener z laminatu poliestrowo-szklanego

- Etap III – przepięcie ścieków z istniejącej oczyszczalni na pompownię PBK5

- Etap IV – wyłączenie z ruchu istniejącej oczyszczalni TMB

- Etap V – rozbiórka następujących obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków TMB

- zbiornik z kratą ręczną,

- osadnik wstępny,

- budynek z agregatem TMB,

- komora pomp,

- komora flotacji,

- osadnik wtórny.

- Etap IV – rekultywacja oraz zagospodarowanie terenu projektowanej pompowni PBK5, nasadzenie zieleni oraz odtworzenie ogrodzenia terenu.

C) SIECI KANALIZACYJNE I WODOCIĄGOWE

Zaprojektowano kolektor kanalizacyjny ciśnieniowy i grawitacyjny, doprowadzający ścieki surowe z zaprojektowanej przepompowni PBK5 do zaprojektowanej oczyszczalni ścieków 
w Gminie Bestwina o długości 1038 m – ciśnieniowy i 1280 m – grawitacyjny, oraz wodociąg zasilający nową oczyszczalnię ścieków o długości 177 m. Budowa rurociągów obejmuje także wykonanie obiektów inżynierskich określonych w ST, DP i PR, w tym skrzyżowania z ciekami, rowami melioracyjnymi, drogami, istniejącymi sieciami podziemnymi, studnie rozprężne i rewizyjne. Inwestycja realizowana będzie w terenie 
o trudnych warunkach gruntowo-wodnych co wymaga zastosowania specjalistycznych metod prowadzenia robót.

DLA ZAKRESU KANALIZACYJNEGO WYKONANIE W RAMACH CENY KONTRAKTOWEJ (ZAKRES B, C):

-  wykonanie inspekcji kamerą TV – 100 % wykonanych sieci, łącznie z dokumentacją w formie elektronicznej (kaseta Video lub CD) i w formie autoryzowanego wydruku z opisem,

- wykonanie prób szczelności dla 100% wykonywanych sieci z dokumentacją,

- wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie w wymogami Prawa Budowlanego a wymaganych na etapie budowy a w szczególności kompletną dokumentację odbioru ostatecznego, wraz z dokumentacją  powykonawczą,

-  wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji i harmonogramu robót,

-  przygotowanie załączników do  wniosków o płatność będących po stronie wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi przez Zintegrowany Program Operacyjny  Rozwoju Regionalnego tj. np. co miesięczne ewentualne korekty harmonogramu płatności na kolejne kwartały,

-  wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót

- wykonanie i uzgodnienie szczegółowego programu i dokumentacji uzgodnionej z zamawiającym dla robót (wskazanie i uzgodnieniem materiałów do zainstalowania zgodnych z wymogami dokumentacji, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejność wykonywania robót, zakres i metodę przeprowadzenia prób i badań, zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót, zestawienie koniecznych badań powykonawczych,

- wykonanie wszelkich zabezpieczeń kolektorów, studni, obiektów, innych, np. przed załamaniem, rozszczelnieniem, wypływaniem, osuwaniem, jeśli konieczność taka wyniknie ze szczegółowego rozpoznania geologicznego na etapie robót.

- wykonanie sondowań geologicznych uzupełniających wraz z dokumentacją geologiczną, dla określenia szczegółowych warunków posadowienia sieci co do w/w zabezpieczeń i ostatecznej  technologii.

- wykonanie uszczegółowień na podstawie projektu budowlano - wykonawczego dla elementów pompowni, kanalizacji tj.: uszczegółowienie rozwiązań studni, komór, połączeń, mocowań elementów technologicznych i konstrukcyjnych – rysunki warsztatowe, w dostosowaniu do materiałów ostatecznie przyjętych do realizacji,

- wykonanie projektów odwodnień wykopów i operatów z uzyskaniem wymaganych pozwoleń wodno – prawnych,

- wykonanie rozruchu poszczególnych pompowni oraz systemu przerzutu ścieków na podstawie wykonanego przez wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego ramowego projektu rozruchu,

- wykonanie instrukcji eksploatacji dla każdej pompowni ścieków,

- wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej budowy,

- wyposażenie  pompowni oraz systemu kanalizacyjnego w sprzęt BHP zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 1 października 1993r, “w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków,

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na nośniku elektronicznym.

- dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;

- dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i standardy.

-dostarczenie, montaż, wyposażenie wszelkich elementów dostawy oraz innych niezbędnych elementów i narzędzi, w celu zapewnienia, że dostarczony sprzęt pozostanie w pełni sprawny i gotowy do użycia;

-dostawa i odbiór sprzętu objętego niniejszą specyfikacją winny spełniać wszystkie niezbędne normy i standardy;

-próby przedrozruchowe, rozruch z udziałem personelu Zamawiającego, próby rozruchu ciągłego, próby gwarancyjne;

-pokrycie kosztów materiałów eksploatacyjnych użytych podczas instalacji i rozruchu;

projekt, dostawa, instalacja i próby przedrozruchowe (osiągnięcie gotowości urządzeń) powinny zostać zakończone w terminie przewidzianym w kontrakcie;

- wykonanie technicznej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem i na nośniku elektronicznym, wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

- Przeprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych, odcinków sieci  i kolektorów przyłączeniowych jeżeli  potrzeba takiej korekty wyniknie  w trakcie realizacji. Do oferty założyć  przeprojektowanie około 5% długości sieci i około  5% długości kolektorów przyłączeniowych. Wykonanie w/w odcinków zamiast odcinków zastępowanych.

- Przeprojektowanie wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz wykonaniem odcinków sieci i kolektorów przyłączeniowych  (nowi dostawcy ścieków). Parametry przyłącza średnia długość około 20mb, średnia głębokość 1,5 -1,7 m ppt. średnia liczba studzienek  (600 (tworzywo PE, PP)  na kolektorze przyłączeniowym  2 szt, średnica kolektora przyłączeniowego (160 mm PVC. Ilość kolektorów przyłączeniowych 30 szt.